Проект

Правил землепользования и застройки

Хадыженского городского поселения Апшеронского района

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

«Правила землепользования и застройки Хадыженского городского поселения Апшеронского района

Статья 35. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Хадыженского городского поселения

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на территории Хадыженского городского поселения:

| Кодовые обозначения территорииа-льных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
|  | Жилые зоны: |
| Ж – 1А | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; |
| Ж – 1Б Ж – МЗ | Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы; |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами; |
| Ж – СЗ | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами; |
| Ж-КСТ | Зона садоводства и дачного хозяйства; |
|  | ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ: |
| ОД-1 | Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения; |
| ОД-2 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения; |
| ОД-3 | Зона обслуживания и деловой активности при транспортных коридорах и узлах; |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С БОЛЬШИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ |
| ТОД-1 | Зона объектов здравоохранения; |
| ТОД-2 | Зона объектов образования и научных комплексов; |
| ТОД-3 | Зона объектов религиозного назначения и мемориальных комплексов |
|  | Производственные зоны: |
| П-4 | Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м; |
| П-5 | Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м; |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур: |
| ИТ-1 | Зона инженерной инфраструктуры; |
| ИТ-2 | Зона транспортной инфраструктуры. |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования: |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственных угодий; |
| СХ-2 | Зона объектов сельскохозяйственного назначения. |
|  | Зоны рекреационного назначения: |
| Р-К | Зона объектов санаторно-курортного и туристического назначения; |
| Р-О | Зона озелененных пространств рекреационного назначения. |
| Р-ТОС | Зона объектов туризма, отдыха и спорта. |
|  | Зоны специального назначения: |
| СН-1 | Зона кладбищ; |
|  | Зоны военных объектов и иные зоны режимных территорий: |
| В | Зона военных объектов и иные зоны режимных территорий. |
|  | иные виды территориальных зон: |
| ИВ-1 | Зона озеленения специального назначения. |

Статья 30. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных территориальных зонах

Примечание: В квадратных скобках […….] указан код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка.

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. (Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014г № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014г. № 33995))

Жилые зоны:

Ж – 1А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 А выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного типа, с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), а также с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [2.1] – Для индивидуального жилищного строительства | отдельно стоящие индивидуальные жилые дома (застройка коттеджного типа), с минимальной хозяйственной частью (без содержания скота и птицы). | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. |
|  | индивидуальные жилые дома | минимальная площадь земельных участков - 300 кв. м; максимальная площадь существующих земельных участков в зоне сложившейся застройки 2000 кв. м; максимальная площадь вновь образованных земельных участков 1000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м. |
| [2.1.1] – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | малоэтажные многоквартирные жилые дома | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/4000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 метров; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м. |
| [2.3] - Блокированная жилая застройка | блокированные жилые дома; одно-, двухквартирные жилые дома; 2-4 квартирные сблокированные жилые дома | минимальная/максимальная площадь земельных участков –300/1000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м. |
| [5.2.1] - Туристическое обслуживание | гостевые дома; гостиницы, гостиничные комплексы (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных пристроенных, подземных) на территории участка) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/2000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 эт. (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % (участок от 400 кв. м до 1000 кв.м); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% (участок от 1000 кв. м до 2000 кв.м); максимальное количество номеров - 15. |
| [3.5.1] - Дошкольное, начальное и среднее общее образование | детские ясли; детские сады; начальные школы; общеобразователь-ные школы; лицеи; художественные музыкальные школы; образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/2000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа. |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения: котельные; водозаборы; насосные станции; трансформаторные подстанции; стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду); здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; площадки для сбора бытовых отходов; очистные сооружения ливневой канализации | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п); объекты пожарной охраны; пожарные депо; пункты охраны порядка | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |
| [3.8] - Общественное управление | объекты общественно-делового назначения (офисы, конторы, общественные организации) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (в том числе мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [4.1] - Деловое управление |  |  |
| [4.6] - Общественное питание | рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары (с ограничением по времени работы) |  |
| [3.2] – Социальное обслуживание | службы психологической и бесплатной юридической помощи; социальные, пенсионные и иные службы (в которых осуществляется приём граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); отделения и пункты почтовой связи | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.3] - Бытовое обслуживание | приемные пункты прачечных и химчисток; пошивочные ателье; мастерские по пошиву и ремонту обуви; ремонтные мастерские бытовой техники; парикмахерские; производственные помещения (категории В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пункты выдачи работы на дом, мастерские для сборочных и декоративных работ); бани, сауны | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | поликлиники; кабинеты общей врачебной практики; ветпункт; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центы; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории | минимальная/максимальная площадь земельных участков –400/2000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [4.4] - Магазины | магазины общей площадью до 200 кв.м.; магазины продовольственных, непродовольственных товаров; аптеки; ветаптеки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/2500 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [5.1] - Спорт | здания физкультурно-оздоровительных клубов и фитнес-центров; площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища); детские площадки; площадки для отдыха; спорткомплексы, спортивные залы; | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/2500 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [2.7.1] – Объекты гаражного назначения | автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств; гаражи; стоянки для автомобилей надземного открытого и закрытого типов; гаражно-строительные кооперативы; подземные автостоянки; автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 18/1000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 5 м. |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта |  |  |
| [3.7] - Религиозное использование | объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома). | минимальная площадь земельных участков – 100 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; минимальные отступы от границ участка - 3 м, с учетом соблюдения требований технологических регламентов; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 30 м от планировочной отметки земли; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [12.0] - Общее пользование территории | объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | минимальная/максимальная площадь земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельных участков – без ограничений. |
| [9.3.1] – Историко-культурная деятельность | мемориальные комплексы без захоронений, стелла, памятники | минимальная площадь земельного участка -10 кв.м.; максимальная высота зданий – 30 м от планировочной отметки земли; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.3.1] – Бытовое обслуживание | бюро ритуальных услуг | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 200/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков. |
| [4.7] - Гостиничное обслуживание | малые гостиницы (до 30 номеров) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/1500кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [3.10.1] – Амбулаторное ветеринарное обслуживание | ветлечебницы без содержания животных | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/1500кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 9 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [4.5] – Банковская и страховая деятельность | отделения банков; сберкассы; отделения страховых организаций | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/2000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [2.1.1] – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | многоквартирные жилые дома (блокированного типа); многоквартирные жилые дома (секционные, галерейные, коридорные) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 8 м. |
| [2.5.1] – Средне этажные многоквартирные жилые дома | многоквартирные средне этажные дома от 5 до 8 этажей (секционные, галерейные, коридорные) | минимальная/максимальная площадь земельных участков (блокированные жилые дома) – 1000/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей – 8 эт.; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
| [4.9.1] – Объекты придорожного сервиса | станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ); шиномонтажные мастерские; мойки автомобилей до двух постов | минимальная/максимальная площадь земельных участков - 50/1000 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; расстояние до жилых и общественных зданий, общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром - 50 м. |
| [6.4] –Пищевая промышленность | размещение объектов пищевой промышленности (по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к её переработке в иную продукцию; консервирование, копчение, хлебопечение) | минимальная/максимальная площадь земельных участков - 1000/5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- |
| встроенные или отдельно стоящие коллективные хранилища сельскохозяйственных продуктов (для многоквартирных домов). | минимальная/максимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа; общая площадь коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов определяется из расчета 4 – 5 кв. м на одну семью. |
| постройки хозяйственного назначения (летние кухни, хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, бани, бассейны, теплицы, оранжереи, сады, огороды, навесы) индивидуального использования. Хозяйственные постройки для хранения инвентаря и других хозяйственных нужд, а также – хозяйственные подъезды для территорий с местами приложения труда и с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), садоводства, огородничества. | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество надземных этажей – не более 2 эт. (при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков); максимальная высота – 8 м; общая площадь помещений – до 100 кв. м; общая площадь теплиц до 2000 кв. м; расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее – 5 м; расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее – 6 м; допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований; группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая; площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м; размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений; устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка – 1 м; хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений; допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее 4 м; вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
| объекты хранения индивидуального легкового автотранспорта одно-, двухквартирных усадебных жилых домов | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество этажей – не более 2; допускается размещать по красной линии без устройства распашных ворот; допускается делать встроенными в первые этажи жилого дома. |
| гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, строено-пристроенные, подземные) до 150 машино-мест. | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество этажей – не более 2; подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха и игр детей, спортивных площадок; размещение отдельно стоящих гаражей на 1 машино-место и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается; при устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домов допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей; на территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) гаражи-стоянки следует размещать в пределах отведенного участка; на территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн. |
| надворные туалеты, гидронепроницаемые выгребы, септики | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество этажей – не более 1; расстояние от соседнего жилого дома не менее -12 м; для надворных туалетов расстояние от красной линии не менее – 10 м; расстояние от границы смежного земельного участка не менее – 4 м. |
| площадки для сбора твердых бытовых отходов | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальная высота – не более 2 м; расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м; общее количество контейнеров не более 5 шт. |
| площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак; гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей посетителей. | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальная высота – не более 5 м; минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: для игр детей дошкольного и младшего возраста – не менее 12 м; для отдыха взрослого населения – не менее 10 м; для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшее значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса), -10 – 40 м; для хозяйственных целей – не менее 20 м; для выгула собак – не менее 40 м; расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м. |

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м (кроме земельных участков в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее);

- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Расстояние до красной линии:

1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) -10 м;

2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);

3) улиц, от жилых и общественных зданий  – 5 м;

4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;

5) от остальных зданий и сооружений - 5 м.

На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами местного самоуправления.

На территории сложившейся застройки реконструкция существующих жилых домов может осуществляться по сложившейся линии застройки

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м;

в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;

от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

от кустарника - 1 м.

Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками - в соответствии с противопожарными требованиями.

Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории с учетом социально-демографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее - 4 м.

Септики:

- минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.);

- водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек,

- фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

В сложившейся застройки при условии технической исправности, септик переносу не подлежит.

Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил..

Ж – 1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы.

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 Б выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов с возможностью ведения развитого личного подсобного хозяйства, а также с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГОСТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [2.2] – Для ведения личного подсобного хозяйства | отдельно стоящие усадебные жилые дома (в том числе с местами приложения труда и с возможностью ведения развитого товарного личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного производства, садоводства, огородничества); | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500/2000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 %; |
| [2.1] – Для индивидуального жилищного строительства | отдельно стоящие индивидуальные жилые дома (застройка коттеджного типа), с минимальной хозяйственной частью | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| [2.1.1] – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | малоэтажные многоквартирные жилые дома | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300 /4000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м. |
| [2.3] - Блокированная жилая застройка | блокированные жилые дома; одно-, двухквартирные жилые дома; 2-4 квартирные сблокированные жилые дома | минимальная/максимальная площадь земельных участков –300/1000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м. |
| [5.2.1] - Туристическое обслуживание | гостевые дома; гостиницы, гостиничные комплексы (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных пристроенных, подземных) на территории участка) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/2000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 эт. (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % (участок от 400 кв. м до 1000 кв.м); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% (участок от 1000 кв. м до 2000 кв.м); максимальное количество номеров - 15. |
| [3.5.1] - Дошкольное, начальное и среднее общее образование | детские ясли; детские сады; начальные школы; общеобразователь-ные школы; лицеи; художественные музыкальные школы; образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/2000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа. |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения: котельные; водозаборы; насосные станции; трансформаторные подстанции; стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду); здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; площадки для сбора бытовых отходов; очистные сооружения ливневой канализации | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п); объекты пожарной охраны; пожарные депо; пункты охраны порядка | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |
| [3.8] - Общественное управление | объекты общественно-делового назначения (офисы, конторы, общественные организации) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (в том числе мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [4.1] - Деловое управление |  |  |
| [4.6] - Общественное питание | рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары (с ограничением по времени работы) |  |
| [3.2] – Социальное обслуживание | службы психологической и бесплатной юридической помощи; социальные, пенсионные и иные службы (в которых осуществляется приём граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); отделения и пункты почтовой связи | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.3] - Бытовое обслуживание | приемные пункты прачечных и химчисток; пошивочные ателье; мастерские по пошиву и ремонту обуви; ремонтные мастерские бытовой техники; парикмахерские; производственные помещения (категории В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пункты выдачи работы на дом, мастерские для сборочных и декоративных работ); бани, сауны | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | поликлиники; кабинеты общей врачебной практики; ветпункт; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центы; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории | минимальная/максимальная площадь земельных участков –400/2000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [4.4] - Магазины | магазины общей площадью до 200 кв.м.; магазины продовольственных, непродовольственных товаров; аптеки; ветаптеки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/2500 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [5.1] - Спорт | здания физкультурно-оздоровительных клубов и фитнес-центров; площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища); детские площадки; площадки для отдыха; спорткомплексы, спортивные залы | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/2500 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [2.7.1] – Объекты гаражного назначения | автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств; гаражи; стоянки для автомобилей надземного открытого и закрытого типов; гаражно-строительные кооперативы; подземные автостоянки; автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 18/1000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 5 м. |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта |  |  |
| [3.7] - Религиозное использование | объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома). | минимальная площадь земельных участков – 100 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; минимальные отступы от границ участка - 3 м, с учетом соблюдения требований технологических регламентов; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 30 м от планировочной отметки земли; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [12.0] - Общее пользование территории | объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | минимальная/максимальная площадь земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельных участков – без ограничений. |
| [9.3.1] – Историко-культурная деятельность | мемориальные комплексы без захоронений; стеллы; памятники | минимальная площадь земельного участка -10 кв.м.; максимальная высота зданий – 30 м от планировочной отметки земли; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.3.1] – Бытовое обслуживание | бюро ритуальных услуг | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 200/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков. |
| [4.7] - Гостиничное обслуживание | малые гостиницы (до 30 номеров) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/1500кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [3.10.1] – Амбулаторное ветеринарное обслуживание | ветлечебницы без содержания животных | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/1500кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 9 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [4.5] – Банковская и страховая деятельность | отделения банков; сберкассы; отделения страховых организаций | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/2000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [2.1.1] – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | многоквартирные жилые дома (блокированного типа); с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (бес содержания скота и птицы), садоводства, огородничество | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 8 м. |
|  | жилые дома (секционные, галерейные, коридорные), с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (бес содержания скота и птицы), садоводства, огородничество |  |
| [2.5.1] –Средне этажные многоквартирные жилые дома | многоквартирные средне этажные дома от 5 до 8 этажей (секционные, галерейные, коридорные), с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (бес содержания скота и птицы), садоводства, огородничество | минимальная/максимальная площадь земельных участков (блокированные жилые дома) – 1000/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей – 8 эт.; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. |
| [4.9.1] – Объекты придорожного сервиса | станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ); шиномонтажные мастерские; мойки автомобилей до двух постов | минимальная/максимальная площадь земельных участков - 50/1000 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; расстояние до жилых и общественных зданий, общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром - 50 м. |
| [6.4] – Пищевая промышленность | размещение объектов пищевой промышленности (по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к её переработке в иную продукцию; консервирование, копчение, хлебопечение), минипекарни | минимальная/максимальная площадь земельных участков - 1000/5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- |
|  | минимальная/максимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа; общая площадь коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов определяется из расчета 4 – 5 кв. м на одну семью. |
| встроенные или отдельно стоящие коллективные хранилища сельскохозяйственных продуктов (для многоквартирных домов). |  |
| постройки хозяйственного назначения (летние кухни, хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, бани, бассейны, теплицы, оранжереи, сады, огороды, навесы) индивидуального использования; хозяйственные постройки для хранения инвентаря и других хозяйственных нужд, а также – хозяйственные подъезды для территорий с местами приложения труда и с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), садоводства, огородничества. | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество надземных этажей – не более 2 эт. (при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков); максимальная высота – 8 м; общая площадь помещений – до 100 кв. м; общая площадь теплиц до 2000 кв. м; расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее – 5 м; расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее – 6 м; допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований; группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая; площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м; размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений; устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка – 1 м; хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений; допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее 4 м; вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
| объекты хранения индивидуального легкового автотранспорта одно-, двухквартирных усадебных жилых домов | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество этажей – не более 2; допускается размещать по красной линии без устройства распашных ворот; допускается делать встроенными в первые этажи жилого дома. |
| гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, строено-пристроенные, подземные) до 150 машино-мест. | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество этажей – не более 2; подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха и игр детей, спортивных площадок; размещение отдельно стоящих гаражей на 1 машино-место и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается; при устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домов допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей; на территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) гаражи-стоянки следует размещать в пределах отведенного участка; на территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн. |
| надворные туалеты, гидронепроницаемые выгребы, септики | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество этажей – не более 1; расстояние от соседнего жилого дома не менее -12 м; для надворных туалетов расстояние от красной линии не менее – 10 м; расстояние от границы смежного земельного участка не менее – 4 м. |
| площадки для сбора твердых бытовых отходов | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальная высота – не более 2 м; расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м; общее количество контейнеров не более 5 шт. |
| площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак; гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей посетителей. | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальная высота – не более 5 м; минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: для игр детей дошкольного и младшего возраста – не менее 12 м; для отдыха взрослого населения – не менее 10 м; для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшее значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса), -10 – 40 м; для хозяйственных целей – не менее 20 м; для выгула собак – не менее 40 м; расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м. |

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м (кроме земельных участков в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее);

- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Расстояние до красной линии:

1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) -10 м;

2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);

3) улиц, от жилых и общественных зданий  – 5 м;

4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;

5) от остальных зданий и сооружений - 5 м.

На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами местного самоуправления.

На территории сложившейся застройки реконструкция существующих жилых домов может осуществляться по сложившейся линии застройки

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства илого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;

от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

от кустарника - 1 м.

Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками - в соответствии с противопожарными требованиями.

Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории с учетом социально-демографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее - 4 м.

Септики:

- минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.);

- водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек,

- фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

В сложившейся застройки при условии технической исправности, септик переносу не подлежит. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

Ж – МЗ. Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Зона малоэтажной смешанной жилой застройки Ж – МЗ выделена для формирования жилых районов с размещением отдельно стоящих индивидуальных жилых домов не выше 3 этажей, блокированных домов с приквартирными участками не выше 3 этажей, многоквартирных малоэтажных жилых домов не выше 3 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [2.2] – Для ведения личного подсобного хозяйства | отдельно стоящие усадебные жилые дома (в том числе с местами приложения труда и с возможностью ведения развитого товарного личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного производства, садоводства, огородничества); | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500/2000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %; |
| [2.1] – Для индивидуального жилищного строительства | отдельно стоящие индивидуальные жилые дома (застройка коттеджного типа), с минимальной хозяйственной частью | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| [2.1.1] – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2-4 – квартирные сблокированные жилые дома (коттеджно-блокированного типа) с минимальной хозяйственной частью (без содержания скота и птицы); | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/800 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; |
|  | одно-, двухквартирные жилые дома с минимальной хозяйственной частью (без содержания скота и птицы); |  |
|  | многоквартирные жилые дома (блокированного типа) с минимальной хозяйственной частью (без содержания скота и птицы); | минимальная/максимальная площадь земельного участка – 200/400 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12 м. |
|  | многоквартирные жилые дома (секционные, галерейные, коридорные) с минимальной хозяйственной частью (без содержания скота и птицы); | минимальная/максимальная площадь земельного участка – 1000/5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м. |
|  | многоквартирные жилые дома с квартирами на верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения |  |
| [2.3] - Блокированная жилая застройка | блокированные жилые дома с приквартирными участками (с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства, (без содержания скота и птицы), садоводство, огородничества); | минимальная/максимальная площадь земельных участков –300/1000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м. |
| [5.2.1] - Туристическое обслуживание | гостевые дома; гостиницы, гостиничные комплексы (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных пристроенных, подземных) на территории участка) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/5000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 эт. (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % (участок от 400 кв. м до 1000 кв.м); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% (участок от 1000 кв. м до 5000 кв.м); максимальное количество номеров - 15. |
| [3.5.1] - Дошкольное, начальное и среднее общее образование | детские ясли; детские сады; начальные школы; общеобразовательные школы; лицеи; художественные музыкальные школы; образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/15000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа. |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения: котельные; водозаборы; насосные станции; трансформаторные подстанции; стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду); здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; площадки для сбора бытовых отходов; очистные сооружения ливневой канализации | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п); объекты пожарной охраны; пожарные депо; пункты охраны порядка | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |
| [3.8] - Общественное управление | объекты общественно-делового назначения (офисы, конторы, общественные организации) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (в том числе мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [4.1] - Деловое управление |  |  |
| [4.6] - Общественное питание | рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары (с ограничением по времени работы) |  |
| [3.2] – Социальное обслуживание | службы психологической и бесплатной юридической помощи; социальные, пенсионные и иные службы (в которых осуществляется приём граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); отделения и пункты почтовой связи | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – не предусмотрен; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.3] - Бытовое обслуживание | приемные пункты прачечных и химчисток; пошивочные ателье; мастерские по пошиву и ремонту обуви; ремонтные мастерские бытовой техники; парикмахерские; производственные помещения (категории В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пункты выдачи работы на дом, мастерские для сборочных и декоративных работ); бани, сауны | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | поликлиники; кабинеты общей врачебной практики; ветпункт; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центы; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/5000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [4.4] - Магазины | магазины общей площадью до 200 кв.м.; магазины продовольственных, непродовольственных товаров; аптеки; ветаптеки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/2500 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [5.1] - Спорт | здания физкультурно-оздоровительных клубов и фитнес-центров; площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища); детские площадки; площадки для отдыха; спорткомплексы, спортивные залы | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/2500 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [2.7.1] – Объекты гаражного назначения | автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств; гаражи; стоянки для автомобилей надземного открытого и закрытого типов; гаражно-строительные кооперативы; подземные автостоянки; автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 18/1000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 5 м. |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта |  |  |
| [3.7] - Религиозное использование | объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома). | минимальная площадь земельных участков – 100 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; минимальные отступы от границ участка -3 м, с учетом соблюдения требований технологических регламентов; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 30 м от планировочной отметки земли; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [12.0] - Общее пользование территории | объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | минимальная/максимальная площадь земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельных участков – без ограничений. |
| [9.3.1] – Историко-культурная деятельность | мемориальные комплексы без захоронений; стелла; памятник | минимальная площадь земельного участка -10 кв.м.; максимальная высота зданий – 30 м от планировочной отметки земли; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.3.1] – Бытовое обслуживание | бюро ритуальных услуг | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 200/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков. |
| [4.7] - Гостиничное обслуживание | малые гостиницы (до 30 номеров) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/1500кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [3.10.1] – Амбулаторное ветеринарное обслуживание | ветлечебницы без содержания животных | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/1500кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 9 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [4.5] – Банковская и страховая деятельность | отделения банков; сберкассы; отделения страховых организаций | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/2000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [2.1.1] – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | многоквартирные жилые дома (блокированного типа) с минимальной хозяйственной деятельностью; многоквартирные жилые дома (секционные, галерейные, коридорные) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 8 м. |
| [2.5.1] -Среднеэтажные многоквартирные жилые дома | многоквартирные среднеэтажные дома от 5 до 8 этажей (секционные, галерейные, коридорные) | минимальная/максимальная площадь земельных участков (блокированные жилые дома) – 1000/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей – 8 эт.; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
| [4.9.1] – Объекты придорожного сервиса | станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ); шиномонтажные мастерские; мойки автомобилей до двух постов | минимальная/максимальная площадь земельных участков - 50/1000 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; расстояние до жилых и общественных зданий, общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром - 50 м. |
| [6.4] –Пищевая промышленность | размещение объектов пищевой промышленности (по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к её переработке в иную продукцию; консервирование, копчение, хлебопечение) | минимальная/максимальная площадь земельных участков - 1000/5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- |
| встроенные или отдельно стоящие коллективные хранилища сельскохозяйственных продуктов (для многоквартирных домов). | минимальная/максимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа; общая площадь коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов определяется из расчета 4 – 5 кв. м на одну семью. |
| постройки хозяйственного назначения (летние кухни, хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, бани, бассейны, теплицы, оранжереи, сады, огороды, навесы) индивидуального использования. Хозяйственные постройки для хранения инвентаря и других хозяйственных нужд, а также – хозяйственные подъезды для территорий с местами приложения труда и с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), садоводства, огородничества. | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество надземных этажей – не более 2 эт. (при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков); максимальная высота – 8 м; общая площадь помещений – до 100 кв. м; общая площадь теплиц до 2000 кв. м; расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее – 5 м; расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее – 6 м; допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований; группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая; площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м; размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений; устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка – 1 м; хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений; допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее 4 м; вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
| объекты хранения индивидуального легкового автотранспорта одно-, двухквартирных усадебных жилых домов | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество этажей – не более 2; допускается размещать по красной линии без устройства распашных ворот; допускается делать встроенными в первые этажи жилого дома. |
| гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, строено-пристроенные, подземные) до 150 машино-мест. | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество этажей – не более 2; подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха и игр детей, спортивных площадок; размещение отдельно стоящих гаражей на 1 машино-место и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается; при устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домов допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей; на территории с застройкой жилыми домами с приквартир ными участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) гаражи-стоянки следует размещать в пределах отведенного участка; на территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн. |
| надворные туалеты, гидронепроницаемые выгребы, септики | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество этажей – не более 1; расстояние от соседнего жилого дома не менее -12 м; для надворных туалетов расстояние от красной линии не менее – 10 м; расстояние от границы смежного земельного участка не менее – 4 м. |
| площадки для сбора твердых бытовых отходов | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальная высота – не более 2 м; расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м; общее количество контейнеров не более 5 шт. |
| площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак; гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей посетителей. | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальная высота – не более 5 м; минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: для игр детей дошкольного и младшего возраста – не менее 12 м; для отдыха взрослого населения – не менее 10 м; для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшее значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса), -10 – 40 м; для хозяйственных целей – не менее 20 м; для выгула собак – не менее 40 м; расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м. |

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м (кроме земельных участков в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее);

- для остальных зданий и сооружений - 1 м. Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Расстояние до красной линии:

1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) -10 м;

2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);

3) улиц, от жилых и общественных зданий  – 5 м;

4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;

5) от остальных зданий и сооружений - 5 м.

На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами местного самоуправления.

На территории сложившейся застройки реконструкция существующих жилых домов может осуществляться по сложившейся линии застройки

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м;

в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;

от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

от кустарника - 1 м.

Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками - в соответствии с противопожарными требованиями.

Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории с учетом социально-демографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее - 4 м.

Септики:

- минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.);

- водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек,

- фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

В сложившейся застройки при условии технической исправности, септик переносу не подлежит.

Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил..

Ж – СЗ. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

Зона Ж – СЗ выделена для обеспечения правовых условий формирования районов с многоквартирными среднеэтажными жилыми домами от 3 до 8 этажей, с  расширенным набором услуг местного значения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [2.2] – Для ведения личного подсобного хозяйства | отдельно стоящие усадебные жилые дома (в том числе с местами приложения труда и с возможностью ведения развитого товарного личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного производства, садоводства, огородничества); | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500/2000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 %; |
| [2.1] – Для индивидуального жилищного строительства | отдельно стоящие индивидуальные жилые дома (застройка коттеджного типа), с минимальной хозяйственной частью без содержания скота и птицы) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1500 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| [2.1.1] – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2-4 – квартирные жилые дома | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300 /8000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % ; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м. |
|  | одно-, двухквартирные жилые дома |  |
|  | многоквартирные жилые дома (блокированного типа) | максимальная площадь земельного участка – 10000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % ; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м. |
|  | многоквартирные жилые дома (секционные, галерейные, коридорные) |  |
|  | многоквартирные жилые дома с квартирами на верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения |  |
| [2.3] - Блокированная жилая застройка | блокированные жилые дома; одно-, двухквартрные жилые дома; 2-4 квартирные сблокированные жилые дома | минимальная/максимальная площадь земельных участков –300/2000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м. |
| [5.2.1] - Туристическое обслуживание | гостевые дома; гостиницы, гостиничные комплексы (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных пристроенных, подземных) на территории участка) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/2000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 эт. (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % (участок от 400 кв. м до 1000 кв.м); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% (участок от 1000 кв. м до 2000 кв.м); максимальное количество номеров - 15. |
| [3.5.1] - Дошкольное, начальное и среднее общее образование | детские ясли; детские сады; начальные школы; общеобразова-тельные школы; лицеи; художественные музыкальные школы; образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/15000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа. |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения: котельные; водозаборы; насосные станции; трансформаторные подстанции; стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду); здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; площадки для сбора бытовых отходов; очистные сооружения ливневой канализации | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п); объекты пожарной охраны; пожарные депо; пункты охраны порядка | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |
| [3.8] - Общественное управление | объекты общественно-делового назначения (офисы, конторы, общественные организации) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (в том числе мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [4.1] - Деловое управление |  |  |
| [4.6] - Общественное питание | рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары (с ограничением по времени работы) |  |
| [3.2] – Социальное обслуживание | службы психологической и бесплатной юридической помощи; социальные, пенсионные и иные службы (в которых осуществляется приём граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); отделения и пункты почтовой связи | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.3] - Бытовое обслуживание | приемные пункты прачечных и химчисток; пошивочные ателье; мастерские по пошиву и ремонту обуви; ремонтные мастерские бытовой техники; парикмахерские; производственные помещения (категории В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пункты выдачи работы на дом, мастерские для сборочных и декоративных работ); бани, сауны; | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | поликлиники; кабинеты общей врачебной практики; ветпункт; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центы; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории | минимальная/максимальная площадь земельных участков –400/5000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [4.4] - Магазины | магазины общей площадью до 200 кв.м.; магазины продовольственных, непродовольственных товаров; аптеки; ветаптеки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/2500 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [5.1] - Спорт | здания физкультурно-оздоровительных клубов и фитнес-центров; площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища); детские площадки; площадки для отдыха; спорткомплексы, спортивные залы | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/2500 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [2.7.1] – Объекты гаражного назначения | автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств; гаражи; стоянки для автомобилей надземного открытого и закрытого типов; гаражно-строительные кооперативы; подземные автостоянки; автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 18/1000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 5 м. |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта |  |  |
| [3.7] - Религиозное использование | объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома). | минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; минимальные отступы от границ участка -3 м, с учетом соблюдения требований технологических регламентов; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 30 м от планировочной отметки земли; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [12.0] - Общее пользование территории | объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | минимальная/максимальная площадь земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельных участков – без ограничений. |
| [9.3.1] – Историко-культурная деятельность | мемориальные комплексы без захоронений | минимальная площадь земельного участка -10 кв.м.; максимальная высота зданий – 30 м от планировочной отметки земли; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.3.1] – Бытовое обслуживание | бюро ритуальных услуг | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 200/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков. |
| [4.7] - Гостиничное обслуживание | малые гостиницы (до 30 номеров) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/1500кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [3.10.1] – Амбулаторное ветеринарное обслуживание | ветлечебницы без содержания животных | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/1500кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 9 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [4.5] – Банковская и страховая деятельность | отделения банков; сберкассы; отделения страховых организаций | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/2000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [2.1.1] – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | многоквартирные жилые дома (блокированного типа); многоквартирные жилые дома (секционные, галерейные, коридорные) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 8 м. |
| [2.5.1] -Среднеэтажные многоквартирные жилые дома | многоквартирные среднеэтажные дома от 5 до 8 этажей (секционные, галерейные, коридорные) | минимальная/максимальная площадь земельных участков (блокированные жилые дома) – 1000-15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей – 8 эт.; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
| [4.9.1] – Объекты придорожного сервиса | станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ); шиномонтажные мастерские; мойки автомобилей до двух постов | минимальная/максимальная площадь земельных участков - 50/1000 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; расстояние до жилых и общественных зданий, общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром - 50 м. |
| [6.4] – Пищевая промышленность | размещение объектов пищевой промышленности (по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к её переработке в иную продукцию; консервирование, копчение, хлебопечение) | минимальная/максимальная площадь земельных участков - 1000/5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
| [6.8] - Связь | размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усиленные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания | минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м; минимальный отступ от границ участка - 1 м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 50 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка –80%; |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- |
| встроенные или отдельно стоящие коллективные хранилища сельскохозяйственных продуктов (для многоквартирных домов). | минимальная/максимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа; общая площадь коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов определяется из расчета 4 – 5 кв. м на одну семью. |
| постройки хозяйственного назначения (летние кухни, хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, бани, бассейны, теплицы, оранжереи, сады, огороды, навесы) индивидуального использования. Хозяйственные постройки для хранения инвентаря и других хозяйственных нужд, а также – хозяйственные подъезды для территорий с местами приложения труда и с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), садоводства, огородничества. | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество надземных этажей – не более 2 эт. (при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков); максимальная высота – 8 м; общая площадь помещений – до 100 кв. м; общая площадь теплиц до 2000 кв. м; расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее – 5 м; расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее – 6 м; допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований; группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая; площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м; размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений; устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка – 1 м; хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений; допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее 4 м; вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
| объекты хранения индивидуального легкового автотранспорта одно-, двухквартирных усадебных жилых домов | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество этажей – не более 2; допускается размещать по красной линии без устройства распашных ворот; допускается делать встроенными в первые этажи жилого дома. |
| гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, строено-пристроенные, подземные) до 150 машино-мест. | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество этажей – не более 2; подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха и игр детей, спортивных площадок; размещение отдельно стоящих гаражей на 1 машино-место и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается; при устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домов допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей; на территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) гаражи-стоянки следует размещать в пределах отведенного участка; на территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн. |
| надворные туалеты, гидронепроницаемые выгребы, септики | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальное количество этажей – не более 1; расстояние от соседнего жилого дома не менее -12 м; для надворных туалетов расстояние от красной линии не менее – 10 м; расстояние от границы смежного земельного участка не менее – 4 м. |
| площадки для сбора твердых бытовых отходов | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальная высота – не более 2 м; расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м; общее количество контейнеров не более 5 шт. |
| площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак; гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей посетителей. | минимальная/максимальная площадь земельных участков – и максимальный процент застройки в границах земельного участка должен соответствовать параметрам основного или условно разрешенного вида использования земельных участков; максимальная высота – не более 5 м; минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: для игр детей дошкольного и младшего возраста – не менее 12 м; для отдыха взрослого населения – не менее 10 м; для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшее значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса), -10 – 40 м; для хозяйственных целей – не менее 20 м; для выгула собак – не менее 40 м; расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м. |

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м (кроме земельных участков в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее);

- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Расстояние до красной линии:

1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) -10 м;

2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);

3) улиц, от жилых и общественных зданий  – 5 м;

4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;

5) от остальных зданий и сооружений - 5 м.

На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами местного самоуправления.

На территории сложившейся застройки реконструкция существующих жилых домов может осуществляться по сложившейся линии застройки

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м;

в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;

от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

от кустарника - 1 м.

Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками - в соответствии с противопожарными требованиями.

Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории с учетом социально-демографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее - 4 м.

Септики:

- минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.);

- водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек,

- фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

В сложившейся застройки при условии технической исправности, септик переносу не подлежит.

Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

Ж-КСТ. Зона садоводства и дачного хозяйства.

Зона садоводства и дачного хозяйства Ж-КСТ предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого строения, используемых населением в целях отдыха  и выращивания сельскохозяйственных культур.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [13.1] – Ведение огородничества | осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля | минимальная/максимальная площадь земельного участка – 300/1000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проездов) – 8 метров; минимальные отступы для жилых строений от границ участка – 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов; минимальные отступы для хозяйственных построек от границ участка – 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов; максимальная высота жилых зданий – 12 м от планировочной отметки земли; максимальная высота хозяйственных построек - 7 м от планировочной отметки земли; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %; максимальное соотношение предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины земельных участков – ¼. |
| [13.2] – Ведение садоводства | садовый дом, предназначенный для отдыха и не подлежащий разделу на квартиры |  |
| [13.3] - Ведение дачного хозяйство | жилой дачный дом (не предназначенный для раздела на квартиры, пригодный для отдыха и проживания, высотой не выше 3-х надземных этажей); жилое строение |  |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | площадки для сбора твердых отходов | максимальная площадь земельных участков – 30 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 2 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, место отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м; общее количество контейнеров не более 5 шт. |
| [3.3] - Бытовое обслуживание | приемные пункты прачечных и химчисток; пошивочные ателье; мастерские по пошиву и ремонту обуви; ремонтные мастерские бытовой техники; парикмахерские; производственные помещения (категории В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пункты выдачи работы на дом, мастерские для сборочных и декоративных работ); бани, сауны | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [6.8] - Связь | размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усиленные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания | минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м; минимальный отступ от границ участка - 1 м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 50 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; |
| [4.4] - Магазины | магазины товаров первой необходимости, магазины смешанной торговли; аптечные киоски; ветаптеки; аптеки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/1200 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (включая мансардный этаж); минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.4] - Здравоохранение | пункты оказания первой медицинской помощи |  |
| [3.2] – Социальное обслуживание | административное здание |  |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты для обеспечения правопорядка |  |
| [5.1] - Спорт | площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища); детские площадки; площадки для отдыха | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/2500 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [12.0] - Общее пользование территории | объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | минимальная/максимальная площадь земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельных участков – без ограничений. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.3.1] – Бытовое обслуживание | бюро ритуальных услуг | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 200/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков. |
| [6.9] – Склады | для размещения складских объектов; для размещения газораспределительных станций и хранилищ газа | минимальная /максимальная площадь земельных участков -100-600 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 1 этаж ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной; минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка - 5 метров; |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОПУСТИМЫЕ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ СОВМЕСТНО С НИМИ

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- |
| - хозяйственные постройки; - теплицы, оранжереи; - индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; - индивидуальные бани, надворные туалеты; - площадки для сбора мусора; - встроенно-пристроенные сооружения инженерной инфраструктуры; - спортплощадки, детские игровые площадки; | минимальная/максимальная площадь земельных участков – от 100 кв.м; максимальный процент застройки - 60% Максимальное количество надземных этажей – не более 2 эт. (при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков). Максимальная высота – 8 м. Общая площадь помещений - до 100 кв. м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее - 5 м. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее - 6 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. Группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка – 1м. Хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее 4 м. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (или дома) - 3 м;

от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;

от других построек - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;

от кустарника - 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и другое) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах, и другое).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует ориентировать на свой участок.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12 м;

до душа, бани (сауны) - 8 м;

от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки.

Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть  обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений, а также улицы. Водоотоведение должно быть организовано на собственный земельный участок. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее - 4 м.

Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков. Изменение общего рельефа участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей водоотводной системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий.

Индивидуальные садовые (дачные) участки должны быть ограждены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Высота ограждения смежных участков считается от уровня земельного участка имеющего наибольшую высотную отметку.

Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения.

Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны).

Минимально необходимый состав зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице:

| Объект | Удельный размер земельных участков (м2 на 1 садовый участок) на территории садоводческих (дачных) объединений с числом участков |
| --- | --- |
|  | 15 - 100 | 101 - 300 | 301 и более |
| Сторожка с правлением объединения | 1 - 0,7 | 0,7 - 0,5 | 0,4 - 0,4 |
| Магазин смешанной торговли | 2 - 0,5 | 0,5 - 0,2 | 0,2 и менее |
| Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,5 | 0,4 | 0,35 |
| Площадки для мусоросборников | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения | 0,9 | 0,9 - 0,4 | 0,4 и менее |

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.

# ОД-1. Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД-1  выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости на территориях размещения центральных функций, с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов федерального, районного, обще поселенческого и местного значения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [2.2] – Общественное управление | здания и помещения органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного, самоуправления судебно-юридических учреждений и прокуратуры, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; дворцы бракосочетания, ЗАГСы, здания и помещения гражданских обрядов; архивы | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [5.1] - Спорт | спорткомплексы; спортивные залы, фитнес-центры; спортивные площадки; теннисные корты; бассейны | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [4.4] - Магазины | магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров |  |
| [4.10] –Выстовочно-ярмарочная деятельность | выставки-ярмарки |  |
| [4.3] - Рынки | ярмарки, рынки, базары |  |
| [4.2] – Торговые центры (торгово-развлекательные центры | торговые комплексы, торговые центры; торгово-развлекательные центры театры, кинотеатры, цирки, зверинцы, зоопарки, океанариумы; концертные залы, музеи, выставочные залы, выставочные центры и комплексы, художественные галереи; дома культуры; библиотеки |  |
| [3.6] –Культурное развитие |  |  |
| [4.1] – Деловое управление | общественные здания административного назначения, офисы, конторы и бизнес-центры |  |
| [6.11] – Целлюлозно-бумажная промышленность | здания и помещения редакций, издательств, центров по предоставлению полиграфических услуг |  |
| [4.5] – Банковская и страховая деятельность | здания и помещения кредитно-финансовых учреждений и банков, страховых компаний |  |
| [3.2] – Социальное обслуживание | службы занятости населений; службы психологической и бесплатной юридической помощи; социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат; здания и помещения общественных некоммерческих организаций; почтовые отделения, переговорные пункты; клубы, дома творческих союзов, центры общения и досуговых занятий |  |
| [3.3] – Бытовое обслуживание | дома быта, ателье, мастерские и салоны бытовых услуг; косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты; банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны приемные пункты прачечных и химчисток; мастерские по пошиву и ремонту обуви; ремонтные мастерские бытовой техники; производственные помещения (категории В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пункты выдачи работы на дом, мастерские для сборочных и декоративных работ). | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/2000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами с учетом следующих условий: во встроенных или пристроенных к жилому дому помещениях общественного назначения не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду; не допускается размещать магазины с наличием взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющейся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви); обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части здания; обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику (размещение необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) на территории участка); оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами; запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения: котельные; водозаборы; насосные станции; трансформаторные подстанции; стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду); здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; площадки для сбора бытовых отходов; очистные сооружения ливневой канализации | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.1.1] –Коммунальное хозяйство | общественные уборные; | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/100 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка 80% максимальная высота зданий - 5 м; |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). | минимальная/максимальная площадь земельных участков –10/5000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; минимальный отступ строений от передней границы участка – 1 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м. |
| [6.9] - Склады | промышленные базы, склады погрузочные терминалы и доки (связанные с функционированием объектов данной территориальной зоны). | минимальная/максимальная площадь земельных участков –100/25000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 50 м; минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов – 5 м; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений; по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты гражданской обороны (убежища, противорадиацион-ные укрытия и т.п.); объекты пожарной охраны, пожарные депо; пункты охраны порядка; объекты и помещения отделов внутренних дел | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.5.1] – Дошкольное, начальное и среднее общее образование | детские ясли, детские сады; школы, лицеи, гимназии; художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/15000 кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная этажность для дошкольных учреждений - 2 этажа для школ и начального профессионального образования - 4 этажа; прочие образовательные учреждения по заданию на проектирование с учетом сложившейся застройки максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 %; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м.; озеленение 30-50 %. |
| [2.7.1] – Объекты гаражного назначения | автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств; гаражи; стоянки для автомобилей надземного открытого и закрытого типов; гаражно-строительные кооперативы; подземные автостоянки; автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 18/1000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 12 м; вместимость до 300 машино-мест, встроенные, пристроенные до 150 машино-мест. |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта |  |  |
| [3.7] - Религиозное использование | объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома). | минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %; минимальные отступы от границ участка -3 м, с учетом соблюдения требований технологических регламентов; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 30 м от планировочной отметки земли; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [12.0] - Общее пользование территории | объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | минимальная/максимальная площадь земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельных участков – без ограничений. |
| [2.1] – Для индивидуального жилищного строительства | отдельно стоящие индивидуальные жилые дома (застройка коттеджного типа) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1500 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| [9.3.1] – Историко-культурная деятельность | мемориальные комплексы без захоронений; стеллы; памятники | минимальная площадь земельного участка -10 кв.м.; максимальная высота зданий – 30 м от планировочной отметки земли; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |
| [11.0] – Водные объекты | ледники, пруды, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | минимальная площадь земельных участков – 400 кв. м; максимальная высота зданий (не предусмотрено); максимальный процент застройки (не предусмотрено); |
| [4.7] – Гостиничное обслуживание | малые гостиницы (до 30 номеров); общежития; гостевые дома; мотели | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/15000 кв.м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [4.6] - Общественное питание | рестораны, кафе, столовые, кафетерии, закусочные, бары, рестораны (с ограничением по времени работы) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/2000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (в том числе мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [5.2.1] - Туристическое обслуживание | гостевые дома; гостиницы, гостиничные комплексы (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных пристроенных, подземных) на территории участка) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/2000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 эт. (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % (участок от 400 кв. м до 1000 кв.м); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% (участок от 1000 кв. м до 2000 кв.м); максимальное количество номеров - 15. |
| [6.8] - Связь | размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усиленные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания | минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м; минимальный отступ от границ участка - 1 м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; |
| [2.5.1] – Средне этажные многоквартирные жилые дома | многоквартирные средне этажные дома от 5 до 8 этажей (секционные, галерейные, коридорные) | минимальная/максимальная площадь земельных участков (блокированные жилые дома) – 1000/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей – 8 эт.; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
| [2.1.1] – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | многоквартирные жилые дома (блокированного типа); многоквартирные жилые дома (секционные, галерейные, коридорные) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 8 м. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [4.9.1] – Объекты придорожного сервиса | станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ), шиномонтажные мастерские, мойки автомобилей до двух постов | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 5 м; расстояние до жилых и общественных зданий, общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений со стационаром – 50 м. |
| [3.3.1] – Бытовое обслуживание | бюро ритуальных услуг | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 200/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- |
| Не установлены | Не установлены |

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м (кроме земельных участков в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее);

- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Расстояние до красной линии:

1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) -10 м;

2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);

3) улиц, от жилых и общественных зданий  – 5 м;

4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;

5) от остальных зданий и сооружений - 5 м.

На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами местного самоуправления.

На территории сложившейся застройки реконструкция существующих жилых домов может осуществляться по сложившейся линии застройки

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м;

в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;

от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

от кустарника - 1 м.

Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками - в соответствии с противопожарными требованиями.

Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории с учетом социально-демографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее - 4 м.

Септики:

- минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.);

- водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек,

- фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

В сложившейся застройки при условии технической исправности, септик переносу не подлежит.

Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

ОД-2. Зона делового, общественного и коммерческого назначения

местного значения.

Зона обслуживания и деловой активности местного значения ОД - 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров  с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАН ИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [7.2] – Автомобильный транспорт | автовокзал; автостанция; автокасса | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/2000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; максимальное количество надземных этажей – 5; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков; для автокассы: минимальная/максимальная площадь земельных участков 50/1000 кв.м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% максимальное количество надземных этажей зданий – 5; максимальная высота зданий – 18; |
| [2.2] – Общественное управление | здания и помещения органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного, самоуправления судебно-юридических учреждений и прокуратуры, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; дворцы бракосочетания, ЗАГСы, здания и помещения гражданских обрядов; архивы | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [5.1] - Спорт | спорткомплексы; спортивные залы, фитнес-центры; спортивные площадки; теннисные корты; бассейны | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [4.4] - Магазины | магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, аптеки, ветаптеки |  |
| [4.10] –Выстовочно-ярмарочная деятельность | выставки-ярмарки |  |
| [4.3] - Рынки | ярмарки, рынки, базары |  |
| [4.2] – Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | торговые комплексы, торговые центры; торгово-развлекательные центры |  |
| [3.6] – Культурное развитие | театры, кинотеатры, цирки, зверинцы, зоопарки, океанариумы; концертные залы, музеи, выставочные залы, выставочные центры и комплексы, художественные галереи; дома культуры; библиотеки |  |
| [4.1] – Деловое управление | общественные здания административного назначения, офисы, конторы и бизнес-центры |  |
| [6.11] – Целлюлозно-бумажная промышленность | здания и помещения редакций, издательств, центров по предоставлению полиграфических услуг |  |
| [4.5] – Банковская и страховая деятельность | здания и помещения кредитно-финансовых учреждений и банков, страховых компаний |  |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты и помещения отделов внутренних дел |  |
| [3.2] – Социальное обслуживание | службы занятости населений; службы психологической и бесплатной юридической помощи; социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат; здания и помещения общественных некоммерческих организаций; почтовые отделения, переговорные пункты; клубы, дома творческих союзов, центры общения и досуговых занятий |  |
| [3.3] – Бытовое обслуживание | дома быта, ателье, мастерские и салоны бытовых услуг; косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты; банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/2000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами с учетом следующих условий: во встроенных или пристроенных к жилому дому помещениях общественного назначения не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду; не допускается размещать магазины с наличием взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющейся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви); обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части здания; обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику (размещение необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) на территории участка); оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами; запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения: котельные; водозаборы; насосные станции; трансформаторные подстанции; стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду); здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; площадки для сбора бытовых отходов; очистные сооружения ливневой канализации | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). | минимальная/максимальная площадь земельных участков –10/5000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; минимальный отступ строений от передней границы участка – 1 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м. |
| [6.9] - Склады | промышленные базы, склады погрузочные терминалы и доки (связанные с функционированием объектов данной территориальной зоны). | минимальная/максимальная площадь земельных участков –100/25000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 50 м; минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов – 5 м; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений; по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты гражданской обороны (убежища, противорадиацион-ные укрытия и т.п.); объекты пожарной охраны, пожарные депо; пункты охраны порядка | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [8.3] – Дошкольное, начальное и среднее общее образование | детские ясли, детские сады; школы, лицеи, гимназии; художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей – 4 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %; |
| [2.7.1] – Объекты гаражного назначения | автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств; гаражи; стоянки для автомобилей надземного открытого и закрытого типов; гаражно-строительные кооперативы; подземные автостоянки; автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 18/1000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 12 м; вместимость до 300 машино-мест, встроенные, пристроенные до 150 машино-мест. |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта |  |  |
| [3.7] - Религиозное использование | объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома). | минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %; минимальные отступы от границ участка -3 м, с учетом соблюдения требований технологических регламентов; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 30 м от планировочной отметки земли; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [12.0] - Общее пользование территории | объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | минимальная/максимальная площадь земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельных участков – без ограничений. |
| [2.1] – Для индивидуального жилищного строительства | отдельно стоящие индивидуальные жилые дома (застройка коттеджного типа) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1500 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| [9.3.1] – Историко-культурная деятельность | мемориальные комплексы без захоронений; стеллы; памятники | минимальная площадь земельного участка -10 кв.м.; максимальная высота зданий – 30 м от планировочной отметки земли; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |
| [11.0] – Водные объекты | ледники, пруды, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | минимальная площадь земельных участков – 400 кв. м; максимальная высота зданий (не предусмотрено); максимальный процент застройки (не предусмотрено); |
| [4.7] – Гостиничное обслуживание | малые гостиницы (до 30 номеров); общежития; гостевые дома; мотели | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/15000 кв.м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [3.3] - Бытовое обслуживание | приемные пункты прачечных и химчисток; пошивочные ателье; мастерские по пошиву и ремонту обуви; ремонтные мастерские бытовой техники; парикмахерские; производственные помещения (категории В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пункты выдачи работы на дом, мастерские для сборочных и декоративных работ); бани, сауны | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [4.6] - Общественное питание | рестораны, кафе, столовые, кафетерии, закусочные, бары, рестораны (с ограничением по времени работы) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/2000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (в том числе мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [5.2.1] - Туристическое обслуживание | гостевые дома; гостиницы, гостиничные комплексы (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных пристроенных, подземных) на территории участка) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/2000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 эт. (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % (участок от 400 кв. м до 1000 кв.м); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% (участок от 1000 кв. м до 2000 кв.м); максимальное количество номеров - 15. |
| [6.8] - Связь | размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усиленные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания | минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м; минимальный отступ от границ участка - 1 м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; |
| [2.5.1] – Средне этажные многоквартирные жилые дома | многоквартирные средне этажные дома от 5 до 8 этажей (секционные, галерейные, коридорные) | минимальная/максимальная площадь земельных участков (блокированные жилые дома) – 1000/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей – 8 эт.; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
| [2.1.1] – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | многоквартирные жилые дома (блокированного типа); многоквартирные жилые дома (секционные, галерейные, коридорные) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 8 м. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАН ИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [4.9.1] – Объекты придорожного сервиса | станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ); шиномонтажные мастерские; мойки автомобилей до двух постов | минимальная/максимальная площадь земельных участков - 50/1000 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; расстояние до жилых и общественных зданий, общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром - 50 м. |
| [3.3.1] – Бытовое обслуживание | бюро ритуальных услуг | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 200/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| Не установлено |  | Не установлено |

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м (кроме земельных участков в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее);

- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Расстояние до красной линии:

1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) -10 м;

2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);

3) улиц, от жилых и общественных зданий  – 5 м;

4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;

5) от остальных зданий и сооружений - 5 м.

На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами местного самоуправления.

На территории сложившейся застройки реконструкция существующих жилых домов может осуществляться по сложившейся линии застройки

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м;

в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;

от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

от кустарника - 1 м.

Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками - в соответствии с противопожарными требованиями.

Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории с учетом социально-демографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее - 4 м.

Септики:

- минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.);

- водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек,

- фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

В сложившейся застройки при условии технической исправности, септик переносу не подлежит.

Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

ОД-3. Зона обслуживания и деловой активности при транспортных коридорах и узлах.

Зона обслуживания и деловой активности при транспортных коридорах и узлах ОД - 3 выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития общественных центров при сооружениях внешнего транспорта (авто., железнодорожного, речного вокзалов) и категорированных автодорог федерального, краевого и районного значения, с широким спектром деловых и обслуживающих функций, ориентированных на обеспечение высокого уровня комфорта перевозки грузов и пассажиров.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАН ИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [7.2] – Автомобильный транспорт | автовокзал; автостанция; автокасса | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/2000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; максимальное количество надземных этажей – 5; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков; для автокассы: минимальная/максимальная площадь земельных участков 50/1000 кв.м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% максимальное количество надземных этажей зданий – 5; максимальная высота зданий – 18; |
| [2.2] – Общественное управление | здания и помещения органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного, самоуправления судебно-юридических учреждений и прокуратуры, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; дворцы бракосочетания, ЗАГСы, здания и помещения гражданских обрядов; архивы | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [5.1] - Спорт | спорткомплексы; спортивные залы, фитнес-центры; спортивные площадки; теннисные корты; бассейны | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [4.4] - Магазины | магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, аптеки, ветаптеки |  |
| [4.10] –Выстовочно-ярмарочная деятельность | выставки-ярмарки |  |
| [4.3] - Рынки | ярмарки, рынки, базары |  |
| [4.2] – Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | торговые комплексы, торговые центры; торгово-развлекательные центры |  |
| [3.6] – Культурное развитие | театры, кинотеатры, цирки, зверинцы, зоопарки, океанариумы; концертные залы, музеи, выставочные залы, выставочные центры и комплексы, художественные галереи; дома культуры; библиотеки |  |
| [4.1] – Деловое управление | общественные здания административного назначения, офисы, конторы и бизнес-центры |  |
| [6.11] – Целлюлозно-бумажная промышленность | здания и помещения редакций, издательств, центров по предоставлению полиграфических услуг |  |
| [4.5] – Банковская и страховая деятельность | здания и помещения кредитно-финансовых учреждений и банков, страховых компаний |  |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты и помещения отделов внутренних дел |  |
| [3.2] – Социальное обслуживание | службы занятости населений; службы психологической и бесплатной юридической помощи; социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат; здания и помещения общественных некоммерческих организаций; почтовые отделения, переговорные пункты; клубы, дома творческих союзов, центры общения и досуговых занятий |  |
| [3.3] – Бытовое обслуживание | дома быта, ателье, мастерские и салоны бытовых услуг; косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты; банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/2000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами с учетом следующих условий: во встроенных или пристроенных к жилому дому помещениях общественного назначения не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду; не допускается размещать магазины с наличием взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющейся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви); обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части здания; обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику (размещение необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) на территории участка); оборудования площадок для остановки автомобилей; соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами; запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения: котельные; водозаборы; насосные станции; трансформаторные подстанции; стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду); здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; площадки для сбора бытовых отходов; очистные сооружения ливневой канализации | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории). | минимальная/максимальная площадь земельных участков –10/5000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; минимальный отступ строений от передней границы участка – 1 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м. |
| [6.9] - Склады | промышленные базы, склады погрузочные терминалы и доки (связанные с функционированием объектов данной территориальной зоны). | минимальная/максимальная площадь земельных участков –100/15000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 50 м; минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов – 5 м; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений; по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты гражданской обороны (убежища, противорадиацион-ные укрытия и т.п.); объекты пожарной охраны, пожарные депо; пункты охраны порядка | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [8.3] – Дошкольное, начальное и среднее общее образование | детские ясли, детские сады; школы, лицеи, гимназии; художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей – 4 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %; |
| [2.7.1] – Объекты гаражного назначения | автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств; гаражи; стоянки для автомобилей надземного открытого и закрытого типов; гаражно-строительные кооперативы; подземные автостоянки; автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 18/1000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 12 м; вместимость до 300 машино-мест, встроенные, пристроенные до 150 машино-мест. |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта |  |  |
| [3.7] - Религиозное использование | объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома). | минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %; минимальные отступы от границ участка -3 м, с учетом соблюдения требований технологических регламентов; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 30 м от планировочной отметки земли; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [12.0] - Общее пользование территории | объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | минимальная/максимальная площадь земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельных участков – без ограничений. |
| [2.1] – Для индивидуального жилищного строительства | отдельно стоящие индивидуальные жилые дома (застройка коттеджного типа), с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), садоводства, огородничества | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1500 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| [9.3.1] – Историко-культурная деятельность | мемориальные комплексы без захоронений; стеллы; памятники | минимальная площадь земельного участка -10 кв.м.; максимальная высота зданий – 30 м от планировочной отметки земли; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |
| [11.0] – Водные объекты | ледники, пруды, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | минимальная площадь земельных участков – 400 кв. м; максимальная высота зданий (не предусмотрено); максимальный процент застройки (не предусмотрено); |
| [4.7] – Гостиничное обслуживание | малые гостиницы (до 30 номеров); общежития; гостевые дома; мотели | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/15000 кв.м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [3.3] - Бытовое обслуживание | приемные пункты прачечных и химчисток; пошивочные ателье; мастерские по пошиву и ремонту обуви; ремонтные мастерские бытовой техники; парикмахерские; производственные помещения (категории В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пункты выдачи работы на дом, мастерские для сборочных и декоративных работ); бани, сауны | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [4.6] - Общественное питание | рестораны, кафе, столовые, кафетерии, закусочные, бары, рестораны (с ограничением по времени работы) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/2000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (в том числе мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [5.2.1] - Туристическое обслуживание | гостевые дома; гостиницы, гостиничные комплексы (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных пристроенных, подземных) на территории участка) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/2000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 эт. (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % (участок от 400 кв. м до 1000 кв.м); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% (участок от 1000 кв. м до 2000 кв.м); максимальное количество номеров - 15. |
| [6.8] - Связь | размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усиленные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания | минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м; минимальный отступ от границ участка - 1 м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; |
| [2.5.1] – Средне этажные многоквартирные жилые дома | многоквартирные средне этажные дома от 5 до 8 этажей (секционные, галерейные, коридорные) | минимальная/максимальная площадь земельных участков (блокированные жилые дома) – 1000/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей – 8 эт.; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. |
| [2.1.1] – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | многоквартирные жилые дома (блокированного типа); многоквартирные жилые дома (секционные, галерейные, коридорные) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/15000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 8 м. |
| [4.9.1] – Объекты придорожного сервиса | размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | минимальная/максимальная площадь земельных участков - 50/3500 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 18 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; расстояние (кроме автозаправочных станций) до жилых и общественных зданий, общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром - 50 м. минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров; Расстояние от АЗС для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом до границ земельных участков дошкольных и школьных образовательных учреждений, лечебных учреждений, до жилых домов и других общественных зданий и сооружений - 100 м. Расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАН ИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.3.1] – Бытовое обслуживание | бюро ритуальных услуг | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 200/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- |
| постройки хозяйственного назначения (летние кухни, хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, бани, бассейны, теплицы, оранжереи, сады, огороды, навесы) индивидуального использования; хозяйственные постройки для содержания инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, а также - хозяйственные подъезды (для территорий с местами приложения труда и с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), сельскохозяйственного производства, садоводства, огородничества) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – от 100 кв.м; максимальный процент застройки - 60%; Максимальное количество надземных этажей – не более 2 эт. (при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков). максимальная высота – 8 м. общая площадь помещений - до 100 кв. м. расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее - 5 м. расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее - 6 м. допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2 размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка – 1м. хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее 4 м. вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м (кроме земельных участков в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее);

- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Расстояние до красной линии:

1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) -10 м;

2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);

3) улиц, от жилых и общественных зданий  – 5 м;

4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;

5) от остальных зданий и сооружений - 5 м.

На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами местного самоуправления.

На территории сложившейся застройки реконструкция существующих жилых домов может осуществляться по сложившейся линии застройки

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м;

в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;

от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

от кустарника - 1 м.

Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками - в соответствии с противопожарными требованиями.

Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории с учетом социально-демографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее - 4 м.

Септики:

- минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.);

- водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек,

- фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

В сложившейся застройки при условии технической исправности, септик переносу не подлежит.

Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С

БОЛЬШИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

ТОД-1. Зона объектов здравоохранения.

Зона ТОД-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов здравоохранения, требующих значительные территориальные ресурсы для своего нормального функционирования.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАН ИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.4.2] -Стационарное медицинское обслуживание | размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | минимальная/максимальная площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10/10000 кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011. минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров; максимальное количество надземных этажей зданий – 5; максимальная высота зданий – 18 м; максимальный процент застройки участка – 50 % или определяется по заданию на проектирование. |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | поликлиники; кабинеты общей врачебной практики; ветпункт; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центы; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории | минимальная/максимальная площадь земельных участков –10/5000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; минимальный отступ строений от передней границы участка – 1 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м. |
| [4.4] - Магазины | магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров; аптеки групп : I-II, III-V, VI- VIII. | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.2] – Социальное обслуживание | объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам социальной помощи (дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м; минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.9] – Обеспечение научной деятельности | научно-исследовательские организации медицинского профиля |  |
| [3.5.2] – Среднее и высшее профессиональное образование | учебные и лабораторные корпуса медицинского назначения |  |
| [3.8] – Общественное управления | объекты судмедэкспертизы, патолого-анатомическое бюро, морги, дезинфекционные станции |  |
| [3.1] – Амбулаторно-ветеринарное обслуживание | объекты капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |  |
| [12.0] - Общее пользование территории | объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | минимальная/максимальная площадь земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельных участков – без ограничений. |
| [4.1] – Деловое управление | административные здания и помещения учреждений | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/10000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 5 этажей; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м, с учетом соблюдения технических регламентов; максимальная высота зданий 15 м от планировочной отметки земли |
| [3.7] – Религиозное использование | объекты капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов |  |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.), объекты пожарной охраны, пожарные депо |  |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения: котельные; водозаборы; насосные станции; трансформаторные подстанции; стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружения связи. | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; |
| [5.1.1] - Спорт | площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, детские площадки; площадки для отдыха | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/5000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); минимальный отступ строений от передней границы участка – без ограничений; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений - 3 м; |
| [2.7.1] – Объекты гаражного назначения | автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств; гаражи; стоянки для автомобилей надземного открытого и закрытого типов; гаражно-строительные кооперативы; подземные автостоянки; автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 18/1000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 12 м; вместимость до 300 машино-мест, встроенные, пристроенные до 150 машино-мест. |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта |  |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| Не установлено | Не установлено | Не установлено |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- |
| Не установлено | Не установлено |

Расстояние до красной линии:

1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) -10 м;

2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);

3) улиц, от жилых и общественных зданий  – 5 м;

4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;

5) от остальных зданий и сооружений - 5 м.

На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами местного самоуправления.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Септики:

- минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.);

- водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек,

- фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

ТОД-2. Зона объектов образования и научных комплексов.

Зона ТОД-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов образования и научных комплексов, требующих значительные территориальные ресурсы для своего нормального функционирования.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.9] – Обеспечение научной деятельности | объекты капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, опытных испытаний Хадыженска, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения Хадыженского растительного и животного мира | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/10000 кв. м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 15 м от планировочной отметки земли ; минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов – 3 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов . |
| [3.5.1] – Дошкольное, начальное и среднее общее образование | объектов капитального строительства, предназначенные для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, спортивные, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) |  |
| [3.5.2] – Среднее и высшее профессиональное образование | объектов капитального строительства, предназначенные для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, спортивные, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) |  |
| [2.1] – Для индивидуального жилищного строительства | отдельно стоящие индивидуальные жилые дома (застройка коттеджного типа), с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), садоводства, огородничества | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1000 кв.м ; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж) ; ма высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа максимальная (или конька кровли) – 12 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % . |
| [2.2] – Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения: котельные; водозаборы; насосные станции; трансформаторные подстанции; стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи; площадки для сбора бытовых отходов; очистные сооружения ливневой канализации | минимальная площадь земельных участков – 10 кв. м ; максимальное количество максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |
| [9.3.1] – Историко-культурная деятельность | мемориальные комплексы без захоронений; стеллы; памятники | минимальная площадь земельного участка -10 кв.м.; максимальная высота зданий – 30 м от планировочной отметки земли; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |
| [12.0] - Общее пользование территории | объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | минимальная/максимальная площадь земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельных участков – без ограничений. |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.), объекты пожарной охраны, пожарные депо; пункты охраны порядка | минимальная площадь земельных участков – 10 кв. м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 20 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |
| [3.8] – Общественное управление | объекты общественно-делового (офисы, конторы, общественные организации) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % ; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков . |
| [4.1] – Деловое управление |  |  |
| [4.6] – Общественное питание | кафе, столовые, закусочные не более 50 посадочных мест и с ограничением по времени работы |  |
| [3.3] – Бытовое обслуживание | приемные пункты прачечных и химчисток; пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % ; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м ; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами |
| [3.2] – Социальное обслуживание | службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, отделения и пункты почтовой связи, телеграфной связи, переговорные пункты |  |
| [3.6] – Культурное развитие | театры, кинотеатры, цирки, зверинцы, зоопарки, океанариумы, концертные залы, музеи, выставочные залы, выставочные центры и комплексы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки |  |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, клинические лаборатории |  |
| [4.4] - Магазины | магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров, аптеки, веаптеки |  |
| [5.1] - Спорт | Здания физкультурно-оздоровительных клубов и фитнес-центров, теннисные корты, бассейны; площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища, велотреки, ипподромы, мотодромы, картинги) ; универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с трибунами) ; спортивные арены (с трибунами); аквапарки |  |
| [2.7.1] – Объекты гаражного назначения | автостоянки для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, гаражи ; стоянки для автомобилей надземного открытого и закрытого типов, гаражно-строительные кооперативы, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 18/100 кв. м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 5 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % ; |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта |  |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.5.2] – Среднее и высшее профессиональное образование | автодромы, мотодромы, трактородромы | минимальная площадь земельных участков – 10 кв. м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % ; максимальная высота сооружений от уровня земли - 15 м ; минимальный отступ от границ участка – 1 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов . |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- |
| общежития; площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха, летние веранды, навесы, беседки; спортзалы, спорткомплексы, бассейны, спортивные площадки, стадионы, теннисные корты; предприятия общественного питания (столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты) ; поликлиники, профилактории, медицинские кабинеты, пункты оказания первой медицинской помощи ; отделения, участковые пункты органов внутренних дел ; объекты пожарной охраны ; гаражи, стоянки, парковки, склады, открытые автостоянки ; площадки для мусороконтейнеров и габаритного мусора; зеленые насаждения; элементы благоустройства; коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне; сооружения связи (кроме объектов и сооружений сотовой связи) | минимальная площадь земельного участка – от 10 кв.м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м.; максимальная высота зданий – 18 м; максимальный процент застройки – 50 % или определяется по заданию на проектирование; максимальное количество надземных этажей зданий – 5; площадь медицинского пункта следует принимать: 12 кв.м - при списочной численности от 50 до 150 работающих; 18 кв.м - при списочной численности от 151 до 300 работающих. площадь и параметры использования принимаются в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений в случае расширения и модернизации производства расстояние от площадок для мусоросборников до производственных и вспомогательных помещений не менее - 30 м. |

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м;

- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояние до красной линии:

1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) -10 м;

2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);

3) улиц, от жилых и общественных зданий – 5 м;

4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;

5) от остальных зданий и сооружений - 5 м.

На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами местного самоуправления.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Септики:

- минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.);

- водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек,

- фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

В сложившейся застройки при условии технической исправности, септик переносу не подлежит.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

ТОД-3.Зона объектов религиозного назначения и мемориальных комплексов.

Зона ТОД-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов религиозного назначения и мемориальных комплексов, требующих значительные территориальные ресурсы для своего нормального функционирования.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.7] – Религиозное использование | объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома) ; объекты капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | минимальная площадь земельных участков – 1000 кв. м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м от планировочной отметки земли; минимальные отступы от границ участка -1 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов . |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.), объекты пожарной охраны, пожарные депо; пункты охраны порядка | минимальная площадь земельных участков – 10 кв. м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 20 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения: котельные; водозаборы; насосные станции; трансформаторные подстанции; стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду); здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; площадки для сбора бытовых отходов; очистные сооружения ливневой канализации | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.3] – Бытовое обслуживание | объекты обслуживания открытой сети (размещаемые на границе территорий производственных зон и жилых районов (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) на территории участка)) ; объекты бытового обслуживания | минимальная /максимальная площадь земельных участков 1000/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (включая мансардный) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % . |
| [4.5] – Банковская и страховая деятельность | здания и помещения кредитно-финансовых учреждений и банков | минимальная /максимальная площадь земельных участков 1000/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (включая мансардный) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % . |
| [3.2] – Социальное обслуживание | объекты связи, почтовые отделения, переговорные пункты |  |
| [4.1] – Деловое управление | общественные здания административного назначения; офисы; банки |  |
| [4.4] - Магазины | магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров, аптеки, ветаптеки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % ; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м ; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами . |
| [2.7.1] – Объекты гаражного назначения | автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, гаражи; стоянки для автомобилей надземного открытого и закрытого типов, гаражно-строительные кооперативы, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки | минимальная /максимальная площадь земельных участков 18/100 кв. м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 5 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта |  |  |
| [12.0] - Общее пользование территории | объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | минимальная/максимальная площадь земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельных участков – без ограничений. |
| [9.3.1] – Историко-культурная деятельность | мемориальные комплексы без захоронений | минимальная площадь земельного участка -10 кв.м.; максимальная высота зданий – 30 м от планировочной отметки земли; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [4.7] – Гостиничное обслуживание | малые гостиницы (до 30 номеров) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % ; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| стоянки транспортных средств; гаражи для хранения транспортных средств для обеспечения хозяйственной деятельности; объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары); площадки для сбора мусора; общественные туалеты; площадки для отдыха с элементами озеленения; объекты благоустройства | минимальная площадь земельного участка – от 10 кв. м ; максимальная высота здания от уровня земли 15 м ; максимальный процент застройки - 60 % ; Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м . Общее количество контейнеров не более 5 шт . Расстояние от соседнего жилого дома не менее - 12 м . Расстояние от красной линии не менее - 10 м . Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4 м . |
| площадки для мусоросборников | расстояние от площадок для мусоросборников до производственных и вспомогательных помещений не менее – 30 м . |

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м;

- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояние до красной линии:

1) от Дошкольных    образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) -10 м;

2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);

3) улиц, от жилых и общественных зданий  – 5 м;

4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;

5) от остальных зданий и сооружений - 5 м.

На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами местного самоуправления.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Септики:

- минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.);

- водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек,

- фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

В сложившейся застройки при условии технической исправности, септик переносу не подлежит.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

Производственные зоны:

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам.

П – 4. Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м.

Зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов IV класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [6.0] – Производственная деятельность | промышленные и коммунально-складские предприятия V класса вредности с соответствующей инженерной и транспортной инфраструктурой ; объекты складского назначения различного профиля ; объекты технического и технологического обеспечения предприятий ; производственно-лабораторные корпуса | минимальная /максимальная площадь земельных участков 1000/20000 кв. м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 % ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 50 м . |
| [4.1] – Деловое управление | офисы, конторы органы управления производством) |  |
| [3.9] – Обеспечение научной деятельности | проектные, научно – исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий |  |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения; котельные, водозаборы, насосные станции, трансформаторные подстанции, телефонные станции, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи | минимальная площадь земельных участков – 10 кв. м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 20 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.), объекты пожарной охраны, пожарные депо ; пункты охраны порядка |  |
| [3.3] – Бытовое обслуживание | объекты обслуживания открытой сети (размещаемые на границе территорий производственных зон и жилых районов (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) на территории участка)) ; объекты бытового обслуживания | минимальная /максимальная площадь земельных участков 1000/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (включая мансардный) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % . |
| [4.5] – Банковская и страховая деятельность | здания и помещения кредитно-финансовых учреждений и банков | минимальная /максимальная площадь земельных участков 1000/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (включая мансардный) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % . |
| [3.2] – Социальное обслуживание | объекты связи, почтовые отделения, переговорные пункты |  |
| [4.1] – Деловое управление | общественные здания административного назначения; офисы; банки |  |
| [4.9.1] – Объекты придорожного сервиса | объекты по обслуживанию легковых автомобилей с количеством постов не более 5 , шиномонтажные мастерские, мойки автомобилей до двух постов, мойки автомобилей с количеством постов до 3 ; | минимальная /максимальная площадь земельных участков 100/1000 кв. м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % ; расстояние от жилых и общественных зданий от моек автомобилей до двух постов – 50 м ; расстояние до жилых и общественных зданий (кроме моек автомобилей до двух постов) – 100 м . |
| [4.9.2] – Объекты придорожного сервиса | АЗС для заправки легкового автотранспорта жидким и газовым топливом; | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500/3500 кв. м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 5 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % . |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта | стоянки для легковых автомобилей надземного открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, гаражи | минимальная площадь земельных участков – 80 кв. м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 12 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |
| [4.6] – Общественное питание | кафе, столовые, закусочные не более 50 посадочных мест и с ограничением по времени работы | минимальная/максимальная площадь земельных участков 100/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % ; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков . |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, клинические лаборатории | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % ; максимальная общая площадь встроенных объектов - 150 кв. м . Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами . |
| [4.4] - Магазины | магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров, аптеки, ветаптеки |  |
| [5.1] - Спорт | здания физкультурно-оздоровительных клубов и фитнес-центров, теннисные корты, бассейны ; площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), детские площадки для отдыха |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта | стоянки для легковых надземного открытого и закрытого типов, подземные автостоянки с пандусами(рампами) и механизированные автостоянки, гаражи | минимальная площадь земельных участков – 80 кв. м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 12 м ; максимальный процент застройки земельного участка – 80 % . |
| [3.10.2] – Приюты для животных | объекты капитального строительства, предназначенные для оказания ветеринарных услуг в стационаре; объекты капитального строительства, предназначенные для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; объекты капитального строительства, предназначенные для организации гостиниц для животных | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000/5000 кв.м ; минимальные отступы от границ участка – 6 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов; предельное количество этажей – 2 ; максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 % . |
| [1.17] - Питомники | питомники | минимальная площадь земельных участков – 100 кв. м ; минимальный отступ от границ участка 1 м ; минимальный отступ от красной линии 5 м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 50 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка 80 % . |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| объекты обслуживания закрытой сети: медицинский пункт (при списочной численности от 50 до 300 работающих); фельдшерский или врачебный здравпункт (при списочной численности более 300 работающих); организации общественного питания: комната приема пищи (при численности работающих в смену менее 30 человек); столовая работающая на полуфабрикатах (при численности работающих в смену более 200 человек); контрольно-пропускные пункты, пункты охраны, проходные. | Площадь медицинского пункта следует принимать: минимальная площадь земельного участка – от 10 кв.м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м.; максимальная высота зданий – 18 м; максимальный процент застройки – 50 % или определяется по заданию на проектирование; максимальное количество надземных этажей зданий – 5; 12 м2 - при списочной численности от 50 до 150 работающих; 18 м2 - при списочной численности от 151 до 300 работающих. минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; |
| резервные участки на территории предприятия | минимальная площадь земельного участка – от 10 кв.м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м.; максимальная высота зданий – 18 м; максимальный процент застройки – 50 % или определяется по заданию на проектирование; максимальное количество надземных этажей зданий – 5; площадь и параметры использования принимаются в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений в случае расширения и модернизации производства; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |
| площадки для мусоросборников | максимальная высота зданий не более 2-х метров; максимальный процент застройки - 90%; минимальная площадь земельного участка – от 1 кв.м; расстояние от площадок для мусоросборников до производственных и вспомогательных помещений не менее - 30 м. |

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м;

- для зданий, строений и сооружений производственного назначения - 5 м.

- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Расстояние до красной линии:

1) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);

3) улиц, от жилых и общественных зданий  – 5 м;

4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;

5) от контрольно-пропускных пунктов, пунктов охраны, проходных – 1 м.

6) от остальных зданий и сооружений - 5 м.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение производственной территориальной зоны не допускается:

а) в составе рекреационных зон;

б) на землях особо охраняемых территорий, в том числе:

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;

в водоохранных и прибрежных зонах рек, морей;

в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с соответствующими органами охраны памятников;

в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора;

в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

На территориях предприятий I - II классов и в пределах их санитарно-защитных зон не допускается размещать предприятия пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной 50 - 100 м.

Не допускается расширение производственных предприятий, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм должен быть 1000 м.

При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водоемов общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунктов.

Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, скотомогильников, свалок.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

П – 5. Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м.

Зона П-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [6.0] – Производственная деятельность | промышленные и коммунально-складские предприятия V класса вредности с соответствующей инженерной и транспортной инфраструктурой ; объекты складского назначения различного профиля ; объекты технического и технологического обеспечения предприятий ; производственно-лабораторные корпуса | минимальная /максимальная площадь земельных участков 1000/20000 кв. м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 % ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 50 м . |
| [4.1] – Деловое управление | офисы, конторы органы управления производством) |  |
| [3.9] – Обеспечение научной деятельности | проектные, научно – исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий |  |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения; котельные, водозаборы, насосные станции, трансформаторные подстанции, телефонные станции, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи | минимальная площадь земельных участков – 10 кв. м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 20 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.), объекты пожарной охраны, пожарные депо ; пункты охраны порядка |  |
| [3.3] – Бытовое обслуживание | Объекты обслуживания открытой сети (размещаемые на границе территорий производственных зон и жилых районов (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) на территории участка)) ; объекты бытового обслуживания | минимальная /максимальная площадь земельных участков 1000/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (включая мансардный) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % . |
| [4.5] – Банковская и страховая деятельность | здания и помещения кредитно-финансовых учреждений и банков | минимальная /максимальная площадь земельных участков 1000/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа (включая мансардный) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % . |
| [3.2] – Социальное обслуживание | объекты связи, почтовые отделения, переговорные пункты |  |
| [4.1] – Деловое управление | общественные здания административного назначения; офисы; банки |  |
| [4.9.1] – Объекты придорожного сервиса | объекты по обслуживанию легковых автомобилей с количеством постов не более 5 , шиномонтажные мастерские, мойки автомобилей до двух постов, мойки автомобилей с количеством постов до 3 ; | минимальная /максимальная площадь земельных участков 100/1000 кв. м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % ; расстояние от жилых и общественных зданий от моек автомобилей до двух постов – 50 м ; расстояние до жилых и общественных зданий (кроме моек автомобилей до двух постов) – 100 м . |
| [4.9.2] – Объекты придорожного сервиса | АЗС для заправки легкового автотранспорта жидким и газовым топливом; | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500/3500 кв. м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 5 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % . |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта | стоянки для легковых автомобилей надземного открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, гаражи | минимальная площадь земельных участков – 80 кв. м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 12 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |
| [4.6] – Общественное питание | кафе, столовые, закусочные не более 50 посадочных мест и с ограничением по времени работы | минимальная/максимальная площадь земельных участков 100/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % ; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) только на территории своих земельных участков . |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, клинические лаборатории | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % ; максимальная общая площадь встроенных объектов - 150 кв. м . Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами . |
| [4.4] - Магазины | магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров, аптеки, ветаптеки |  |
| [5.1] - Спорт | здания физкультурно-оздоровительных клубов и фитнес-центров, теннисные корты, бассейны ; площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), детские площадки для отдыха |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.10.2] – Приюты для животных | объекты капитального строительства, предназначенные для оказания ветеринарных услуг в стационаре; объекты капитального строительства, предназначенные для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; объекты капитального строительства, предназначенные для организации гостиниц для животных | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000/5000 кв.м ; минимальные отступы от границ участка – 6 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов; предельное количество этажей – 2 ; максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 % . |
| [1.17] - Питомники | питомники | минимальная площадь земельных участков – 100 кв. м ; минимальный отступ от границ участка 1 м ; минимальный отступ от красной линии 5 м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 50 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка 80 % . |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| объекты обслуживания закрытой сети: медицинский пункт (при списочной численности от 50 до 300 работающих); фельдшерский или врачебный здравпункт (при списочной численности более 300 работающих); организации общественного питания: комната приема пищи (при численности работающих в смену менее 30 человек); столовая работающая на полуфабрикатах (при численности работающих в смену более 200 человек); контрольно-пропускные пункты, пункты охраны, проходные | площадь медицинского пункта следует принимать: 12 кв. м - при списочной численности от 50 до 150 работающих; 18 кв. м - при списочной численности от 151 до 300 работающих. минимальная (максимальная) площадь земельного участка от 1000 – (2000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров . |
| резервные участки на территории предприятия | минимальная площадь земельного участка – от 10 кв.м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м; максимальная высота зданий – 18 м; максимальный процент застройки – 50 % или определяется по заданию на проектирование; максимальное количество надземных этажей зданий – 5; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров . |
| площадки для мусоросборников | максимальная высота зданий не более 2-х метров; максимальный процент застройки – 90 %; минимальная площадь земельного участка – от 1 кв.м; расстояние от площадок для мусоросборников до производственных и вспомогательных помещений не менее - 30 м. |

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м;

- для зданий, строений и сооружений производственного назначения - 5 м.

- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Расстояние до красной линии:

1) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);

3) улиц, от жилых и общественных зданий  – 5 м;

4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;

5) от контрольно-пропускных пунктов, пунктов охраны, проходных – 1 м.

6) от остальных зданий и сооружений - 5 м.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение производственной территориальной зоны не допускается:

а) в составе рекреационных зон;

б) на землях особо охраняемых территорий, в том числе:

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;

в водоохранных и прибрежных зонах рек, морей;

в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с соответствующими органами охраны памятников;

в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора;

в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

На территориях предприятий I - II классов и в пределах их санитарно-защитных зон не допускается размещать предприятия пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной 50 - 100 м.

Не допускается расширение производственных предприятий, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм должен быть 1000 м.

При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водоемов общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунктов.

Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, скотомогильников, свалок.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным регламентам.

ИТ-1. Зона инженерной инфраструктуры.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | головные объекты (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи, телекоммуникации) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10 /10000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 100 м . |
| [6.7] - Энергетика |  |  |
| [6.8] - Связь |  |  |
| [7.5] – Трубопроводный транспорт |  |  |
| [11.3] – Гидротехнические сооружения | гидротехнические сооружения |  |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | офисы, конторы, административные службы (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи, телекоммуникации) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000 /15000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 20 м ; минимальный отступ строений от передний границы участок – не предусмотрен ; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений – 1 м . |
| [3.8] – Общественное управление |  |  |
| [4.1] – Деловое управление |  |  |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения; котельные, водозаборы, насосные станции, трансформаторные подстанции, телефонные станции, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи | минимальная площадь земельных участков – 10 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 20 м . |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| не предусмотрены | не предусмотрены | не предусмотрены |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| объекты подсобного назначения, и иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, связи, телекоммуникации). контрольно-пропускные пункты, пункты охраны, проходные. | минимальная площадь земельных участков – 10кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % ; минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров . |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м;

Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений; по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки;

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

ИТ-2. Зона транспортной инфраструктуры.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [7.2] – Автомобильный транспорт | автобусные парки и таксопарк, автодорожные вокзалы, автостанции, остановки общественного транспорта, стоянки и иные объекты автомобильного транспорта | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000/25000 кв. м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 50 м ; минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов – 5 м ; допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений; по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. |
| [4.9] – Обслуживание автотранспорта | автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские, автомойки, автостоянки, автоколонны, автобазы, парки грузового транспорта |  |
| [7.3] – Водный транспорт | порты, причалы, пристани, гидротехнические сооружения, объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных перевозок |  |
| [4.1] – Деловое управление | офисы, конторы, административные службы |  |
| [6.9] - Склады | промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки (связанные с функционированием объектов данной территориальной зоны) |  |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, объекты охраны правопорядка, опорные пункты полиции; объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.), объекты пожарной охраны, пожарные депо |  |
| [7.4] – Воздушный транспорт | аэродромы вертолетные площадки, места для приводнения и причаливания гидросамолетов, объекты, необходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, аэропорты (аэровокзалы), объекты необходимые для посадки и высадки и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000/25000 кв. м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 50 м ; минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов – 5 м ; допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений; по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки. |
| [3.8] – Общественное управление | объекты общественно-делового (офисы, конторы, общественные организации), финансового назначения | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % ; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных пристроенных, подземных) только а территории своих земельных участков. |
| [4.1] – Деловое управление |  |  |
| [3.2] – Социальное обслуживание | Службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, отделения и пункты почтовой связи, телеграфной связи, переговорные пункты | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10/5000 кв. м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % ; максимальная общая площадь встроенных объектов -150 кв. м ; минимальный отступ строений от передней границы участка – не предусмотрен ; минимальный отступ от границ соседнего участка до строений 1 м. объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [3.3] – Бытовое обслуживание | производственные помещения (категории В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пункты выдачи работы на дом, мастерские для сборочных и декоративных работ) приемные пункты прачечных и химчисток; пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские; бани, сауны |  |
| [4.4] - Магазины | магазины продовольственных и смешанных товаров, аптеки, ветаптеки | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/10000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков. |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения: котельные; водозаборы; насосные станции; трансформаторные подстанции; стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду); здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; площадки для сбора бытовых отходов; очистные сооружения ливневой канализации | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| объекты инженерной инфраструктуры и объекты вспомогательного инженерного назначения; подъездные пути (площадки), площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; контрольно-пропускные пункты, пункты охраны, проходные. | минимальная (максимальная) площадь земельного участка от 10 – (1000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000/15000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |
| площадки для мусоросборников | максимальная высота зданий не более 2-х метров; максимальный процент застройки - 90 %; минимальная площадь земельного участка – от 1 кв. м; максимальная площадь земельных участков – в 3 раза превышающая площадь мусоросборников; расстояние от площадок для мусоросборников до производственных и вспомогательных помещений не менее - 30 м. |
| площадки для сбора твердых бытовых отходов. | максимальная высота зданий не более 2-х метров; максимальный процент застройки - 90 %; минимальная площадь земельного участка – от 1 кв.м; расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м. Общее количество контейнеров не более 5 шт. |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством. Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

Зоны сельскохозяйственного использования:

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий.

Зона СХ - 1 предназначена для выращивания сельхозпродукции и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [1.2] – Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), огороды | минимальный/максимальный размер земельного участка – 600/25000 кв.м ; максимальный процент застройки – 80 % ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 20 м ; минимальный отступ от границ участка – 1 м . |
| [1.3] – Овощеводство |  |  |
| [1.4] – Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур |  |  |
| [1.5] - Садоводство |  |  |
| [1.8] - Скотоводство |  |  |
| [2.2] – Приусадебный участок личного подсобного хозяйства | личное подсобное хозяйство (без права возведения объектов капитального строительства, строений, сооружений) |  |
| [1.17] - Питомники | питомники |  |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного назначения | минимальная площадь земельных участков – 10 кв.м ; минимальный отступ от границ участка – 1 м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 20 м ; максимальный процент застройки – 90 % . |
| [6.8] - Связь | размещение объектов связи | минимальная площадь земельных участков – 10 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [1.0] – Сельскохозяйственное использование | сельские усадьбы (в малых сельских населенных пунктах (поселок, село, станица, хутор, аул) с численностью населения до 1000 человек); | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500 /2000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 24 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 14 м; минимальный отступ от границ участка - 3 м; минимальный отступ от красной линии - 5 м; |
| [2.1] – Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
| [2.2] – Приусадебный участок личного подсобного хозяйства |  |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| для сельских усадеб (в малых сельских населенных пунктах (поселок, село, станица, хутор, аул) с численностью населения до 1000 человек): постройки хозяйственного назначения (летние кухни, хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, бани, бассейны, теплицы, оранжереи, сады, огороды, навесы) индивидуального использования; хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, а также - хозяйственные подъезды и скотопрогоны. | постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000/15000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей (при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков). Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее - 5 м. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее - 6 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. Группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м 2. максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 14 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка – 1м. Хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее 4 м. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. |
| Площадки для сбора твердых бытовых отходов. | максимальная высота зданий не более 2-х метров; максимальный процент застройки – 90 % ; минимальная площадь земельного участка – от 1 кв.м ; расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м ; общее количество контейнеров не более 5 шт. |
| Надворные туалеты, гидронепроницаемые выгребы, септики. | минимальная/максимальная площадь земельных участков -10 кв.м ; максимальный процент застройки – 80 % ; расстояние от соседнего жилого дома не менее - 12 м. расстояние от красной линии не менее - 10 м ; расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4 м . |
| Объекты хранения индивидуального легкового автотранспорта | допускается размещать по красной линии без устройства распашных ворот. Допускается делать встроенными впервые этажи жилого дома. Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами минимальный/максимальный размер земельного участка 150/1000 кв. м максимальное количество надземных этажей зданий – до 2-х этажей ; максимальная высота зданий – 18 м ; максимальный процент застройки участка – 80% . |

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий – 3 м;

- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом территории с учетом социально-демографических потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.

На территориях с застройкой усадебными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Все здания и сооружения (за исключением объектов для которых устройство кровли конструктивно не требуется) должны быть  обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином силе как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [1.3] – Овощеводство | тепличные и парниковые хозяйства | минимальная площадь земельных участков – 100 кв. м ; минимальный отступ от границ участка 1 м ; минимальный отступ от красной линии – 5 м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 50 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |
| [1.8] - Скотоводство | объекты скотоводства (здания, сооружения, используемые для содержания и разведения сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей), производства кормов, разведения племенных животных, производства и использования племенной продукции (материал)) |  |
| [1.4] – Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | цветочно-оранжерейные хозяйства |  |
| [1.9] - Звероводство | объекты звероводства (здания, сооружения, используемые для содержания и разведения животных (ценных пушных зверей), производства, хранения и первичной переработки продукции, разведения племенных животных, производства и использования племенной продукции)) | минимальная площадь земельных участков – 100 кв. м ; минимальный отступ от границ участка 1 м ; минимальный отступ от красной линии – 5 м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 50 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |
| [1.10] - Птицеводство | объекты птицеводства (здания, сооружения, используемые для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства) |  |
| [1.11] - Свиноводство | объекты свиноводства (здания, сооружения используемые для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции, разведения племенных животных, производства и использования племенной продукции (материала)) |  |
| [1.12] - Пчеловодство | объекты пчеловодства (сооружения и оборудование для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства, разведению, пчел и иных полезных насекомых) |  |
| [1.13] - Рыбоводство | объекты рыбоводства (здания, сооружения, оборудование для осуществления разведения и (или) содержания, выращивание объектов рыбоводства (аквакультуры) | минимальная площадь земельных участков – 100 кв. м ; минимальный отступ от границ участка 1 м ; минимальный отступ от красной линии – 5 м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 50 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |
| [1.14] – Научное обеспечение сельского хозяйства | объекты, связанные с осуществлением научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения Хадыженск растительного и животного мира |  |
| [1.15] – Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | здания и сооружения для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |  |
| [1.17] - Питомники | питомники |  |
| [1.18] – Обеспечение сельскохозяйственного производства | объекты обеспечения сельскохозяйственного производства (машино-транспортные и ремонтные станции, ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники, амбары, водонапорные башни, трансформаторные станции) и иное техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства |  |
| [6.9] - Склады | элеваторы и продовольственные склады |  |
| [2.2] – Приусадебный участок личного подсобного хозяйства | личные подсобные хозяйства |  |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты пожарной охраны, пожарные депо |  |
| [3.10.1] – Амбулаторное ветеринарное обслуживание | ветеринарное учреждение | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/15000 кв. м ; минимальный отступ от границ участка – 1 м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 15 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [1.0] – Сельскохозяйственное использование | сельские усадьбы (в малых сельских населенных пунктах (поселок, село, станица, хутор, аул) с численностью населения до 1000 человек) | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500 /2000 кв. м ; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 24 м ; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20% ; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 14 м ; минимальный отступ от границ участка - 3 м ; минимальный отступ от красной линии - 5 м . |
| [2.1] – Для индивидуального жилищного строительства |  |  |
| [2.2] – Для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |
| [1.18] –Обеспечение сельскохозяйственного производства | склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений, бойни, хранилища навоза и помета, пасеки | минимальная площадь земельных участков – 10 кв. м ; минимальный отступ от границ участка – 1 м ; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли – 20 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| объекты инженерной инфраструктуры и объекты вспомогательного инженерного назначения; | минимальная (максимальная) площадь земельного участка для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, максимальный процент застройки участка – 50% или определяется по заданию на проектирование. максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 14 м; |
| зеленые насаждения; защитные зеленые насаждения; пункты охраны; | максимальная высота зданий - регламенты не устанавливаются; максимальный процент застройки - регламенты не устанавливаются; максимальная площадь земельных участков -регламенты не устанавливаются; |
| площадки для сбора твердых бытовых отходов | расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м ; общее количество контейнеров не более 5 шт . |
| надворные туалеты, гидронепроницаемые выгребы, септики | расстояние от соседнего жилого дома не менее 12 м ; расстояние от красной линии не менее – 10 м ; расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4 м . |
| объекты хранения индивидуального легкового автотранспорта | допускается размещать по красной линии без устройства распашных ворот ; допускается деталь встроенными в первые этажи жилого дома . |

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для сельской усадьбы - 3 м;

- для остальных зданий, строений, сооружений - 1 м.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений:

на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами Госгортехнадзора;

в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов;

в первой и второй зонах округов санитарной охраны курортов;

на землях пригородных зеленых зон городских округов и городских поселений;

на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

на землях особо охраняемых природных территорий.

Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений:

во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов, кроме животноводческих и птицеводческих предприятий;

в третьей зоне округов санитарной охраны курортов, если это не оказывает отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние курорта;

в охранных зонах особо охраняемых территорий, если это не оказывает негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

Для предприятий, зданий и сооружений со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

Сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие выброс в атмосферу значительного количества дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать в замкнутых долинах, котлованах, у подножия гор и на других территориях, не обеспеченных естественным проветриванием.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

Зоны рекреационного назначения:

Р-К. Зона объектов санаторно-курортного назначения.

Зона предназначена для сохранения, экологически чистой окружающей среды, природных комплексов и условий (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия) и формирования объектов, используемых при лечении и профилактики заболеваний и организации отдыха и досуга населения. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.6] – Культурное развитие | дома культуры, площадки для празднеств и гуляний | минимальный размер земельного участка - 1000 кв.м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%; максимальная высота зданий и сооружений – 5 м от планировочной отметки земли; минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. |
| [4.8] - Развлечения | танцевальные площадки, игровые площадки |  |
| [11.1] – Общее пользование водными объектами | пляжи, причалы, пристани, здания и сооружения для размещения служб наблюдения и спасателей |  |
| [5.1] - Спорт | спортивные площадки, велосипедные дорожки ; спортзалы, залы рекреации (с бассейнами или без), тренировочные базы |  |
| [4.8] - Развлечения | дискотеки и танцевальные площадки, аквапарки, боулинг, аттракционы, игровые автоматы (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровые площадки |  |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | пункты оказания первой медицинской помощи |  |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | пункты охраны общественного порядка ; объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п) объекты пожарной охраны, пожарные депо | минимальная площадь земельного участка 1000 кв м ; минимальные отступы от границ участка – 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов ; максимальная высота капитальных зданий – 30 м от планировочной отметки земли ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % . |
| [4.4] – Магазины | магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров; аптеки | минимальная площадь земельного участка 50 кв м ; минимальный отступ от границ земельного участка за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений– 3 м ; максимальная высота капитальных зданий – 25 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 % . |
| [4.7] – Гостиничное обслуживание | гостиницы | минимальная площадь земельного участка 100 кв м ; минимальный отступ от границ земельного участка за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений– 3 м ; максимальная высота капитальных зданий – 25 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 % . |
| [4.6] – Общественное питание | кафе, закусочные, бары, рестораны не более 50 посадочных мест |  |
| [5.2] – Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м ; - минимальные отступы от границ участка - 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов ; - максимальная высота капитальных зданий - 25 м от планировочной отметки земли ; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 % . |
| [11.3] – Гидротехнические сооружения | - гидротехнические сооружения | минимальная площадь земельного участка - 100 кв. м; - минимальные отступы от границ участка - 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов; - максимальная высота капитальных зданий - 25 м от планировочной отметки земли; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. |
| [9.3] – Историко-культурная деятельность | мемориальные комплексы без захоронений | минимальная площадь земельных участков – 10 кв. м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |
| [12.0] – Земельные участки (территории) общего пользования | лесные массивы, лесопарки, парки, скверы, бульвары, иные зеленые насаждения | минимальная площадь земельных участков – 100 кв.м . максимальная высота здания от уровня земли (не предусмотрено); максимальный процент застройки – регламенты не устанавливаются ; минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка - регламенты не устанавливаются . |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [6.8] – Связь | антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; - объекты инженерной инфраструктуры площадью застройки более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке | - минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м ; - минимальные отступы от границ участка (включая отмостку) - 1 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов ; - максимальная высота (от планировочной отметки земли) - 50 м ; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90% . |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей; административно-служебные здания; места для пикников; объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары); прокат игрового и спортивного инвентаря; элементы благоустройства; площадки для мусоросборников; общественные туалеты | минимальная площадь земельного участка - 100 кв. м; минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; здания, строения, сооружения должны стоять от границы земельного участка, отделяющего его от территории общего пользования (улицы), не менее чем на 5 м, проездов – не менее чем на 3 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60% ; максимальная высота зданий – определяется по заданию на проектирование . |

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

Р-О. Зона озелененных пространств рекреационного назначения.

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-О только в случае, когда части территорий общего пользования переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-О, которые относятся к территориям общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.6] – Культурное развитие | дома культуры, площадки для празднеств и гуляний | минимальная площадь земельного участка 1000 кв м ; минимальные отступы от границ участка – 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов ; максимальная высота капитальных зданий – 5 м от планировочной отметки земли ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % . |
| [4.8] - Развлечение | танцевальные площадки, игровые площадки |  |
| [11.1] – Общее пользование водными объектами | пляжи, причалы, пристани, здания и сооружения для размещения служб наблюдения и спасателей |  |
| [5.1] - Спорт | спортивные площадки, велосипедные и прогулочные дорожки ; спортзалы, залы рекреации (с бассейнами или без) ; тренировочные базы |  |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | пункты оказания первой медицинской помощи |  |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | пункты охраны общественного порядка ; объекты гражданской обороны (убежище, противорадиационные укрытия и т.п.), объекты пожарной охраны, пожарные депо | минимальная площадь земельного участка 1000 кв м ; минимальные отступы от границ участка – 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов ; максимальная высота капитальных зданий – 30 м от планировочной отметки земли ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % . |
| [4.4] - Магазины | магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров ; аптеки | минимальная площадь земельного участка 50 кв м ; минимальный отступ от границ земельного участка за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений– 3 м ; максимальная высота капитальных зданий – 25 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 % . |
| [4.7] – Гостиничное обслуживание | гостиницы | минимальная площадь земельного участка 100 кв м ; минимальный отступ от границ земельного участка за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений– 3 м ; максимальная высота капитальных зданий – 25 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 % . |
| [4.6] – Общественное питание | кафе, закусочные, бары, рестораны не более 50 посадочных мест |  |
| [9.3] – Историко-культурная деятельность | мемориальные комплексы без захоронений | минимальная площадь земельных участков – 10 кв. м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |
| [12.0] – Земельные участки (территории) общего пользования | лесные массивы, лесопарки, парки, скверы, бульвары, иные зеленые насаждения | минимальная площадь земельных участков – 100 кв.м. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.10.1] – Амбулаторное ветеринарное обслуживание | ветлечебницы без содержания животных | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/500 кв.м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный) ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных подземных) только на территории своих земельных участков. |
| [6.8] – Связь | антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; - объекты инженерной инфраструктуры площадью застройки более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке | - минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м; - минимальные отступы от границ участка (включая отмостку) - 1 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов; - максимальная высота (от планировочной отметки земли) - 50 м, - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| - открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей; - места для пикников; - прокат игрового и спортивного инвентаря; - объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары); - элементы благоустройства; - площадки для мусоросборников; - общественные туалеты; | - минимальная/максимальная площадь земельного участка – 300/1500 кв. м; - минимальные отступы от границ участка - 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов; - максимальная высота зданий и сооружений - 5 м от планировочной отметки земли; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%. |

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

Р-ТОС. Зона объектов туризма, отдыха и спорта.

Зона предназначена для размещения объектов туризма, отдыха и спорта, сохранения экологически чистой окружающей среды и использования существующего природного ландшафта в рекреационных целях. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [5.1] – Спорт | открытые и крытые стадионы, спортивные арены с трибунами и без, крытые ледовые катки, спортивные залы, бассейны, крытые теннисные корты, спортивные сооружения для занятия настольными играми, спортивно-оздоровительные, спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы и клубы, фитнес-клубы, тренажерные залы; площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, теннисные корты, поля для спортивной игры, велосипедные и прогулочные дорожки) | минимальная площадь земельного участка 1000 кв м ; минимальные отступы от границ участка – 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов ; максимальная высота капитальных зданий – 30 м от планировочной отметки земли ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % . |
| [11.1] – Общее пользование водными объектами | пляжи, причалы, пристани, здания и сооружения для размещения служб наблюдения и спасателей |  |
| [3.6] – Культурное развитие | дома культуры, площадки для празднеств и гуляний |  |
| [4.8] - Развлечения | дискотеки и танцевальные площадки, аквапарки, боулинг, аттракционы, игровые автоматы (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровые площадки |  |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | пункты оказания первой медицинской помощи | минимальная площадь земельного участка 1000 кв м ; минимальные отступы от границ участка – 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов ; максимальная высота капитальных зданий – 30 м от планировочной отметки земли ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 % . |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | пункты охраны общественного порядка ; объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.), объекты пожарной охраны, пожарные депо |  |
| [4.4] - Магазины | магазины продовольственных и смешанных товаров | минимальная/максимальная площадь земельного участка 100/ 25000 кв м ; минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м ; максимальная высота капитальных зданий – 25 м от планировочной отметки земли ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 % . |
| [4.7] – Гостиничное обслуживание | гостиницы |  |
| [4.6] –Общественное питание | кафе, закусочные, бары, рестораны не более 50 посадочных мест |  |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения | минимальная площадь земельного участка 10 кв м ; минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м ; максимальная высота капитальных зданий – 30 м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % . |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [4.8] – Развлечения | ипподромы, конноспортивные комплексы с конюшней до 50 голов | минимальная/максимальная площадь земельного участка 100/25000 кв м ; минимальные отступы от границ участка – 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов ; максимальная высота капитальных зданий – 25 м от планировочной отметки земли ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 % . |
| [5.5] – Поля для гольфа или конных прогулок | места для игры в гольф или осуществления конных прогулок, вспомогательными сооружениями |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| - открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей; - административно-служебные здания; - столовые, буфеты; - спортивные и игровые площадки; - объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары); - прокат игрового и спортивного инвентаря; - встроенно-пристроенные сооружения инженерной инфраструктуры; - трансформаторные подстанции, распределительные пункты, тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные станции, локальные очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефонные станции, сооружения связи (кроме антенн сотовой связи); - элементы благоустройства; - площадки для мусоросборников; - общественные туалеты | любые вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объему, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешенного использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешенного использования. |

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение зданий, строений и сооружений при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

Зоны специального назначения:

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

СН.1. Зона кладбищ.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [12.1] – Ритуальная деятельность | действующие кладбища, кладбища закрытые на период консервации, захоронения, крематории, мемориальные парки и комплексы, культовые здания и сооружения. | минимальный/ максимальный размер земельного участка -100/400000 кв. м ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % ; минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м ; максимальная высота – 12 м . |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерно-технического обеспечения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.) | минимальный/ максимальный размер земельного участка -100/400 кв.м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % ; минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м ; максимальная высота – 12 м . |
| [4.4] - Магазины | магазины по продаже предметов ритуального назначения |  |
| [3.3] – Бытовое обслуживание | объекты похоронного обслуживания, похоронные бюро, дома траурных обрядов |  |
| [8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка | объекты охраны правопорядка, опорные пункты полиции; объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.) |  |
| [3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | пункты первой медицинской помощи |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| автостоянки; гаражи, парковки, склады, производственные, хозяйственные и административно-бытовые объекты, (связанные с облуживанием кладбищ и захоронений), в том числе мастерские по производству похоронных принадлежностей; озеленение; общественные туалеты | Любые вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объему, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешенного использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешенного использования. |

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий – 3 м;

- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5м;

Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

Зоны военных объектов и иныХ режимных территорий:

В. Зона военных объектов и иных режимных территорий.

Зона В. предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим, порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [8.0] – Обеспечение обороны и безопасности | здания и сооружения предприятий, учреждений и организаций федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обороне, безопасности и космической деятельности, в том числе воинские части и закрытые военные городки, полигоны, военкоматы, штабы, узлы связи; объекты образовательных учреждений, реализующих военные профессиональные образовательные программы; сооружения, связанные с обслуживанием технологических процессов режимных объектов | минимальный размер земельного участка - 1000 кв.м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; максимальная высота – 50 м. минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений -3 м; |
| [8.1] – Обеспечение вооруженных сил | Объекты капитального строительства, предназначенные для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; Объекты, для которых были созданы закрытые административно-территориальные образования |  |
| [8.3] –Обеспечение внутреннего порядка | Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; объекты пожарной охраны, пожарные депо | минимальный размер земельного участка - 1000 кв.м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; максимальная высота – 50 м. минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений -3 м; |
| [7.2]- Автомобильный транспорт | объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | минимальный размер земельного участка - 1000 кв.м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; максимальная высота – 50 м. минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений -3 м; |
| [8.4] – Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | исправительно-трудовые учреждения, тюрьмы, учреждения и органы исполняющие наказание (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) | минимальный размер земельного участка - 1000 кв.м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; максимальная высота – 50 м. |
| [4.4] - Магазины | магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/1000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа ; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; необходимое расчетное количество парковочных мест только на территории своих земельных участков. |
| [5.1] - Спорт | размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов; тренажерные залы, спортивные площадки (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины) | - минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м; - минимальные отступы от границ участка - 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов; - максимальная высота капитальных зданий - 30 м от планировочной отметки земли; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. |
| [6.9] - Склады | размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | минимальная/максимальная площадь земельных участков 500/25000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%; максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией; минимальные отступы от границ участка - 5 м с учетом соблюдения требований технических регламентов; |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения: котельные; водозаборы; насосные станции; трансформаторные подстанции; стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду); здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; площадки для сбора бытовых отходов; очистные сооружения ливневой канализации | минимальная площадь земельных участков – 5 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 5 этажей (включая мансардный этаж) максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %; максимальная общая площадь встроенных объектов – 150 кв. м; объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| [12.0] - Общее пользование территории | объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | минимальная/максимальная площадь земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельных участков – без ограничений. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [3.5.1] – Дошкольное, начальное и среднее общее образование | общеобразовательные школы, начальные школы, детские сады, детские ясли, детские сады-ясли | минимальный размер земельного участка - 1000 кв.м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; максимальная высота – 20 м. минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 5 м; |
| [3.2] – Социальное обслуживание | отделения связи, почтовые отделения, переговорные пункты |  |
| [3.3] – Бытовое обслуживание | ателье пошивочное, мастерские по ремонту бытовой техники, мастерские по ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, фотоателье, парикмахерские, бани |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| Казармы, жилые дома для служащих; лазареты, госпитали, поликлиники, амбулатории, аптеки; Кафе, столовые, закусочные; связанные с обеспечением деятельности объектов Промышленные объекты, связанные с обеспечением деятельности объектов, расположенных в данной территориальной зоне; Стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типа, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей; производственные объекты, теплицы, оранжереи, парники, сады, огороды; Музеи, мемориалы; культовые объекты; Контрольно-пропускные пункты, пункты охраны; | специальное использование (режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объектов). |

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

иные виды территориальных зон:

ИВ-1 Зона озеленения специального назначения.

Зона ИВ-1 предназначена для организации охраны окружающей среды и создания защитных и охранных зон, в том числе санитарно-защитных зон, озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охранных зон изъятых из интенсивного хозяйственного использования с ограниченным режимом природопользования.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| [9.1] – Охрана природных территорий | защитные зеленые насаждения | максимальный процент застройки в границах земельного участка– 10%; минимальные отступы от границ участка - 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов; минимальная площадь земельных участков – 1000 кв. м; минимальный отступ от границ участка - 1 м; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 20 м. |
| [3.1] – Коммунальное обслуживание | водозаборные сооружения | минимальная площадь земельных участков – 100 кв.м; минимальные отступы от границ участка - 1 м; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 10%. |
| [11.3] – Гидротехнические сооружения | гидротехнические сооружения |  |
| [12.0] - Общее пользование территории | объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства | минимальная/максимальная площадь земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений и минимальные отступы от границ земельных участков – без ограничений. |
| [1.12] - Пчеловодство | Объекты пчеловодства (сооружения и оборудование для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства, разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых), кроме лесопарковых зон, городских лесов | минимальная площадь земельных участков – 100 кв.м; минимальные отступы от границ участка - 1 м; максимальная высота зданий, строений сооружений от уровня земли - 2 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 10%. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| --- | --- | --- |
| Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| Объекты связанные с выполнением основной функции данной зоны и размещение которых не противоречит существующему законодательству Российской Федерации | определяются федеральными законами в соответствии с целевым назначением земель. |

Примечание (общее):

Должны соблюдаться требования, установленные природоохранным законодательством, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 37, 38, 39, 40 настоящих Правил.

Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При планировке и застройке поселений необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные для остальных категорий населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, СП 35-106-2003, СП 35-107-2003, СП 36-109-2005, СП 35-112-2005, СП 35-114-2006, СП 35-117-2006Ю ВСН-62-91*, РДС 35-201-99.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование. Здания на проектирование объектов социальной инфраструктуры согласовываются в установленном порядке с органами социальной защиты населения Краснодарского края.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и другие); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населении; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (парикмахерские, прачечные, общественные бани, и другие), финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи, объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и прочие;

удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих Нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, на все время эксплуатации.

### Требования к зданиям, сооружениям и объектам социальной инфраструктуры

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

санитарно-гигиеническими помещениями, доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения;

пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок транспорта общего пользования;

специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в поселении, районах, микрорайонах.

Территориальные центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов согласно ГОСТ Р 52495-2005 должны быть следующих типов:

стационарное учреждение социального обслуживания - учреждение социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг клиентам в условиях круглосуточного пребывания;

полустационарное учреждение социального обслуживания - учреждение социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг клиентам в условиях пребывания в учреждении в течение определенного времени суток;

нестационарное учреждение социального обслуживания - учреждение социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг клиентам в нестационарных условиях, без их проживания в указанном учреждении или отделении учреждения;

учреждение социального обслуживания на дому - учреждение социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг клиентам по месту проживания.

Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из не пожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*.

### Требования к параметрам проездов и проходов, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6 x 1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения, на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

продольный - 5 процентов;

поперечный - 1 - 2 процента.

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 процентов на протяжении не более 10 м.

Высота бордюров по краям пешеходных путей должна быть не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и других маломобильных групп населения подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа.

Примечание. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1 - 2 процентов.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и прочее), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м, следует выделять до 10 процентов мест (но не менее одного места) для специального автотранспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных, и восстановлении опорно-двигательных функций, - не менее 20 процентов мест.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.

Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).