Введение

Генеральный план Хадыженского городского поселения (2 этап) разработан ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» на основании муниципального контракта от 12.12.2001 г. №003-с по заданию муниципального образования Хадыженское городское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на I очередь строительства до 2020 года, ближайшие 20 лет до 2030 года, долгосрочную перспективу до 2045 года, планировочной организации территории города Хадыженска, хуторов Красная Горка, Травалев, Папоротный, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Апшеронский район Краснодарского края, разработанной ООО «ВТМ Головерова И.И.» в 2009 году;

- генерального плана Хадыженского городского поселения (1 этап) разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008 году;

- проектных разработок различных организаций по отдельным территориям и объектам капитального строительства, располагаемым на территории поселения.

В составе настоящего проекта специализированными организациями выполнены следующие разделы:

- «Охрана историко-культурного наследия»; выполнен ОАО «Наследие Кубани» в 2008г.;

- технический отчет по составлению схематической карты инженерно-геологического районирования; разработан ООО «ГеоАрхСтройПроект», в 2008г.;

- топографическая съемка М 1:25 000; выполнена ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятия» Экспедиция № 205 в 2008г.

Настоящий проект генерального плана поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Хадыженского городского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 02.12. 2007 года № 2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на разработку генерального плана Хадыженского городского поселения Апшеронского района с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования»;

- муниципальный контракт от 12 декабря 2007 года № 003-с на разработку проекта «Генерального плана Хадыженского городского поселения муниципального образования Апшеронский район Краснодарского края»;

- задание на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Хадыженское городское поселение Апшеронского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Апшеронский район, Хадыженское городское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития городского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 16.07. 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации от 28.09.2001 г.;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- администрация Хадыженского городского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Апшеронского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Апшеронского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен  на срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год и на перспективу до 2045 года.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

Климатические условия

Согласно климатическому районированию по СниП 2,01,01-82, территория работ относится к подрайону III Б.

Одним из важнейших природных факторов, определяющих набор и степень интенсивности действующих экзогенных сил, является климат. Климат также наряду с рельефом территории, определяет выбор направлений развития рекреации.

На формирование климата изучаемого района оказывают влияние многие факторы: относительная удаленность территории от океана, значительная приподнятость над уровнем моря и высокая степень расчлененности рельефа.

По температурному режиму климат района относится к умеренно–континентальному с повышенным увлажнением. Продолжительность солнечного сияния здесь составляет 1600-2400 часов в год. Количество суммарной солнечной радиации, поступающей на данную территорию, колеблется от 118 ккал/см2 на севере района до 120 ккал/см2 на юге. Сумма положительных температур воздуха выше 10° составляет 1100°-2500° (Гвоздецкий, 1954).

Климатические особенности территории изучаемого района лучше всего прослеживаются по сезонам года.

Осень на территории изучаемого района наступает в середине сентября. Начало осени характеризуется здесь устойчиво теплой солнечной сухой и почти безветренной погодой с умеренно высокими температурами днем и прохладными ночами. Во второй половине октября температура воздуха переходит через 10° в сторону понижения. Примерно в этот же период отмечаются и первые заморозки. Дожди приобретают обложной характер, именно в этот период создаются благоприятные условия для флювиальных процессов, как временных водотоков, так и постоянных. В середине ноября происходит устойчивый переход температуры воздуха через 5°С.

Во второй половине декабря на большей части территории района температура. воздуха переходит через 0°С в сторону понижения - наступает зима. В большинстве лет зима короткая (2-2,5 месяца) и неустойчивая. В горных районах продолжительность зимы увеличивается. Самым холодным месяцем зимы является январь. Средняя температура января колеблется от -5°С в предгорьях до -10°С в горах (Темникова, 1964).

В зимний период нередки резкие похолодания, когда минимальная температура воздуха понижается до -20°С -22°С. Среди зимы часты оттепели с температурами доходящими до 5-10°С и вызывающими сход снега.

На большей части Апшеронского района, особенно в горных районах, снежный покров устойчив и лежит с конца декабря-начала января до конца февраля-середины марта. Высота снежного покрова в горах составляет от 50 см до 2-3 м, в предгорной зоне – от 30 до 50 см (Гвоздецкий, 1954).

Весна наступает в конце февраля-первой декаде марта, в горах на высоте 1900 м – во второй декаде марта и позже. Полное оттаивание почвы наблюдается в феврале-начале марта. Нарастание тепла весной идет быстро. Через 15 дней после начала весны – в течение марта температура воздуха переходит через 5°С, а 10-20 апреля – через 10°С. К этому времени прекращаются заморозки.

Лето наступает во второй половине мая, а в горах до высоты 1700-1800 м над уровнем моря – в первой половине июля. Лето жаркое со среднемесячной температурой в июле, самом теплом месяце года, составляет 24-25°С, в горах – 20-22° С. В конце июня - начале июля температура воздуха переходит через 20оС и сохраняется выше этого предела 30-40 дней и менее. Однако летом в горах температура может сильно понижаться, и абсолютный минимум составляет 0°.

Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. В предгорьях сумма осадков за теплый период увеличивается до 500 мм, а в горах – 800-900 мм (Темникова, 1964).

В летний период в связи с сильным нагреванием подстилающей поверхности увеличивается конвективная облачность и вырастает количество гроз. Наиболее часты они в июне (в среднем до 14 дней за месяц). Ливневые дожди сопровождаются выпадением града. В отдельные годы за лето может насчитываться 8-9 дней с градом.

Среднегодовое количество осадков в изучаемом районе составляет 734 мм в год.

Наибольшее количество осадков выпадает во второй половине осени, весной и в первую половину июня (июньские теплые дожди). Минимальное количество приходится на сентябрь.

Ветровой режим изучаемой территории подчиняется особенностям орографии местности. Здесь преобладают ветры северных румбов, как в теплые (53%), так и в холодные (36%) сезоны года, с увеличением зимой ветров южной составляющей (январь – 35%). Среднемесячная скорость ветра 1,5-2 м/с. Наибольшая скорость ветра наблюдается в декабре-марте, наименьшая – в июле. Максимальная сила ветра может подниматься до ураганной силы – 35 м/с. Вероятность такого ветра один раз в двадцать лет.

Среднемесячная температура воздуха на изучаемой территории колеблется от -9°С в зимнее время до +25°С в летние месяцы и составляет 8,9°С за год.

Средняя температура летних месяцев колеблется от +15°С до +20°С, а зимних – в пределах от -2 до -10°С.

Максимальная температура наблюдается в июле (260С), а минимальная – в январе (-9°С). В отдельные годы температура может подниматься до +30°С и выше.

Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (Л.И. Чередниченко, И.И. Потапов, И.Н. Сафронов), выполненным для инженерно-геологического районирования территории Краснодарского края, район изысканий находится в пределах Гор средних структурно-денудационных, эрозионных (Северо-Западный Кавказ), к которому с севера примыкает – Равнина предгорная, высокая, наклонная эрозионная.

Средние и низкие горы прослеживаются вдоль средней и нижней частей горного склона от города Хадыженска до села Шабановского, западнее образуя водораздельную часть Западного Кавказа и протягиваясь до станицы Гостагаевской. Они сформированы на флишевых меловых и терригенно-карбонатных палеогеновых породах, с преобладанием обращенных форм рельефа. Склоны расчленены крутыми – У-образными речными долинами и ущельями. Междуречные пространства имеют вид столовых останцов или выпуклых и уплощенных холмисто-увалистых водоразделов. Общий уклон центрального водораздела с востока на запад от 900 м до 200 м.

В зависимости от степени выраженности структурных элементов в рельефе выделяются:

- Средневысотные структурно-денудационные горы (куэсты) на моноклинальных структурах. Они составляют зону куэст на Северном склоне, которые сложены карбонатными и песчано-глинистыми отложениями верхней юры и мела, залегающими моноклинально. Куэстовые хребты на всем своем протяжении расчленяются многочисленными долинами главных поперечных рек на отдельные массивы, имеющие характер наклонных плато.

- Средневысотные структурно-денудационные горы на ассиметрично складчатых структурах охватывают область развития верхнеюрских, меловых и отчасти палеогеновых флишевых отложений Северо-Западного Кавказа. Рельеф характеризуется более сглаженными формами, особенно в местах распространения песчано-глинистых отложений нижней и средней юры. В его формировании участвуют преимущественно процессы водной эрозии и денудации (плоскостной смыв, эрозия, гравитационные склоновые процессы).

Хребты характеризуются округленностью своих форм. Склоны их к низу крутые, а к приповерхностной части становятся более пологими. Вершины покрыты элювием, склоны элювиально-коллювиальными отложениями. Отдельные хребты представляют антиклинальные своды или их крылья, между которыми располагаются продольные синклинальные долины. Наряду с эрозионными формами широко распространены оползневые явления.

Непосредственно на территории города Хадыженска выделены следующие геоморфологические элементы:

- долины рек горного типа;

- склоны различной крутизны;

- оползневые склоны;

- водоразделы;

- овраги, балки, расщелины.

Город Хадыженск расположен в долине реки Пшиш, в его среднем течении, в районе слияния рек Хадажка и Пшиш, в области развития низкогорного и среднегорного эрозионно-аккумулятивного рельефа. Относительные превышения поверхности составляет 180-200м.

Долины рек Хадажка и Пшиш, в пределах участка, имеют асимметричный поперечный профиль. Русло реки Пшиш шириной до 30-40 м имеет плоское дно. Напротив устья реки Хадажка находится старинное озеро. Уклон реки Пшиш менее 0,0015, уклон реки Хадажка – 0,02.

Вдоль русел рек Пшиш и Хадажка прослеживаются высокая и низкая поймы и I надпойменная терраса (НПТ), отчленяющиеся друг от друга уступами высотой до 4 м в южной части, и до 1,5 м – в северной. Высота I НПТ над урезом воды – 4-6 м. Высокая пойма и II НПТ развиты фрагментарно. Высота II НПТ над урезом воды в реке Пшиш составляет 15 м (ул. Кирова).

Многочисленные балки, имеющие, как правило, "V"-образный поперечный профиль, пересекают правый борт долины реки Хадажка, который имеет крутизну 18-24(, местами склон обрывистый. Крутизна левого борта реки Хадажка не превышает 10(, борт также осложнен балками и лощинами. Поверхность террас осложнена неглубокими (глубиной до 0,8-1,4 м) современными эрозионными русловыми врезами временных водотоков, имеющих, как правило, коробчатый поперечный профиль. Длина балок различна от 300-500 м до 5,0 км и более. Ширина по днищу 5-10 м в среднем.

На описываемой территории оползневой рельеф развит на бортах долины реки Пшиш и вдоль высоких эрозионных уступов по берегам рек. Четкая закономерность в распределении оползней по площади не просматривается, можно лишь отметить, что наибольшее их количество тяготеет к зоне контакта палеогеновых и неогеновых отложений. Вероятно, стратиграфическое несогласие залегания пород обусловлено наличием погребенного разлома (при дешифрировании АФС разлом не откартирован). Наблюдаются оползни различных генетических типов – блоковые, блоково-консистентные, консистентные (оплывины-потоки) с захватом и без захвата коренных пород. Большая часть современных оползней развивается или активизируется в контурах древних оползневых форм, отдешифрированных по АФС. Наиболее крупными являются блоково-консистентные оползни, достигающие 300-500 м в поперечнике.

Водоразделы, т.е. это осевые части горных хребтов, на описываемой территории протягиваются узкими длинными полосками и занимают незначительную площадь. Уклон их незначителен до 3-50.

Геологическое строение

Геологическое строение района работ включает толщу четвертичных отложений, под которыми залегают коренные породы неогенового и палеогенового возраста.

В пределах изученной площади выделяют следующие стратиграфо-генетические комплексы (СГК) отложений:

-голоценовые аллювиальные отложения;

-голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;

-голоценовые пролювиально-делювиальные отложения;

-голоценовые элювиальные отложения;

-голоценовые деляпсивные отложения;

-верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения;

-верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения;

-среднеплейстоценовые алювиальные отложения;

-эоплейстоценовые аллювиальные отложения.

Аллювиальные отложения поймы и русла горных рек представлены гравийными грунтами с песчаным заполнителем, песками мелкими, крупными и изредка с линзами суглинков и глин.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены на пойме рек и представлены суглинками непросадочными, с включением прослоев песка и гравия.

Пролювиально-делювиальные отложения распространены в пределах русел балок, оврагов. Представлены обломочными грунтами с суглинистым заполнителем.

Элювиальные покровные отложения распространены повсеместно на поверхности водоразделов и склонах. Представлены они дисперсной, обломочной, глыбовой и трещиноватой зоной коры выветривания коренных пород.

Деляпсивные отложения распространены на склонах, уступах террас. Представлены они грунтами четвертичных и коренных пород нарушенной структуры.

Эолово-делювиальные отложения распространены на надпойменных террасах, представлены суглинками и глинами набухающими и ненабухающими.

Аллювиальные отложения надпойменных террас представлены гравийно-галечными грунтами, песками мелкими, средней крупности и гравелистыми.

Эоплейстоценовые аллювиальные отложения представлены глинами темно-коричневыми, легкими, твердыми с толщами песков и гравия.

В соответствии с геологической картой Краснодарского края (Кондауров А.С., Молчанов Е.Г., ГУП «Кубаньгеология», 2006 г.) под четвертичными отложениями на незначительной глубине залегают отложения неогеновой, палеогеновой и меловой системы.

Неогеновая система включает отложения:

Понтический ярус, отложения которого представлены глинами, песками, мергелями.

Мэотический ярус, в основании которого залегают валунные конгломераты, состоящие из известняков, мергелей, песчаников, сменяющихся вверх по разрезу светло-серыми известняками – ракушечниками.

Сарматский ярус представлен отложениями глин, песчаников, алевролитов. На поверхности напластования глин встречаются раковины. Северо-восточная половина площади (правый борт реки Пшиш) и северная часть левого борта в пределах описываемой площади сложены существенно глинистыми неогеновыми отложениями сарматского яруса с редкими прослоями песчаников.

Караганский ярус представлен глинами, мергелями, песчаниками.

Чокракский ярус представлен глинами, мергелями, доломитами, известняками.

Неогеновые образования залегают на отложениях палеогена со стратиграфическим несогласием.

Палеогеновая система включает отложения:

Майкопская серия представлена в основном песчано-глинистыми образованиями и мергелями. Эти отложения обнажаются в береговых уступах реки Пшиш (ул. Слесарная) и реки Хадажка (ул. Рыбная).

Хадыженская свита залегает согласно на отложениях Калужской свиты. Нижняя часть сложена мергелями светлыми, зелеными, зеленовато-серыми.

Белоглинская свита, представлена повсеместно светлыми белыми известняками и мергелями.

Зыбзинская, кутаисская и калужская свиты.

Свита Горячего Ключа представлена глинами мергелистыми, песчаниками, алевролитами.

Свита Цице представлена переслаиванием глин, мергелей и песчаников.

Меловая система включает отложения:

Свита Котх, которая представлена известняками с пластами мергелей, глин, песчаников.

Свита Шапсухо представлена глинами, песчаниками глауконитовыми и алевролитами

Убинская свита представлена глинами, песчаниками и алевролитами.

Афипская свита, представлена глинами, алевролитами, песчаниками, сидеритами, тутенштейнами.

В соответствии тектоническим районированием, выполненным для карты инженерно-геологического районирования территории Краснодарского края (Кухарев И. Л., 2005 г.) территория изысканий входит в пределы Абино-Гунайской зоны.

Абино-Гунайская зона (АГЗ) выделяется только в пределах Западного Кавказа. Основным структурным элементом Абино-Гунайской зоны является крупная синклинальная структура северо-западной ориентировки, известная под названием Режетской мульды, которая имеет симметричное строение с падением пород на её крыльях под углом 10-30о. К юго-западу от режетской мульды реставрируется антиклинальное поднятие, являющееся северо-западным продолжением Чугушского выступа. В центральной и западной части общей площади развития пород Абино-Гунайской зоны толщи последнего тектонически перекрывают образования киммерийских тектонических покровов и даже неоавтохтонного альпийского Поднависленского структурно-вещественного комплекса (СВК) Гойтхско-Ачишхинской складчатой зоны. Амплитуда перемещения покровных масс составляет не менее 10 км.

Основная роль в строении зоны принадлежит исключительно мощному субфлишевому мелу, в составе которого песчано-конгломератовые пачки чередуются с более мощными глинистыми. Вдоль южного склона зоны, а также в ядрах антиклиналей отмечается верхнеюрский флиш. Общий тип складчатости указывает на ее промежуточный тип. Антиклинальные складки в большинстве своем узкие, гребневидные, а синклинали более широкие пологие, некоторые из них отчетливо брахиоморфны.

В составе зоны выделяются собственно Абино-Гунайский и Хадыженский структурно-вещественными комплексами (СВК).

Хадыженский СВК слагает тектоническую пластину в северо-восточной части зоны, сложен кампан-палеоценовыми субфлишевыми отложениями, сформировавшимися в условиях задугового бассейна и содержащими в разрезе горизонты олистостром и отдельные олистолиты более древних пород. С подстилающими отложениями Абино-Гунайского СВК рассматриваемый комплекс имеет тектонические контакты и выделяется в качестве аллохтонного.

Абино-Гунайский СВК по Псекупскому крутопадающему разлому разделяется на автохтонный (к северу от разлома) и аллохтонный комплексы задугового бассейна. Автохтонный комплекс представлен полого падающей на север моноклиналью, осложнённой серией крутопадающих нарушений со сбросо-взбросовым характером перемещений. Аллохтонный комплекс рассматриваемого СВК в составе альпийской аккреционной призмы образует верхний крупный тектонический покров. Верхняя тектоническая пластина Абино-Гунайского аллохтона характеризуется наличием серии мелких чешуйчатых надвигов и относительно крупных, слабо ассиметричных пологих синклинальных складок (Афипская, Папайская, Верхне-Безепская, Шабановская и др.) с южной вергентностью осевых плоскостей (пологое южное и более крутое северное крылья). Наиболее протяжённая Верхне-Безепская синклиналь прослеживается на расстоянии 25 км, на северо-западе подрезаясь надвигом, смятым в пологую складку синформного типа. Северной границей зоны является Ахтырская шовная зона, а южная граница с Новороссийско-Лазаревским синклинорием проходит по Верхне-Абинскому правостороннему взбрососдвигу.

Основными региональными тектоническими нарушениями Абино-Гунайской зоны в пределах описываемой территории является Ахтырский разлом, который является погребенной краевой структурой, разделяющей геотектонические блоки северной части Северо-Западного Кавказа и Западно-Кубанского прогиба. Плоскость сместителя Ахтырского разлома падает на юго-запад под углами 55-800.

На поверхности Ахтырский разлом морфологически выражен сложно построенной флексурно-разрывной зоной шириной от 6 до 9 км. Строение зоны значительно усложняют многочисленные локальные мелкоамплитудные дизъюнктивные нарушения, преимущественно типа сбросов, взбросов и сдвигов. К наиболее крупным из них относятся Пшафский разлом типа взброса с амплитудой перемещения 300-400 м и Бабановский взброс северо-западного простирания, затухающий в западном направлении.

Согласно СНиП П-7-81* фоновая сейсмичность территории изысканий для зданий и сооружений массового строительства составляет 8 баллов. Возможно увеличение или уменьшение балльности при более детальных изысканиях.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

Гидрогеологические условия

Для настоящей территории изучался первый от поверхности водоносный горизонт, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

По преобладающему воздействию основных режимообразующих факторов на данной территории условно можно выделить 4 вида режима: приречный, террасовый, склоновый, водораздельный.

Приречный вид режима выделен условно на участках современных пойм рек Пшиш, Хадашка и их притоков и характеризуется непосредственной гидравлической связью с поверхностным водотоком. Водовмещающими породами служат аллювиальные гравийно-песчаные отложения.

Колебание уровня подземных вод зависит от сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

Террасовый вид режима выделен условно в пределах надпойменных террас реки Пшиш. Уровни залегания грунтовых вод колеблются в пределах от 2,0 до 5,0 м и от 5,0 до 10 м и более. Водовмещающими породами служат аллювиальные песчано-гравийные  грунты. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, притока со стороны водораздела и склонов. Областью разгрузки подземных вод служит река Пшиш.

Обводненность четвертичного чехла неравномерная, кое-где на склонах проявляются отдельные малодебитные родники.

Литологический состав и техногенные условия благоприятствуют образованию «верховодки».

Склоновый вид режима выделен также условно в пределах устойчивых и оползневых склонов.

Подземные воды, в связи с особенностями геологического строения, не создают единого водоносного горизонта, а распространены спорадически, т.е. их распространение по глубине и разрезу тесно связано с литологическим составом водовмещающих пород и временем года.

Водораздельный вид режима выделен в пределах поверхностей водораздела. Водовмещающими породами служат элювиальные трещиноватые осадочные породы, которые обводнены спорадически.

Питание их происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Положение уровня подземных вод на территории  Хадыженского поселения указано условно

Подземные воды, в целом, не агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

- склоновые процессы – поверхностный смыв, крип, оползни;

- эрозионные процессы – боковая и глубинная эрозия, овражная эрозия;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- эоловые процессы – дефляция, ветровая эрозия почв;

- сейсмичность.

На описываемой площади оползни развиты на бортах долины реки Пшиш и вдоль высоких эрозионных уступов по берегам рек. Четкая закономерность в распределении оползней по площади не просматривается, можно лишь отметить, что наибольшее их количество тяготеет к зоне контакта палеогеновых и неогеновых отложений. Вероятно, стратиграфическое несогласие залегания пород обусловлено наличием погребенного разлома. Наблюдаются оползни различных генетических типов – блоковые, блоково-консистентные, консистентные (оплывины-потоки) с захватом и без захвата коренных пород. Большая часть современных оползней развивается или активизируется в контурах древних оползневых форм, отдешифрированных по АФС. Наиболее крупными являются блоково-консистентные оползни, достигающие 300-500 м в поперечнике. Далее приводится краткая характеристика наиболее крупных и опасных оползневых участков активизировавшихся с 1989 по 2007 год.

Левый борт долины реки Пшиш.

1988 г. – оползневой участок на автодороге Хадыженск – Туапсе в 2 км к западу от города Хадыженска. Активизация на этом участке отмечается каждые 2 года. В настоящее время протяженность участка дороги поврежденного оползневыми процессами составляет 1 км.

1989 г. – два обширных блоково-консистентных оползня, расположенных на левом борту долины реки Пшиш в северной части города, от ул. Фурманова до ул. Гагарина, между улицами Курганной и Севастопольской. Годы активизации:1989-1991, 2000-2001 длина оползня вниз по склону до 400 м, ширина до 200 м, угол склона 10-12(. Высота стенки срыва 2-4 м, угол 25-45(. Об активности оползня говорят небольшие трещины в фундаменте и стенах жилых домов, перекосы хозяйственных построек, слабое изменение микрорельефа на приусадебных участках (образование обводненных впадин, трещин отрыва).

1989 г. – оползень между улицами Дзержинского и Урицкого слабо активный до настоящего времени, о чем свидетельствуют редкие мочаки и небольшие свежие трещины отрыва в теле оползня, которые наблюдаются постоянно. Амплитуда вертикального смещения грунтов по трещинам составляет – 0,2-0,3 м. В опасной оползневой зоне находятся жилые дома № 24 и №30 по ул. Дзержинского.

Правый борт долины реки Пшиш.

1990-1991 гг. – оползень-оплывина по ул. Садовой

1990-1992 гг. – блоково-консистентный оползень по ул. Восточной

1990-1993 гг.– два оползня потока с захватом коренных пород между улицами Первомайской и Хребтовой. Оба развиты в контурах древнего оползня.

1993 г. – блоково-консистентный оползень на автодороге Хадыженск – Апшеронск, в 400 м к востоку от Хадыженска. Далее, в 550 м обширный блоково-консистентный оползень шириной около 400 м, длиной 450м, глетчерообразный. Годы активизации: 1982, 1986, 1993, 2000. Стенка срыва оползня проходит в 30-50 м выше полотна автодороги (севернее).

Следующий оползень находится в 350 м от предыдущего, блоково-консистентный, переходящий в поток, ширина 120-200 м, длина – 600 м. Годы активизации: 1971, 1982, 1986, 2000.

В 50-70 м к юго-востоку – блоково-консистентный, циркообразный, до 200 м в поперечнике. Годы активизации: 1971, 1982, 1986, 2000.

В 300 м к востоку обширный, сложной конфигурации, блоково-консистентный, шириной до 600 м, длиной – до 550 м. Годы активизации: 1971, 1982, 1986, 2000.

В 250 м к северо-востоку – блоково-консистентный, циркообразный. Годы активизации: 1971, 1986.

Пять последних оползней сформировались на склоне реки Мутнянки. Под воздействием оползневых процессов неоднократно деформировался водовод Серебрячка – Хадыженск. Трубопровод дважды переносили. Вследствие активизации оползней погибли сады на правом склоне реки Мутнянки.

В долине реки Хадажка, в восточной части хутора Травалев отмечаются слабоактивные оползни по обоим бортам.

Эрозионные оползни развиты вдоль высоких уступов II НПТ, реже I НПТ. Наиболее крупные и опасные проявления этих процессов наблюдаются на правом берегу реки Пшиш вдоль ул. Кирова, где в 1995г. на протяжении 650 м образовалось 10 блоковых оползней шириной от 6-8 до 30-35 м, длиной 5-8 м. Высота уступа II НПТ 15 м. В 2006 году активные эрозионные оползни отмечались также на правом берегу реки Пшиш по ул. Кирова; вдоль уступов I НПТ на левом берегу реки Хадажка по ул. Рыбной, на левом берегу реки Пшиш по ул. Заводской, на правом берегу реки Пшиш по ул. Слесарной. В условиях плотной застройки долин рек в центральной части города в результате активизации эрозионно-оползневых процессов происходит разрушения домов.

Боковая эрозия. На скорость боковой эрозии оказывают влияние величина стока рек и литологический состав размываемых террас. Среднемноголетние расходы реки Пшиш составляют 15,4 м3/сек. На графике среднегодовых расходов реки Пшиш линия тренда представлена весьма сложной кривой. Начиная с 1962-1963 г. на протяжении 22 лет линия тренда снижается, причем средние значения для 1963 года составляли 20-25 м3/сек, а в 1984 г. всего – 3,5 м3/сек. С 1984 до 1999г. линия тренда несколько повысилась до 13 м3/сек, а в настоящее время вновь снижается. Для скорости размыва имеет значение не столько среднегодовой сток, сколько величина и продолжительность паводковых стоков. Внутригодовое распределение расходов реки Пшиш складывается следующим образом: максимальные расходы наблюдаются в феврале-апреле, декабре; минимальные с июля по октябрь.

Таким образом, эрозионно-опасным является зимний период. В литологическом отношении в южной половине города Хадыженска река течет по коренным отложениям, представленным плотными глинами с прослоями песчаников. Эти же породы слагают цоколи террас и являются слаборазмываемыми. В северной части площади (район Машзавода) коренными породами являются существенно-глинистые сарматские отложения, погружающиеся в северном направлении под четвертичные отложения. Поэтому величина размывов здесь значительно выше, чем в южной половине города.

1990 г. – левый берег реки Пшиш вниз по течению от устья Хадажки. Средние размывы от 0,2 до 1,4-3,6 м. Максимальный размыв по правому берегу реки Пшиш в 700 м вниз от устья реки Хадажка – 8,2 м. Свайная защита  подстанции оказалась в русле реки.

1993 г. – на левом берегу реки Пшиш , в 500м от моста на Машзавод вверх по течению, размыв 0,7-4,5 м.

1998-2000 гг. – размыт левый берег на протяжении 180 м на глубину 40-45 м, после чего была сооружена дамба, отводящая поток от левого берега. В 200 м вверх по течению от этого участка размыв составил 3,4 м.

В районе ул. Победы на протяжении 120 м размыв составил 1,5-2,5 м.

По ул. Кирова за этот же период отступание эрозионно-оползневого уступа в районе домов 201-249 составило всего 0,1-0,15 м.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления носит объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

На территории изысканий процесс подтопления носит площадной характер, в основном, только в паводковый период в пределах поймы.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным площадям отнесены территории левобережной и правобережной пойм рек Пшиш, Хадашка и их притоков.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2,0 до 5,0 м. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Территория потенциального подтопления выделена на территории надпойменных террас.

Затопление территории изысканий поверхностными водами возможно вблизи пойм рек и на пониженных передовых частях надпойменной террасы во время паводков.

Кроме того, на территории работ литологический состав грунтов благоприятствует образованию «верховодки» на надпойменных террасах и склонах.

Заболачивание, причинами которого являются слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов, развивается в пойме, вблизи русла. Кроме этого заболачивание наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями и при оползневых процессах.

Выражено заболачивание в виде произрастания влаголюбивой растительности на переувлажненной земной поверхности.

Эоловые процессы, дефляция, развевание и перенос песчаных и пылеватых масс при вскрытии покровных грунтов на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Инженерно-геологическое районирование территории

Исходя из принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10000, территория Хадыженского городского поселения и города Хадыженска разделены на инженерно-геологические:

- районы;

- подрайоны;

- участки.

Инженерно-геологические районы на территории Хадыженского городского поселения выделены по геоморфологическим элементам:

- I-инженерно-геологический район – долин рек горного типа и их притоков;

- II-инженерно-геологический район – склонов крутизной до 150;

- III-инженерно-геологический район – склонов крутизной более 150;

- IV-инженерно-геологический район – поверхностей водоразделов;

- V-инженерно-геологический район – балок и оврагов.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологический подрайона – I-1, I-2, I-3:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения голоценовых аллювиальных отложений, представленных крупнообломочными грунтами: галечными и гравийными с различными заполнителями.

I-2 – инженерно-геологический подрайон распространения современных деляпсивных отложений, представленных суглинками и глинами нарушенной структуры, с включениями обломочного материала.

I-3 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных эолово-делювиальных набухающих отложений, представленных суглинками и глинами набухающими, под которыми залегают аллювиальные отложения. Основание сложено коренными отложениями, представленными майкопской свитой (глины, песчаники, конгломераты).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – II-2, II-4:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения современных деляпсивных отложений, представленных суглинками и глинами нарушенной структуры, с включениями обломочного материала.

II-4 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиально-делювиальных отложений, представленных щебенистыми, щебенисто-дресвяными и дресвяно-щебенистыми грунтами с глинистым и суглинистым заполнителем.

В третьем инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологический подрайон – III-2, III-5:

III-2 – инженерно-геологический подрайон распространения современных деляпсивных отложений, представленных суглинками и глинами нарушенной структуры, с включениями обломочного материала.

III-5 – инженерно-геологический подрайон распространения элювиально-коллювиальных отложений, представленных глыбовой и обломочной зонами выветривания коренных отложений (палеогеновых и меловых).

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – IV-6:

IV-6 – инженерно-геологический подрайон распространения элювиальных отложений, представленных суглинками и глинами с включениями щебня и дресвы осадочных пород и глыбами и щебнем.

В пятом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – V-7:

V-7 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных отложений, представленных крупнообломочными грунтами, хорошо и плохо окатанными, с суглинистым и песчаным заполнителями.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2,0 м;

б - подземные воды на глубине от 2,0 до 5,0 м;

в - подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м;

г -  подземные воды на глубине более 10,0 м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен условно один инженерно-геологический участок:

а - уровнем залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м (I-1-а).

Во втором, третьем, четвертом и пятом инженерно-геологических районах не выделяются участки, что обусловлено спорадическим распространением подземных вод.

Инженерно-геологические районы на территории города Хадыженска выделены по геоморфологическим элементам:

- I-инженерно-геологический район – пойм рек Пшиш, Хадашка и их притоков;

- II-инженерно-геологический район – надпойменных террас рек Пшиш, Хадашка;

- III-инженерно-геологический район – древних эродированных террас;

- IV-инженерно-геологический район – поверхностей водоразделов;

- V-инженерно-геологический район – склонов горных хребтов.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – I-1:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения голоценовых аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных крупнообломочными грунтами: галечными и гравийными с различными заполнителями.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено четыре инженерно-геологических подрайона – II-2, II-3, II-4, II-5:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных покровных отложений, представленных суглинками и глинами ненабухающими с локальным распространением набухающих грунтов;

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных суглинистых отложений, представленных суглинками с включением щебня и дресвы;

II-4 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных покровных отложений, представленных глинами и суглинками набухающими;

II-5 – инженерно-геологический подрайон распространения деляпсивных отложений, представленных глинистыми и суглинистыми грунтами нарушенной структуры.

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - III-3:

III-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками не набухающими.

В четвертом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – IV-5, IV-6:

IV-5 – инженерно-геологический подрайон распространения деляпсивных отложений, представленных суглинками и глинами с включениями щебня и дресвы осадочных пород, с нарушенной структурой;

IV-6 – инженерно-геологический подрайон распространения элювиальных отложений, представленных суглинками и глинами с включениями щебня и дресвы осадочных пород и глыбами и щебнем.

В пятом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – V-4, V-5:

V-4 –инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных покровных отложений, представленных глинами и суглинками набухающими;

V-5 – инженерно-геологический подрайон распространения деляпсивных отложений, представленных суглинками и глинами с включениями щебня и дресвы осадочных пород, с нарушенной структурой.

Инженерно-геологические участки выделены условно по предполагаемому залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2,0 м;

б - подземные воды на глубине от 2,0 до 5,0 м;

в - подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м;

г - подземные воды на глубине более 10,0 м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

а – с уровнем залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м (I-1-а).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

а – с уровнем залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м (II-2-б, II-3-б);

б – с уровнем залегания подземных вод от 5,0 до 10,0 м (II-3-в, II-4-в);

г – с уровнем залегания подземных вод  более 10,0 м (II-2-г, II-4-г, II-5-г ).

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

а – с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м (III-3-г).

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

а – с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м (IV-5-г, IV-6-г).

В пятом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

а – с уровнем залегания подземных вод более 10,0 м (V-4-г, IV-5-г).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

1. почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

2. почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

3. почвы речных долин и дельты реки Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

4. почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

Почвенно-растительный покров на территории изучаемого района подвержен вертикальной зональности. До высоты 600 метров над уровнем моря распространен подтип серых горнолесных почв. Растительность представлена дубовыми лесами (с преобладанием дуба скального и дуба зимнего), с примесью дикорастущих плодовых деревьев. Характерными морфологическими особенностями серых горнолесных почв является хорошо выраженная оподзоленность и наличие темного слитого горизонта в нижней части почвенного профиля. Количество гумуса в верхней части горизонта составляет 2-3%, но уже в нижней части этого горизонта его содержание резко падает. Содержание фосфора колеблется от 2,5 до 3,5 мг на 100 г почвы, а калия – от 25,5 до 27,1 мг на 100 г почвы (Гвоздецкий, 1954).

На высоте 700-800 метров начинается полоса буковых лесов. Подлесок здесь представлен азалией и лещиной. В пределе высоты 800 метров над уровнем моря распространены буково-пихтовые насаждения с подлеском из вишни, падуба и др. Здесь имеет распространение подтип светло-серых горнолесных почв. Почвообразующими породами на этой территории являются делювиально-пролювиальные разной степени, выщелоченные карбонатные глины и суглинки, реже продукты выветривания глинистых и песчаных сланцев, а также мергелей и известняков. Количество гумуса в аккумулятивном горизонте может достигать 1,8-2%. Глубже количество перегноя сокращается до десятых доле процента. Окультуривание этих почв и выращивание на них сельскохозяйственных растений обязательно должно сопровождаться внесением органических и минеральных удобрений, а также противоэрозионными мероприятиями.

В верховьях бассейнов рек Пшиш и Пшех получили распространение бурые горнолесные почвы, на которых произрастают каштанники, состоящие из каштана посевного и каштана рододендронового, и каштаново-дубовые леса, а в верховьях реки Пшех – пихтарники.

В пределах высот 1100-1700 метров над уровнем моря распространены дерново-карбонатные и выщелоченные почвы. Растительность здесь представлена дубами (дуб Гартвиса – третичный реликтовый вид, который располагается в основном в урочище Черниговском до высоты 1000 -1200 метров над уровнем моря), грушей кавказской, грабом, кленом, кизилом, орешником. В травянистой растительности встречается много злаковых, растущих пучками.

Для растительности Апшеронского района характерен высокий эндемизм флоры. Из эндемиков здесь присутствует колокольчик отрана. Встречаются в изучаемом районе и два реликта дочетвертичного времени – тис и самшит.

В настоящее время на территории изучаемого района естественная растительность или сильно изменена, или нарушена хозяйственной деятельностью человека, особенно в густозаселенных районах, в основном – это долины рек.

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

1.2. Административное устройство муниципального образования

Хадыженское городское поселение

На основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Апшеронский район, наделении его статусом муниципального района, образовании  в его составе муниципальных образований –  городского и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 28 июня 2004 года, были установлены границы муниципального образования Апшеронский район, в его составе были образованы муниципальные образования – городские и сельские поселения – и установлены их границы.

На территории района расположены 3 городских и 9 сельских поселений. Административным центром муниципального образования Апшеронский район является город Апшеронск.

Хадыженское городское поселение входит в состав муниципального образования Апшеронский район и наделено статусом муниципального образования.

Городское поселение расположено в западной части муниципального образования Апшеронский район и граничит:

-  на севере – с Кабардинским сельским поселением,

- на востоке – с Апшеронским городским поселением, Кубанским и Нефтегорским сельскими поселениями,

- на юго-западе – с Туапсинским районом,

- на западе –  с Куринским сельским поселением.

В состав Хадыженского городского поселения входит 4 населенных пункта, на территории которых проживало по состоянию на 01.01.2008 г. 21 923 человека, из них:

- город Хадыженск – 20 981 чел.;

- хутор Красная Горка – 569 чел.;

- хутор Папоротный – 4 чел.;

- хутор Травалев – 369 чел.

Общая площадь поселения составляет 20335 га.

Город Хадыженск – административный центр Хадыженского городского поселения.  Расстояние от города до краевого центра города Краснодара – 130 км, до районного центра города Апшеронска – 20 км.

1.3. Экономическая база развития муниципального образования

Хадыженское городское поселение

Основу экономической базы Хадыженского городского поселения является промышленный комплекс. Промышленность поселения представлена такими отраслями, как машиностроение и металлообработка, нефтегазодобывающая, лесная и деревообрабатывающая, пищевая.

В таблице 3 представлены основные промышленные предприятия поселения.

Основные промышленные предприятия

Хадыженского городского поселения

Таблица 1

| Наименование | Вид деятельности | Численность работающих, (чел.) |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Хадыженский машиностроительный завод» | Изготовление оборудования и инструмента для нефтегазодобывающей промышленности | 530 |
| ОАО «Хадыженский хлебокомбинат» | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 91 |
| ООО «Хадыженская кондитерская мини-фабрика» | Производство кондитерских изделий | 87 |
| ООО «Хадыженская кондитерская фабрика» | Производство кондитерских изделий | 75 |
| ООО «Серебряный ключ» | Производство безалкогольных напитков, пива и кондитерских изделий | 85 |
| ООО «Пивоваренный завод Хадыженский» | Производство пива | 60 |
| ООО «Хадыженское пиво» | Производство пива | 50 |
| ООО «Триумф» | Производство винно-водочной продукции | 30 |
| ОУ 68/9 | Правоохранительная, деревообработка, производство мебели | 547 |
| ООО «Престиж» | Деревообработка | 80 |
| ООО «Квадр» | Деревообработка | 19 |
| ООО «Геостройсервис» | Деревообработка | 27 |

В 2008 году объем промышленной продукции произведенной на территории поселения составил 393,3 млн. рублей, в том числе обрабатывающие производства 305,8 млн. рублей. По сравнению с 2006 годом рост объемов производства промышленной продукции составил 37,0%, по обрабатывающим производствам рост составил 45,7%.

Динамика производства основных видов промышленной продукции

Таблица 2

| Виды продукции | 2006 год | 2008 год | 2008 г. в % к 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленная деятельность (объем отгруженной продукции), млн. рублей | 287,1 | 393,3 | 137,0 |
| в том числе обрабатывающие производства, млн. рублей | 209,9 | 305,8 | 145,7 |
| Хлебобулочные изделия, тыс. тонн | 2,5 | 0,04 | 1,6 |
| Кондитерские изделия, тонн | 84,0 | 500,0 | 595,2 |
| Пиво, тыс. дал. | 418,0 | 383,0 | 91,6 |
| Вода минеральная, тыс. дал. | 21,6 | 51,0 | 236,1 |
| Безалкогольная продукция, тыс. дал. | 50 | 120 | 240,0 |
| Водка, тыс. дал. | - | 3,5 | - |
| Цельномолочная продукция, тонн | - | 24 | - |
| Мебель, млн. рублей | 1,7 | 0,5 | 29,4 |
| Паркет, кв. м | 8250 | 7000 | 84,8 |
| Нефтепромысловое оборудование, млн. рублей | - | 234,8 | - |

Как видно из выше изложенного, производство основных видов промышленной продукции не имеет общей тенденции, по одни видам продукции наблюдается увеличение объема производства по другим снижение. По данному анализу можно сделать следующий вывод: ситуация в промышленности сельского поселения является нестабильной с общей положительной тенденцией, что позволяет предположить дальнейшее улучшение экономических показателей поселения. Для более конкретных выводов нужно более детальное изучение сложившейся ситуации.

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства произведенной на территории поселения в 2008 году составил 7800 тыс. рублей, по сравнению с 2006 годом объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился в 4,5 раза. Производством сельхоз продукции в поселении занимается одно крупное предприятие, 6 крестьянско-фермерских хозяйств и личные подсобные хозяйства.

ЗАО «Горный сад» крупное предприятие, которое занимается плодоводством, и переработкой его продукции (выпуск соков, напитков, компотов). На предприятии работает 45 человек.

Общая площадь земель КФХ составляет 34,55 га, из них 9,4 га пашни, 21,15 пастбища. Поголовье животных в КФХ составляет 87 голов, из них 32 – КРС, 20 – свиньи, 35 – овцы.

Земли крупных ЛПХ составляют 59,6 га, из них сады 50,5 га, пастбища 4,8 га, тепличные хозяйства 3,2 га, под разведение рыбы используется 1,1 га. В садах выращиваются фундук, грецкий орех, яблоки. В крупных ЛПХ поголовье составляет 329 голов, из них 72 – КРС, 150 – свиньи, 107 – козы. Остальные ЛПХ занимаются животноводством, растениеводством, садоводством и пчеловодством, в них содержится: 371 голова КРС, из них 212 коров, овец и коз – 310 голов, свиней – 205 голов, лошадей – 7, птицы – 5400.

Из общего числа ЛПХ 38% занимается производством продукции животноводства. В 2007году ЛПХ реализовано 163 тонны мяса и 115 тонн молока. Объем продукции растениеводства произведенной в ЛПХ в 2007 году составил  174 тонны картофеля и овощей. Средний  доход работающего в ЛПХ за 2007год составил 5000 рублей в месяц. Объемы субсидий, полученные ЛПХ в 2007 году, составили 193,3 тыс. рублей. В2007 году в ОАО «Россельхозбанк» ЛПХ получили 11 кредитов на развитие сельхозпроизводства, на общую сумму 2800 тыс. рублей.

Для того, чтобы вся произведенная на сельхозподворьях продукция была  востребована, необходимо создание на территории Хадыженского поселения оптово-розничного рынка, цеха по производству колбасных изделий и организация производства молочной продукции из местного сырья.

Санаторно-куротный комплекс

На территории поселения осуществляют деятельность предприятия санаторно-куротного комплекса, который на данный момент развит слабо (3 предприятия), но имеет потенциал к развитию.

Самое крупное из них, ООО Санаторий «Минеральный», вместимость которого составляет 103 места, территория 7,0 га. На предприятии работает 103 человека. Санаторий функционирует круглогодично.

С 2001 года работает детский оздоровительный лагерь «Надежда», вместимость 80 мест, численность работающих 23 человека. Лагерь функционирует сезонно.

Также, на территории города осуществляет деятельность молодежный оборонно-спортивный лагерь «Арсенал» рассчитанный на 100 мест. Лагерь функционирует сезонно.

1.4. Краткая историческая справка

В середине XIX века земли между рекой Кубань и Черноморским побережьем занимали многочисленные адыгейские племена. В центре Закубанья, в долинах рек северного склона Главного Кавказского хребта, в том числе на территории современного Апшеронского района, жили абадзехи – одна из крупнейших субэтнических групп западных адыгов, численность которых достигала 200 тыс. человек.

Но непосредственно Хадыженскую котловину населяли не абадзехи, а небольшое племя хакучи (хакучинцев). Среди них было много выходцев из абадзехов, шапсyгов, а также беглых русских солдат и казаков. Удалившись в котловины, окружённые горами, они жили совершенно обособленною жизнью. Не вступая ни с кем в союзы, не воюя с русскими, хакучи соблюдали строжайшую замкнутость. Будучи мусульманами, они в то же время ставили кресты на кладбищах и сохраняли отчасти языческие верования. Хакучинцы занимались скотоводством, садоводством, а также огородничеством.

Кавказская война привела к значительным изменениям в этническом и численном составе населения Западного Кавказа. Нанеся огромные материальные и человеческие потери коренному населению, она явилась причиной махаджирства (массового переселения горцев в Турцию). Территория Закубанья практически обезлюдела.

Переселение кубанских казаков и крестьян из центральных губерний Великороссии и Украины на занятые русскими земли Закубанского края было начато после появления и во исполнение Высочайшего приказа императора Александра II от 24 июня 1861 года о колонизации покоренной местности Западного Кавказа. Согласно приказу колонизация должна была проводиться постепенно, в основном силами добровольцев. Для их привлечения переселенцам выплачивались 175 рублей на семью, а также в течение трех лет они обеспечивались продовольственным довольствием из войсковых складов.

В конце апреля 1863 года Пшехский отряд занял Хадыженскую долину, где была заложена небольшая крепость с названием Хадежи. Уже вскоре крепость Хадежи, находясь за кордоном, перестала быть военным пунктом и постепенно стала превращаться в мирное поселение. Близ нее в июне 1864 года, во время общего заселения Западного Кавказа, была основана станица, названая Хадыженской. Предположительно название происходит от адыгейского «хадыжи», что означает «долина (деревня) древних могил».

За 3 месяца в станицу прибыло 123 семьи и 718 человек. Это были добровольцы из станиц: Грушевской, Суворовской, Ильинской, Терновской, Екатериновской. Двадцать две семьи из бывших солдат Кавказской армии. Впоследствии в станицу прибыли крестьяне-переселенцы из Оренбургской, Полтавской, Черниговской губерний.

Большая часть поселенцев, сразу же была зачислена в казаки в состав 27-го конного полка 4-ой бригады и получила земельные участки. Меньшая часть - мастеровые и кустари - осталась в иногородних жителях, с правом на временную аренду земли и леса в станичном правлении. Трудно было первым переселенцам приспособиться к новой жизни. Всюду полное бездорожье, горы, леса, дикие звери. Всё это было ново и непривычно для русского человека, привыкшего к равнинным просторам.

Прежде всего, жители станицы Хадыженской принялись за устройство жилищ. Одни рубили себе хату, а некоторые перевозили из леса оставленные горцами сакли. Постройка велась активно. К 15 октября 1864 года в станице насчитывалось 36 домов, 27 семей продолжало жить в землянках. Первые дома, несмотря на наличие хорошего строевого леса, были плохи, о чём говорит приказ командира 27 полка от 3 сентября 1866 года за № 220: «Житейские дома построены весьма дурно и при дождливой погоде в них образуется течь, отчего в хатах делается сырость и нечистота, а затем появляется на людях злокачественная лихорадка и другие болезни».

Жизнь поселенцев была очень трудна. Не хватало продовольствия, непривычен был климат. Люди часто болели. Наиболее распространенными болезнями были малярия и простуда, ими болело 30% жителей. Очень велика была смертность. Так, в 1864 году за два месяца умерло 75 человек, к маю 1865 - 63 человека. Войсковое начальство принимало меры по борьбе с болезнями и антисанитарией.

В июле 1864 года из крепости в станицу были привезены штаб 27 полка, аптека и войсковой фельдшер. Население станицы стало медленно расти, в основном за счет новых поселенцев. Так, в 1866 году к Хадыженской была причислена станица Куринская. В 1867 г. в станицу было перевезено 67 семей из упразднённой станицы Гупайской. В следующем году был построен обширный деревянный храм, одноклассное казачье училище, небольшой нефтеперегонный завод полковника Кравцова. К декабрю 1875 года в ней насчитывалось 182 двора, 940 жителей, в том числе 442 мужчины, 498 женщин, а также 1 кузница, 1 водяная мельница, 1 кирпичный завод и 2 маслобойни.

Станичники начали заниматься земледелием, однако это сопровождалось большими трудностями, и было под силу немногим жителям, так как для пахоты тяжелой целины требовалось 2-3 пары быков. Поэтому распахивалась лишь незначительная часть станичного юрта, остальные земли были заняты покосами и пастбищами. Основным занятием населения стала лесозаготовка, производство изделий из дерева, сбор лесных плодов и фруктов, овцеводство и пчеловодство, а также изготовление мазута из сырой нефти; вся эта продукция доставлялась в Екатеринодар, степные кубанские станицы, на Дон и Ставрополье, а обратно везли продукцию городского хозяйства.

В 1909 году в истории станицы Хадыженской произошло знаменательное событие – в её окрестностях обнаружили значительные залежи нефти. С этого момента население станицы стало резко расти, ускорилось ее экономическое развитие; была проложена железная дорога. В горную станицу потянулись австрийские, бельгийские, английские коммерсанты, русские торговцы и подрядчики. Они стали арендовать у государства, скупать у местных жителей земельные участки, лесные массивы и строить на них нефтяные вышки, питейные заведения, увеселительные дома. На околицах станицы выросли наскоро сколоченные времянки нефтепромышленных предприятий, бараки общежитий бурильщиков, желонщиков, корчевальщиков леса.

В административном отношении станица Хадыженская входила в состав Майкопского отдела Кубанской области.

В 1910 году в станице проживало 2 159 человек, имелись церковно-приходская школа и двухклассное училище, подведомственные Министерству народного просвещения; к 1914 г. численность населения увеличилась до 2 805 человек (из них казаков – 1 552). Действовали три гостиницы, три пекарни, шесть столовых, 15 ларьков и магазинов, мельница, три кузницы, механическая мастерская, питейные заведения и винные лавки.

В декабре 1917 года, когда в Хадыженской устанавливается советская власть, из местных уроженцев был сформирован большевистский добровольческий отряд, принимавший участие в боевых действиях гражданской войны на Кубани. Сохранился дом, где кратковременно располагался штаб красной Таманской армии.

Окончательно власть Советов утвердилась на территории будущего Апшеронского района, как и везде в Кубанской области, в марте 1920 года, после завершения гражданской войны. К этому времени в станице проживало 3 600 человек обоего пола.

На протяжении 20-х годов в станице Хадыженской организовывались трудовые сельхоз. коммуны, артели, товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ). На их основе в 1930 году были созданы колхозы «Вперед к социализму» и им. С. Орджоникидзе, слившиеся позднее в один.

В том же году принимается постановление правительства о развитии Хадыженского нефтепромыслового района. Быстрый рост нефтедобычи, а также лесоразработок отразились на развитии и других отраслей промышленности. Возникли производственные артели, зародилась местная промышленность по обработке древесины, добыче и обработке камня-известняка для строительных целей. Появились мастерские по пошиву обуви, одежды. Построены хлебопекарни, а затем и крупный механизированный хлебокомбинат, мебельная фабрика, ремонтно-механический и пивоваренный заводы, созданы нефтепромысловое управление «Хадыженнефть», узловое пассажирское автохозяйство, лесокомбинат и другие предприятия. Строилось жилье для рабочих-нефтяников. В связи с развитием нефтяной промышленности состав населения станицы сильно изменился, рабочие и служащие стали составлять значительное количество жителей. Исходя из этого, станица Хадыженская в 1935 году получила статус рабочего поселка.

С началом Великой Отечественной войны на фронт ушли сотни хадыженцев. Оставшиеся в тылу жители самоотверженно трудились на нефтяных промыслах, чтобы Красная Армия бесперебойно получала топливо. После отступления наших войск оборудование и нефтяные хранилища, чтобы не достались врагу, были взорваны. Во время оккупации в окрестностях поселка Хадыженский развернулось партизанское движение, рабочие и инженеры всячески саботировали нефтедобычу немцами. Фашистам не досталось хадыженской нефти. 26 января 1943 года после ожесточенных боев советские войска совместно с партизанами освободили Хадыженск. После изгнания оккупантов началось восстановление разрушенного хозяйства и объектов инфраструктуры.

28 сентября 1949 года, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, поселок Хадыженский был преобразован в город районного подчинения.

В 1953 году при бурении очередной скважины вместо нефти и газа ударил фонтан минеральной воды. После тщательного анализа оказалось, что вода аналогична таким известным маркам как "Арзни", "Ессентуки 4", "Ессентуки 17", "Боржоми" и обладает большим лечебным потенциалом. Рядом с открытым источником построили два санатория.

Сегодня Хадыженск – благоустроенный зеленый город, центр нефтяной и лесозаготовительной промышленности, бальнеологический курорт.

1.5. Существующая территориально-планировочная организация

Муниципальное образование Хадыженское городское поселение расположено в западной части Апшеронского района.

В состав городского поселения входит четыре населенных пункта – город – Хадыженск – административный центр поселения, хутор Красная Горка, хутор Травалев, хутор Папоротный.

Город Хадыженск расположен в предгорной  части  главного  Кавказского  хребта в живописной горно-лесистой местности в долине реки Пшиш в его среднем течении в районе слияния рек Хадажка и Пшиш. Большую часть территории поселения занимают леса, площадь которых составляет 17 357 га.

По западной окраине поселения проходит железная дорога Белореченская – Туапсе, в городе Хадыженске расположена остановочная железнодорожная платформа 1811 км, ближайшая железнодорожная станция «Хадыженская» расположена в 5 километрах от города.

В направлении запад-восток территорию поселения пересекает автомобильная дорога III технической категории регионального значения

г. Майкоп – г. Туапсе, к ней примыкают две автодороги IV технической категории: в направлении восток-запад г. Горячий Ключ – г. Хадыженск регионального значения и в направлении север-юг г. Хадыженск–ст-ца Кабардинская межмуниципального значения.

Кроме того, по территории поселения проходят трубопроводы:

- газопроводы высокого давления:

- распределительный газопровод ООО «Газпром Трансгаз-Кубань»;

- распределительный газопровод «РН-КНГ»;

- межпоселковый газопровод;

- магистральные нефтепроводы:

- нефтепровод «Хадыженск – Псекупская – Краснодар»;

- нефтепровод «Краснодарнефтегаз»;

- нефтепровод «Черномортранснефть».

Главной водной артерией поселения является река Пшиш, она относится к основным левобережным притокам реки Кубань. Исток находится на западном склоне горы Шесси. Длина реки 275 км. Площадь водосборного бассейна 1840 км2. Река Хадажка является правым притоком реки Пшиш. По территории поселения протекают реки: Мутнянка, Тольба, Большая Лопатина, Полба и множество балок.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Хадыженского городского поселения образована также землепользованиями лесничеств, землями сельскохозяйственного назначения крупного землепользователя ЗАО «Горный сад», а также хозяйственными товариществами и обществами.

В границах поселения расположены месторождения:

твердых полезных ископаемых:

- «Хадыженское» месторождение глин.

Минеральных вод:

- Нефтянское;

- Хадыженское;

- Южно-Хадыженское.

углеводородного сырья:

- Добыча нефти по месторождениям: «Асфальтовая гора»,

«Восковая гора», «Нефтянское», «Северо-Тицинское», «Хадыженская площадка»;

- Добыча нефти, газа, сброс промысловых вод с целью поддержания пластового давления (ППД) на месторождении «Нефтегорское»;

- Добыча нефти и газа по месторождению «Хадыженское», сброс (захоронение) добываемых с нефтью подземных и сточных вод для целей ППД;

- Добыча газа на «Южно-Хадыженском» месторождении.

Существующая территориально-планировочная организация

населенных пунктов поселения

город Хадыженск

Город Хадыженск расположен в живописной горной долине реки Пшиш и Хадажка, что в переводе с черкесского языка означает «Долина древних могил».

С запада и востока территорию города опоясывают высокие холмы предгорья.

На территории города выделяются пойменная терраса и три надпойменных террасы, почти повсеместно выраженные в рельефе. Пойменная терраса  ежегодно затапливается паводковыми водами реки Пшиш, развита как на правом, так и на левом берегу реки.

Первыми поселенцами в 1863 году стали кубанские казаки и переселенцы из различных губерний России. Основным занятием населения была царева служба, и заготовка леса для равнинной части Кубани.

В начале прошлого века, в станице Хадыженской начата добыча нефти.

Использование открытых источников минеральной воды, в лечебных целях местным населением упоминается в первых исторических описаниях Черноморского побережья и прилегающих территорий.

Историческим казусом является отказ населения станицы согласовать прокладку железнодорожных путей через территорию поселения, что привело к строительству дополнительного тоннеля и переносу станции Хадыженская за 5 километров от города. Железнодорожная магистраль Туапсе – Белореченская проходит по западной окраине городской застройки, на ней расположена железнодорожная платформа 1811 км.

Хадыженск – один из старейших нефтегазодобывающих и лесозагото-вительных центров Краснодарского края, обеспечивающий занятость своего трудоспособного населения, а также населения близлежащих населенных пунктов.

Ведущее место в экономике занимают промышленные предприятия машиностроения, нефтегазодобывающие, лесные и деревообрабатывающие, а так же пищевые предприятия.

Слава Хадыженска возросла с 1953 года, когда при разведочном бурении нефти была получена йодобромная минеральная вода, не имеющая аналогов в мире. После изучения лечебной ценности воды в 1956 году открыта водолечебница, а в 1958 году на ее базе открыт санаторий-профилакторий «Минеральный».

На базе санатория «Минеральный» и водолечебницы создана курортная зона города. Постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 августа 1997 года № 322 городу Хадыженску присвоен статус города-курорта местного значения.

Юго-западные предгорья главного Кавказского хребта, окружающие курорт, густо покрыты лиственными лесами (преобладающие породы – кавказский дыб, бук, граб, каштан, дикая груша). Благодаря окружающим его горам город имеет особый микроклимат: зимой здесь теплее, а летом прохладнее, чем в соседних районах.

Непосредственно через город проходит автомагистраль г. Майкоп – г. Туапсе, связывающая город с Черноморским побережьем, и автодороги г. Горячий Ключ – г. Хадыженск и г. Хадыженск – ст-ца Кабардинская.

Близость моря (80 км), благоприятный климат привлекают отдыхающих и туристов.

В городском поселении ряд территорий отнесены к зоне особо охраняемых территорий, которая  включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно памятники природы:

1. Участок бука восточного.

2. Участок пихты Нордмана с тисом ягодным.

3. Участок пихты кавказской.

Площадь города в существующих границах составляет 1461,83 га.

Территориально-планировочная организация города Хадыженска исторически определялась развитием транспортного узла автомобильных и железных дорог и наличием природных факторов – реки Пшиш, Хадажка, Мутнянка и характером рельефа местности.

В настоящее время территория города по функциональному использованию делится на зоны:

- Жилая, которая представлена зонами индивидуальной усадебной застройки, малоэтажной многоквартирной и малоэтажной секционной жилой застройки;

- Курортная, представленная санаторием «Минеральный», детским санаторно-оздоровительным лагерем «Надежда», а также не действующей туристической базой отдыха «Светлячок», молодежным оборонно-спортивным лагерем «Арсенал»;

- Общественно-деловая зона, представлена общественными зданиями различного функционального назначения, которые расположены преимущественно вдоль улицы Ленина и Первомайской, а также  обособленно среди жилой застройки, частично - встроенные в  жилые дома;

- Рекреационную, представленную городским парком с озером по ул. Первомайской, стадионом и спортивным залом, проектируемыми скверами и спортивными площадками;

- Производственную зону, представленную промышленными предприятиями 2 – 5 класса; большая их часть расположена в центральной и северной части города, несколько предприятий - на восточной и южной окраинах города, а также обособленно среди жилой застройки;

- Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения: котельные, КНС, очистные сооружения, ГРП, ШРП, линии инженерных коммуникаций и др.;

- Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, выпасами;

- Зону режимных объектов, представленную учреждением ГУИН УО 68/9;

- Зону специального назначения, к которой относятся территории кладбищ и санитарно-защитных зон.

Четкого функционального деления между зонами не наблюдается.

В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории города, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится:

- к производственным объектам, размещенным внутри жилой территории и прилегающие к ней;

- к трем категорированным автодорогам, проходящим по городской территории;

- к действующим кладбищам, которые находятся вблизи жилой застройки на южной и западной окраине города.

Территория города делится условно на три района: северный, южный и западный. Автодорога Майкоп – Туапсе, пересекающая город с запада на восток, разделяет северный и южный районы. Западный район расположен к югу от автодороги Майкоп – Туапсе, с запада территория района ограничена рекой Пшиш.

Большая часть объектов промышленного и коммунального назначения находится на территории северного района. В южном районе превалируют жилая и курортная зона с незначительными вкраплениями производственных предприятий. Застройка западного района представлена жилой и производственной зоной, расположенной в квартале между ул. Кирпичной и ул. Аэродромной, а также вдоль ул. Аэродромная и ул. Первомайской.

Транспортная и пешеходная связь между западным и южным районами города через реку Пшиш осуществляется по мостовому переезду по улице Первомайской и пешеходному мосту по улице Коммуны.

Жилая зона города включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, детскими дошкольными, образовательными и курортными учреждениями, зелеными насаждениями и объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта. Преобладающей в жилой зоне является одноквартирная усадебная застройка.

Многофункциональный общественный центр исторически сложился в центральной части города на пересечении улиц Первомайской и Ленина. В его состав входят учреждения городского и межселенного значения: Дом культуры, административные здания муниципального образования Хадыженское городское поселение, ЗАО «Горный сад», Хадыженского лесхоза, НГДП-1, участковый пункт милиции, паспортный стол, филиалы банков, учреждения связи, церковь Святого Великомученика и Победоносца Георгия, детский сад №2, средняя школа №6, дом детского творчества, школа искусств, социально-экономический техникум, пункты бытового обслуживания, поликлиника, аптека, магазины, кафе, рынок, торговый комплекс, автостанция и т.д.

В Хадыженске за последнее десятилетие образовались новые жилые микрорайоны: три в западном районе города – «Аэродромный», «Совхозный» и «Юго-Западный», два в южном районе: «Заводской», «Южный» и один в северном районе – «Гаражный». Земельные участки в новых микрорайонах в настоящее время имеют невысокую градостроительную ценность по причине практически полного отсутствия инфраструктуры.

Жилая зона города расположена вдоль извилистого русла реки Пшиш и Хадажка и вытянута с севера на юг на 15 километров. Она представлена густой сеткой улиц криволинейного очертания разной ширины, которая образует кварталы различной площади и конфигурации, застроенные по периметру жилыми домами.

Часть жилых кварталов расположена в северном районе города Хадыженска среди промышленных предприятий - это жилой микрорайон вдоль ул. Промысловая и пер. Техснабовский.

Часть жилой застройки, расположенной вдоль левого и правого борта долины реки Пшиш в границах города Хадыженска, находится в аварийном состоянии из-за оползневых процессов и подтопления.

Жилой фонд представлен индивидуальной одноквартирной и  многоквартирной застройкой с приусадебными участками, многоквартирной секционной застройкой до 5-ти этажей.

Сложившаяся структура жилой застройки характеризуется высокой плотностью, особенно в центральной части города. Основная часть капитального 2-х–5-ти этажного многоквартирного жилого фонда сосредоточена в центре вдоль улиц Ленина, Кирова, незначительная часть – внутри кварталов усадебной застройки между улицами Ленина и Профсоюзная, Садовая и пер. Горный, Механическая и Промысловая, Победы и Мира, Колхозная и Советская. Среди жилой застройки размещены участки общеобразовательных школ – их в городе 5, детских дошкольных учреждений – 7, внешкольных учреждений два - школа искусств и музыкальная школа, а также социально-экономический техникум.

В южной части города размещена городская больница, в центре – поликлиника и стоматологическая клиника. Спортивные сооружения представлены городским стадионом на улице Рабочей и частным спортивным клубом «Апельсин » на улице Южной. Также в Хадыженске имеются две гостиницы, парикмахерская, столовая, множество магазинов и кафе. Окраины города объектами обслуживания практически не охвачены за исключением небольших частных магазинов, объектов бытового обслуживания, СТО, АЗС.

В восточной, юго-западной и северо-восточной части города расположены садоводства: «Мутнянка, «НГДП», «Пороховая», «ОРСа», «Машзавод».

Хорошо развита, особенно в центральной части города, структура обслуживания торговыми предприятиями и сетью объектов общественного питания.

Город недостаточно обеспечен объектами культурно-развлекательного и спортивного назначения, предприятиями коммунального обслуживания, зелеными насаждениями общего пользования. Они представлены небольшими участками скверов около озера и Дома культуры в центральной части города, озеленением жилых улиц.

Объекты производственной зоны расположены преимущественно в северной части города Хадыженска, несколько предприятий сгруппированы на западе. Имеется ряд отдельно стоящих предприятий на территории жилой зоны.

Крупными действующими предприятиями на территории города являются ОАО «Хадыженский машиностроительный завод», ЛПДС «Хадыженская», ОАО «Черномортранснефть», «Хадыженсклеспром», предприятия НГДП-1, частные деревообрабатывающие предприятия.

По улице Промысловой находится пожарное депо на 4 автомобиля.

В северном районе города в основном в зоне жилой и общественной застройки расположены производственные предприятия:

- ОАО «Хадыженский пивзавод»;

- ОАО «Хадыженский машиностроительный завод»;

- Нефтебаза Роснефть ОАО «Нефтепродукт»;

- Строительная база ООО «Югмонтажспецстрой»;

- Фермерское хозяйство по содержанию свиней;

- «Хадыженсклеспром»;

- Частные деревообрабатывающие предприятия;

- НГДП-1 (автопарк, гаражи, ремонтные мастерские, склад ГСМ) и т.д.

Большая часть вышеназванных предприятий не имеет санитарно-защитных зон и значительная часть жилой застройки и учреждений обслуживания расположена в зоне их вредного воздействия.

Нельзя назвать благополучным и безопасным проживание людей в зоне оползней и подтоплений, а также шумовой (100 метровой) зоне автодороги Майкоп – Туапсе (где также отсутствует организованная санитарно-защитная зона) на протяжении всего города.

Особенности сложившейся планировочной структуры улиц и дорог: недостаточная ширина магистральных и главных улиц и, соответственно, проезжих частей, отсутствие необходимого количества мест стоянок и парковок автомобилей, транспортное сообщение восточного района с западным и северным районом через реку Пшиш осуществляется только в одном месте по мостовому переезду по ул. Первомайской.

Территориально-планировочная организация населенных пунктов Хадыженского городского поселения исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом рельефа местности, наличия рек и балок.

В границах населенных пунктов поселения расположены следующие виды функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

Большую часть территории населенных пунктов: хутора Травалев, хутора Красная Горка и хутора Папоротный составляет территория жилой застройки усадебного типа. Очень низкий уровень обеспеченности населения объектами обслуживания, образования, инженерного оборудования застройки и благоустройства территории. Транспортная связь населенных пунктов с центром поселения районным центром и другими населенными пунктами осуществляется по автодорогам межмуниципального, регионального и местного значения.

Кроме центра поселения, остальные населенные пункты относятся к малым как территориально, так и по численности проживающих – в них насчитывается от 4 до 569 человек.

В основном каждый населенный пункт располагает своим кладбищем традиционных захоронений.

Хутор Травалев расположен в живописной долине горной речки Хадажка в 5 километрах вверх по течению южнее города Хадыженска. Окружающие горы густо покрыты лиственным лесом (преобладающие породы деревьев – кавказский дуб, бук, граб, дикая груша, боярышник). Выше по долине реки, имеющей каменные теснины, перекаты и красивейший водопад, природой созданы горные озера, окруженные вековым пихтовым лесом - это уникальное место известно под названием «Синие Озера». Через х. Травалев берут начало многие пешеходные туристские маршруты направлением на х. Терзиян, гору Гейман и далее на Черноморское побережье с выходом в поселок Аше и Лазаревское.

Основным занятием населения хутора Травалев в прошлом была заготовка и первичная переработка леса, сбор природных продуктов леса, коневодство.

На территории  хутора расположен  не действующий в настоящее время лесопильный цех Хадыженского лесокомбината. Лесная горная дорога в верховья реки Хадажка находится в аварийном состоянии. На территории хутора имеется неразработанный естественный сероводородный источник минеральной воды. Автодорога, связывающая хутор с городом, выполнена в гравийном покрытии, что приводит к постоянным размывам и аварийному состоянию дорожного полотна. В хуторе нет телефонной связи, газоснабжения, магазина, здание клуба требует капитального ремонта, ФАП располагается в двухмодульном вагончике.

Хутор Красная Горка - самый удаленный населенный пункт от административного центра поселения – города Хадыженска. Он расположен на северо-восточной окраине поселения в 13,5 км от города.

Территориально населенный пункт представляет собой вытянутое вдоль улицы Красногорская жилое образование, являющейся одновременно региональной дорогой г.Майкоп-г.Туапсе, связывающей хутор с его центром. Из объектов обслуживания в хуторе функционируют: сельский клуб на 100 мест, где в настоящее время идет капитальный ремонт, и магазин.

Хутор Папоротный - самый малочисленный населенный пункт Хадыженского городского поселения, он находится в его юго-западной части в долине реки Пшиш и представлен одним одноквартирным и двумя четырех квартирными жилыми домами с большемерными приусадебными участками. Расстояние от города составляет 6,5 км. Транспортное сообщение осуществляется по автомобильной дороге общего пользования. На территории населенного пункта отсутствуют объекты культурно-бытовой и инженерной инфраструктуры. Улицы и дороги не благоустроены, отсутствуют зеленые насаждения общего пользования.

К северу от хутора расположена не действующая ферма.

1.6. Численность и состав населения

По статистическим данным на 01.01.2008 года численность постоянного населения Хадыженского городского поселения составляла 22073 человек:

- город Хадыженск – 20981 человек;

- хутор Красная Горка – 664 человек;

- хутор Папоротный – 4 человека;

- хутор Травалев – 424 человек.

Ниже представлена таблица динамики численности населения по сельскому поселению. В таблице использованы данные численность населения по результатам переписи 2002 года и по статистическим данным на 1 января 2006, 2007 и 2008 годов.

Динамика численности населения Хадыженского городского поселения

Таблица 3

| Годы | Численность населения, чел. | Прирост населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2002 | 22252 |  |
| 2006 | 21768 | -484 |
| 2007 | 21918 | 150 |
| 2008 | 22073 | 155 |

Из приведенной таблицы видно, что с 2002 по 2006 год период изменение численности населения Хадыженского городского поселения было отрицательным, убыль за этот период составила – 484 человека. С 2006 по 2008 год в поселении наблюдался прирост населения, который составил – 305 человек. Такая динамика населения городского поселения объясняется тем, что в поселении до 2006 года сказывались последствия демографического кризиса, который произошел после распада СССР. Результатами кризиса стали: снижение рождаемости, увеличение смертности, в том числе и среди трудоспособного населения. Это привело к тому, что естественный прирост стал отрицательным. Этим объясняется убыль населения с 2002 по 2006 годы на территории Хадыженского городского поселения. Положительная динамика численности населения за последний год, позволяет прогнозировать, что численность населения городского поселения и в дальнейшем будет увеличиваться.

Кроме того, на территории города Хадыженска размещается временное население в количестве 283 человека – вместимость существующих санаторно-курортных учреждений. Временное круглогодичное население составляет 103 человека (санаторий «Минеральный»), временное сезонное население составляет 180 человек (молодежный лагерь «Арсенал», детский лагерь «Надежда»).

1.7. Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории Хадыженского городского поселения представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками (5635 домов), малоэтажными многоквартирными домами (242 дома) и домами секционного типа (105 домов). Согласно сведениям о жилищном фонде общая площадь жилищного фонда на территории Хадыженского городского поселения составляет 377,2 тыс. м2, средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 17,1 м2 на человека.

Основные показатели жилищного фонда поселения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 4.

Жилищный фонд Хадыженского городского поселения

Таблица 4

| Общая площадь жилого фонда, (тыс. м2) | Количество домов (шт.) | Обеспеченность жилищным фондом (м2/чел.) |
| --- | --- | --- |
|  | всего | индивидуальные | многоквартирные | секционные |  |
| город Хадыженск |
| 359,5 | 5602 | 5273 | 224 | 105 | 17,1 |
| хутор Красная Горка |
| 9,7 | 201 | 200 | 1 |  | 14,6 |
| хутор Папоротный |
| 0,3 | 3 | 1 | 2 |  | 75,0 |
| хутор Травалев |
| 7,7 | 176 | 161 | 15 |  | 18,2 |

1.8. Структура обслуживания

Город Хадыженск является административным центром Хадыженского городского поселения, где расположены практически все учреждения обслуживания.

В настоящее время в городе функционируют пять общеобразовательных школ общей вместимостью 2271 место. Детские дошкольные учреждения насчитывают 467 мест в семи детских садах.

Учреждения дополнительного образования в городе Хадыженске представлены социально-экономическим техникумом, ДЮСШ «Старт», школой искусств и музыкальной школой.

Из объектов здравоохранения в городе размещены больница на 146 коек, в состав которой входит поликлиника на 260 посещений в смену и станция скорой медицинской помощи, поликлиника, стоматология, аптеки. А также на ул. Чапаева расположено отделение социального обслуживания ГУСОКК «Апшеронский КЦСО «Предгорье».

Город Хадыженск является объектом санаторно-курортного комплекса. На территории города расположены три минеральных источника с различным составом воды:

- №1 – хлоридо-натриевая щелочная вода, содержащая йод и бром типа «Ессентуки» №17;

- №503 – маломинерализованная, гидрокарбонатная, хлоридо-натриевая вода содержащая йод и бром столово-лечебного назначения типа «Арзани» и «Ессентуки» №4;

- №730 - среднеминерализованная, хлоридо-натриевая, йодо-бромистая вода, аналогов которой нет. Вода этого источника применяется главным образом для наружного лечения в виде ванн и процедур.

К объектам санаторно-курортных и оздоровительных учреждений относятся санаторий «Минеральный» на 103 места, детский санаторный оздоровительный лагерь «Надежда», молодежный оборонно-спортивный лагерь «Арсенал» и не действующая туристическая база отдыха «Светлячок». На востоке Хадыженского городского поселения на озерах балки Лопатина расположен детский оздоровительный лагерь «Рябов хутор».

Учреждения культуры в городе представлены Домом Культуры с залом на 550 мест, домом детского творчества на 240 мест. Также в городе расположены 4 библиотеки. В центральной части города расположены парк и озеро. На  улицах Ленина и Горького находятся две церкви.

В городе Хадыженске распложено 139 предприятий розничной торговли, которые занимаются реализацией продовольственных и промышленных товаров, их общая торговая площадь составляет 4618 м2. Кроме этого на территории города, расположен рынок и торговый комплекс, общая торговая площадь которых равна 822 м2.

В городе функционируют 2 гостиницы на 16 и 12 мест, объекты бытового обслуживания, 12 предприятий общественного питания общей вместимостью 374 посадочных мест.

В городе находятся два почтовых отделения, телеграф с переговорным пунктом, а также имеется отделение сбербанка, Росгосстрах и нотариальная контора.

Жители хуторов Травалев, Красная Горка и Папоротный пользуются услугами учреждений и предприятий обслуживания, расположенных на территории города Хадыженска.

В хуторе Красная Горка расположены следующие учреждения обслуживания:

- клуб в составес: зал на 100 мест, библиотека;

- 2 магазина общей торговой площадью 71 м2;

- кафе.

В хуторе Травалев из объектов обслуживания в настоящее время функционируют:

- клуб на 80 мест;

- ФАП на 8 посещений в смену.

- магазин торговой площадью 16 м2.

1.9. Санитарное состояние

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

Главные экологические проблемы, которые требуют решения на территории Хадыженского городского поселения, следующие:

1. отсутствует должный контроль над вырубкой леса: более 80% территории поселения покрыто лесами, состоящими из ценных пород деревьев: дуб, бук, граб, самшит;

2. на территории поселения насчитывается около 30 дереводобывающих и деревообрабатывающих предприятий, при вывозе леса происходит разрушение муниципальных дорог автотранспортом, отсутствует организованная свалка отходов производства, часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне от этих предприятий;

3. на территории поселения расположены горные отводы месторождений газа и нефти, в связи с чем часть жилой и общественно-деловой застройки находится в санитарно-защитных зонах от крупных производственных предприятий нефтегазодобывающей отрасли и машиностроения;

4. автомобильные дороги направлений г.Майкоп-г.Туапсе, г.Горячий Ключ-г.Хадыженск и г.Хадыженск-ст-ца Кабардинская проходят по жилой застройке без организации санитарно-защитной зоны. Транспортный поток неблагоприятно воздействует на условия проживания населения г. Хадыженска и х. Красная Горка в связи с повышенным уровнем шума, приводит к загазованности, запыленности, загрязнению тяжелыми металлами воздуха и почвы;

5. недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется устройство твердых покрытий, капитальный ремонт мостов;

6. площадь зеленых насаждений общественного пользования города и хуторов ниже нормативной;

7. отсутствует санитарно-защитное озеленение предприятий и озеленение прибрежной полосы рек Пшиш и Хадажка;

8. отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с помощью закрытых водоотводящих устройств и ливневой канализации;

9. очистные сооружения города используются только на 25% своей мощности, так как отсутствуют магистральные сети централизованной канализации, что приводит к загрязнению территории проживания и, как следствие, к заболеваемости, загрязнению стоками водоемов;

10. в городе крайне изношены сети водоснабжения и газоснабжения, происходят постоянные перебои с подачей воды и газа, а также требуется реконструкция электроподстанции Х-2 для стабилизации электроснабжения города и освещения улиц; в хуторах, кроме электроснабжения, отсутствует инженерная инфраструктура;

11. вывоз твердых бытовых отходов с территории поселения производится на свалку, расположенную на границе  Кабардинского и Хадыженского поселений; необходимо устройство на ее территории усовершенствованного полигона ТБО;

12. не организованы санитарно-защитные зоны от действующих кладбищ.

Схема комп. оценки ГП -16

1.10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Хадыженского городского поселения Краснодарского края.

Хадыженское городское поселение входит в состав муниципального образования Апшеронский район и наделено статусом муниципального образования.

Городское поселение расположено в западной части муниципального образования Апшеронский район и граничит:

- на севере – с Кабардинским сельским поселением;

- на востоке – с Апшеронским городским поселением, Кубанским и Нефтегорским сельскими поселениями;

- на юго-западе – с Туапсинским районом;

- на западе –  с Куринским сельским поселением.

В состав Хадыженского городского поселения входит 4 населенных пункта, на территории которых проживало по состоянию на 01.01.2008 г. 21 923 человека, из них:

- город Хадыженск – 20 981 чел.;

- хутор Красная Горка – 569 чел.;

- хутор Папоротный – 4 чел.;

- хутор Травалев – 369 чел.

Проектная численность Хадыженского городского поселения составляет 27 тыс. человек.

Общая площадь поселения составляет 20335 га.

# Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В качестве опасных геологических явлений на территории области установлены (по ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»):

- склоновые процессы – поверхностный смыв, крип, оползни;

- эрозионные процессы - боковая и глубинная эрозия,  овражная эрозия;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- эоловые процессы - дефляция, ветровая эрозия почв;

- набухающие и элювиальные грунты;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории района составляет –8 баллов

Опасные метеорологические явления:

На территории Хадыженского городского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»):

- ураганные ветры;

- ливневые дожди с грозами и градом;

- обильные снегопады;

- гололед;

- подтопления (затопление) территории;

- оползни;

- повышение температуры окружающего воздуха до 400С.

# В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

# Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по Хадыженскому городскому поселению: в предгорьях сумма осадков за теплый период увеличивается до 500 мм, а в горах – 800-900 мм. Наибольшее количество осадков выпадает во второй половине осени, весной и в первую половину июня (июньские теплые дожди). Минимальное количество приходится на сентябрь.

# Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Хадыженского городского поселения.

# Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

# Пожароопасные и взрывоопасные, химически опасные объекты экономики.

На территории населенных пунктов осуществляет производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

Перечень ПВОО Хадыженского городского поселения

Таблица 5

| Наименование потенциально опасного объекта | Место нахождения ПОО | Позиция по ГП | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗС (существующая) | Хадыженское ГП |  | 6 |
| АЗС (проектируемая) | Хадыженское ГП |  | 5 |
| ЛПДС «Хадыженская» ОАО «Черномортранснефть» | Апшеронский район, г.Хадыженск, ул. Задорожная 1 | 131 |  |
| НГДП-1 | Хадыженское ГП | 133 |  |
| Скважины по добыче нефти по месторождению Асфальтова гора | Апшеронский р-он, в 6 км к западу от г. Хадыженска |  |  |
| Скважины по добыче нефти по месторождению Восковая гора | Апшеронский р-он, в 7,5 км к востоку от г. Хадыженска |  |  |
| Скважины по добыче нефти и газа по месторождению Нефтегорское | Апшеронский р-он, в 6 км к СЗ от г. Нефтегорска |  |  |
| Скважины по добыче нефти по Нефтянскому месторождению | Апшеронский р-он, в 10 км к ЮВ от г. Хадыженска |  |  |
| Скважины по добыче нефти и газа на Северо-Тицинском месторождении | Апшеронский р-он, в 8 км к СВ от г. Хадыженска |  |  |
| Скважины по добыче нефти по месторождению Хадыженская площадка | Апшеронский р-он, в 5 км к СВ от г. Хадыженска |  |  |
| Скважины по добыче нефти и газа по месторождению Хадыженскому | Апшеронский р-он, в 600 м к востоку от г. Хадыженска |  |  |
| Скважины по добыче газа на Южно-Хадыженском месторождении | Апшеронский р-он, в 2 км к востоку от г. Хадыженска |  |  |

Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах населенных пунктов. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Магистральный нефтепровод

На территории Хадыженского городского поселения проходят магистральные нефтепроводы:

- нефтепровод «Хадыженск – Псекупская – Краснодар»;

- нефтепровод «Краснодарнефтегаз»;

- нефтепровод «Черномортранснефть».

Наиболее вероятной аварией на магистральных нефтепроводах является нарушение целостности трубопровода в результате ошибочных действий обслуживающего персонала, коррозии или механических повреждений. Разрыв трубопровода будет сопровождаться разливом нефти по поверхности земли.

Газопроводы

На территории Хадыженского городского поселения проходят газопроводы высокого давления:

- распределительный газопровод ООО «Газпром Трансгаз-Кубань»;

- распределительный газопровод «РН-КНГ»;

- межпоселковый газопровод.

При разгерметизации магистрального газопровода чаще всего происходит истечение газа в атмосферу с последующим рассеиванием. При разгерметизации подземного газопровода возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения;

На территории Хадыженского городского поселения возможно осуществление террористических актов.

1.11. Баланс современного использования территории

1.11.1. Баланс современного использования земель

Хадыженского городского поселения

Таблица 6

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Хадыженского городского поселения, в т.ч.: | 20335,00 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 1598,78 | 7,86 |
| Город Хадыженск | 1463,79 | 7,20 |
| хутор Травалев | 84,20 | 0,41 |
| хутор Красная Горка | 50,15 | 0,25 |
| хутор Папоротный | 0,65 | 0,003 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 753,22 | 3,70 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 250 | 1,23 |
| 4. Земли водного фонда | 76 | 0,37 |
| 5. Земли лесного фонда | 17357 | 85,36 |
| 6. Земли запаса | 300 | 1,48 |

1.11.2. Баланс современного использования территорий

населенных пунктов Хадыженского городского поселения

Город Хадыженск

Таблица 7

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в границах, всего | 1463,79 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 675,59 | 46,15 |
| 1.1 | Территория существующей жилой застройки с приусадебными участками | 621,34 | 42,45 |
| 1.2 | Территория существующей малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки | 23,79 | 1,63 |
| 1.3 | Территория садоводческих объединений | 18,95 | 1,29 |
| 1.4 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 11,51 | 0,78 |
| 2. | Общественно-деловая зона, в том числе: | 14,14 | 0,97 |
| 2.1 | Территория общественно-деловой застройки | 10,51 | 0,72 |
| 2.2 | Территория учреждений здравоохранения | 3,63 | 0,25 |
| 3 | Зона режимных объектов | 8,87 | 0,61 |
| 4. | Производственная зона | 93,41 | 6,38 |
| 4.1 | Производственная и коммунально-складская территория | 93,41 | 6,38 |
| 5. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 260,86 | 17,82 |
| 5.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 260,86 | 17,82 |
| 6 | Зона объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения | 11,70 | 0,8 |
| 6.1 | Территория объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения | 11,44 | 0,78 |
| 6.2 | Территория источников минеральной воды | 0,26 | 0,02 |
| 7. | Рекреационная зона | 45,76 | 3,13 |
| 7.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 3,15 | 0,22 |
| 7.2 | Плоскостные спортивные сооружения | 3,32 | 0,23 |
| 7.3 | Водная территория | 39,29 | 2,68 |
| 8. | Зона специального назначения | 5,29 | 0,36 |
| 8.1 | Кладбище действующее | 5,01 | 0,34 |
| 8.2 | Кладбище закрытое | 0,28 | 0,02 |
| 9. | Прочие территории, в том числе: | 348,17 | 23,78 |
| 9.1 | Земли сельскохозяйственного использования, пустыри, неудобья, лесонасаждения | 277,17 | 18,39 |
| 9.2 | Земли сельскохозяйственного использования, запланированные администрацией г. Хадыженска для размещения жилой застройки и объектов оздоровительного назначения | 71,00 | 4,85 |

Хутор Травалев

Таблица 8

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в границах, всего | 84,20 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 29,08 | 34,54 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,62 | 0,74 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 6,40 | 7,60 |
| 3.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 6,40 | 7,60 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 48,10 | 57,12 |

Хутор Красная Горка

Таблица 9

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в границах, всего | 50,15 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 33,54 | 66,88 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,17 | 0,34 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 7,69 | 15,33 |
| 3.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 7,50 | 14,95 |
| 3.2 | Территория объектов коммунального назначения и инженерного оборудования | 0,19 | 0,38 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 8,75 | 17,45 |

Хутор Папоротный

Таблица 10

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в границах, всего | 0,65 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 0,65 | 100,00 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Хадыженского городского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития города Хадыженска и хуторов Красная Горка, Травалев, Папоротный на 1 очередь до 2020 года, расчетный срок до 2030 года и направления возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2045 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных и других природных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- развитие курортной зоны;

- обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

Транспортная доступность от крупных центров расселения Северного Кавказа до развивающегося горнолыжного курорта Лаго-Накского нагорья, природных достопримечательностей - Гуамского ущелья, Азишских пещер, собственная богатейшая природа Кавказских гор с чистейшим воздухом, лесами, богатыми своеобразной флорой и фауной, живописными местами, созданными горными реками - все это позволяет развивать туристический и санаторно-курортный бизнес с возможностью активного отдыха и туризма. Мягкий теплый климат, чистый горный воздух – благоприятное дополнение к лечению в санатории. Основа санаторного лечения – собственная уникальная йодо-бромистая вода, не имеющая аналогов в мире.

Основные принципы формирования территориальной структуры  Хадыженского городского поселения следующие:

- Так как город Хадыженск исчерпал свои территориальные резервы, настоящим генеральным планом предусматривается его развитие компактно с прирезкой земель сельскохозяйственного назначения, непосредственно примыкающих к границе города;

- Проектная граница города предусматривает упорядочивание окраинных территорий города и узаконивание ряда земельных участков, застроенных за пределами существующих границ города, определенных в соответствии с постановлением ЗСК, но не стоящих на кадастровом учете в установленном порядке;

- Один из основополагающих моментов территориальной организации городской среды – развитие курортно-туристического сектора и сопутствующих объектов обслуживания с учетом долгосрочной перспективы;

- В связи с особым статусом города-курорта  Хадыженска особое внимание в проекте уделено решению экологических проблем, выносу ряда предприятий при невозможности организации СЗЗ, сокращению их территорий, инженерной подготовке и инженерному оборудованию застройки;

- Проектом планируется необходимость постепенной замены ветхого жилого фонда города в его центральной части современной многоквартирной жилой застройкой средней этажности: от двух- трех до пяти-восьми этажей;

- На обозримое будущее проектом предлагается территориальная структура малых населенных пунктов поселения без изменения существующих границ. Предложены территории для развития за пределами расчетного срока после решения вопроса о включении соответствующих территорий в границы населенных пунктов.

- Планируется развитие инфраструктуры обслуживания населенных пунктов и обеспечения инженерным оборудованием селитебных территорий в соответствии с современными нормативными требованиями.

- Земли, предусмотренные проектом для развития города, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом, в соответствиями с требованиями действующего законодательства.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

3. Обоснование предложений по территориальному

планированию поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

3.1.1.Развитие промышленного комплекса

На данном этапе развития основу экономики поселения составляет промышленное производство. Не смотря на общую положительную динамику экономическая ситуация в промышленности остается сложной из-за негативных факторов тормозящих развитие отрасли. К таким факторам на сегодняшний день можно отнести:

- недостаточную конкурентоспособность продукции, товаров и услуг товаропроизводителей;

- недостаток современных технологий, обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг;

- значительная степень физического и морального износа основного оборудования на большинстве предприятий;

- отсутствие достаточного инновационного задела, определяющего конкурентоспособное развитие реального сектора экономики;

- дефицит энергоресурсов и высокая зависимость от цен на энергоносители;

- недостаток ресурсной базы для развития ряда отраслей промышленности;

- рынок сельскохозяйственной продукции контролируется посредниками, ориентирован на поддержание монопольно высоких цен для потребителей и низкую доходность для производителей.

Для того, что бы справиться с негативными факторами сдерживающими развитие промышленных предприятий, необходимо следующие:

- реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности поселения;

- масштабное и системное привлечение инвестиций в экономику поселения;

- повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг товаропроизводителей на основе технологического развития и инноваций;

- развитие традиционных и формирование новых видов деятельности.

Перспективы развития промышленности связаны с необходимостью модернизации существующих предприятий, что обусловлено растущими качественными требованиями и меняющимся спросом на внутреннем рынке. Кроме того, для улучшения экономической ситуации в промышленном производстве, требуется развитие слабо развитых отраслей, таких как – промышленность строительных материалов, металлообработка. Модернизация существующих и строительство новых предприятий должно быть направленно не только на улучшение качества и увеличение объемов выпускаемой продукции, но и на выпуск новых видов продукции.

Для обеспечения высоких стандартов качества потребуется произвести затраты на приобретение дорогостоящего оборудования. Надо понимать, что применение самых передовых технологий увеличивает затраты на производство, а следовательно и себестоимость, но снижает срок окупаемости. Срок окупаемости снижается из-за того, что передовые технологии позволяют выпускать больший объем высококачественной продукции, качество продукции увеличит ее конкурентоспособность, что снизит срок продвижения товара к конечному потребителю, увеличит географию рынков сбыта и количество продаваемой продукции.

Одной из основных задач является привлечение инвесторов для модернизации и строительства предприятий. На данном этапе инвестиции являются важнейшим фактором, влияющим на экономические развитие территории, что позволяет считать динамику общего объема привлеченных инвестиций важнейшим индикатором развития экономики. Для улучшения экономической ситуации в поселении предлагается реализация следующих проектов:

- строительство производственного предприятия (ул. Промысловая 32, бывшая территория 3-его отделения Хадыженского эфиро-масленичного завода);

- строительство производственного предприятия строительного комплекса (ул. Промысловая 36 «А»);

При правильном подходе к решению существующих проблем и реализации вышеперечисленных мероприятий у Хадыженского поселения есть все предпосылки, что бы стать крупным промышленным центром Апширонского района.

3.1.2.Развитие санаторно-курортного комплекса

Территория поселения обладает потенциалом для развития санаторно-курортного комплекса. Развитию этой сферы деятельности способствуют благоприятный климат, чистый воздух, заповедные природные уголки, богатые лесные угодья и наличие минеральных источников.

Город Хадыженск является курортом местного значения (постановление главы администрации Краснодарского края от 7 августа 1997 года № 332 «О признании отдельных территорий Краснодарского края курортами местного значения»).

На перспективу проектом предусмотрено развитие на территории поселения круглогодичного климатологического курорта, предназначенного для лечения и отдыха взрослого населения, семейного отдыха, а также туризма.

Привлекательность территории для отдыхающих предусмотрено обеспечить, прежде всего, за счёт развития курортной инфраструктуры посредством строительства различных учреждений для размещения курортников (в том числе с возможностью оказания лечебно-оздоровительных услуг), а также создания общекурортных центров с включением объектов развлекательного, спортивного, культурно-познавательного и делового характера. Проектом предлагается размещение на планируемой территории различных типов курортных учреждений, как круглогодичного функционирования, так сезонного, в том числе для детского отдыха и отдыха родителей с детьми.

# Количество отдыхающих (временного населения) определено по суммарной ёмкости проектируемых учреждений санаторно-курортного комплекса. На проектируемой территории возможно размещение 3785 человек отдыхающих единовременно. Таким образом, количество отдыхающих единовременного пребывания запланированное к размещению в поселении составит 4068 человек. Освоение территориальных ресурсов под курортную застройку планируется осуществить в полном объёме к 2030 году (расчетный срок). В таблице 6 представлен список проектируемых объектов для размещения отдыхающих.

# Список проектируемых учреждений санаторно-курортного комплекса Хадыженского городского поселения на расчетный срок (2030 г.)

# Таблица 11

| № п/п | Место расположения | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Город Хадыженск | Туристическая база «Светлячок» |
| 2 | Город Хадыженск | Гуманитарно-оздоровительный центр «Мечта» |
| 3 | Город Хадыженск | Детский спортивно-оздоровительный лагерь |
| 4 | Город Хадыженск | Туристическая база конноспортивного туризма |
| 5 | Город Хадыженск | Территория для размещения комплексов санаторно-курортных учреждений |
| 6 | Хутор Травалев | Турбаза |

Кроме территорий для размещения объектов, представленных в таблице, генеральным планом зарезервированы территории под курортную застройку на отдалённую перспективу.

Для отдыхающих на территории курорта предусматривается учреждений обслуживания периодического пользования для временного населения – общекурортные учреждения открытой сети. Сеть учреждений и предприятий обслуживания, расположенных на территории курорта должна обеспечивать потребности всех контингентов отдыхающих.

В таблицах 7, 8 приводится расчёт вместимости учреждений культурно-бытового обслуживания периодического пользования для временного населения (курортных поликлиник, кинотеатров, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и др.). Расчет потребности в учреждениях социально-культурной инфраструктуры выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития территории.

Расчет учреждений обслуживания рекреантов города Хадыженска

на расчетный срок генерального плана до 2030 года

# Таблица 12

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма на 1000 человек | Требуется запроектировать на расчётный срок на 3385 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оздоровительные поликлиники | посещение в смену | 35 | 118 |
| 3 | Спортивные залы | кв.м пола | 80 | 271 |
| 4 | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 170 | 575 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 1949,4 | 6599 |
| 6 | Танцевальные залы и площадки | место | 120 | 406 |
| 7 | Учреждения клубного типа | место | 80 | 271 |
| 8 | Кинотеатры | место | 150 | 508 |
| 9 | Библиотеки | тыс. томов | 5 | 17 |
| 10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 | 339 |
| 11 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 100 | 339 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 | 30 |
| 13 | Прачечные | кг белья в смену | 200 | 677 |
| 14 | Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 | 11,8 |
| 15 | Бани | место | 5 | 17 |

Расчет учреждений обслуживания рекреантов города Хадыженска

на расчетный срок генерального плана до 2030 года

# Таблица 13

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма на 1000 человек | Требуется запроектировать на расчётный срок на 683 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 1949,4 | 1331 |
| 2 | Танцевальные залы и площадки | место | 120 | 82 |
| 3 | Учреждения клубного типа | место | 80 | 55 |
| 4 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 | 68 |
| 5 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 100 | 68 |
| 6 | Прачечные | кг белья в смену | 200 | 137 |
| 7 | Бани | место | 5 | 3 |

3.2. Расчет перспективной численности населения

По состоянию на 01.01.2008 года численность постоянного населения Хадыженского городского поселения составляла 22073 человек.

Расчет перспективной численности населения населенных пунктов Хадыженского городского поселения произведен, основываясь на методе «передвижки возрастов».

В таблице 13 представлены показатели, использованные при расчете населения, основанном на методе «передвижки возрастов».

Показатели, использованные при расчете перспективного населения

Таблица 13

| Наименование показателей | Единица измерения | 2010/ 2014 | 2015/ 2019 | 2020/ 2024 | 2025/ 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину | единиц | 1,635 | 1,737 | 1,848 | 1,964 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 14,5 | 13,5 | 12,6 | 11,9 |
| Миграционный среднегодовой прирост | человек | 243 | 243 | 212 | 175 |

В связи с отсутствием территории для размещения жилой застройки в сельских населенных пунктах генеральным планом поселения предлагается размещение прирастающего населения на территории города Хадыженска. Исходя из этого, численность и прирост населения в населенных пунктах Хадыженского городского поселения представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Показатели | Численность населения на 01.01.2008 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. | Численность населения за расчетный срок (2045 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Хадыженское городское поселение |
| Численность населения (чел.) | 22073 | 23604 | 25234 | 27002 |
| Прирост населения (чел.) | - | 1531 | 3161 | 4929 |
| город Хадыженск |
| Численность населения (чел.) | 20981 | 22512 | 24142 | 25910 |
| Прирост населения (чел.) | - | 1531 | 3161 | 4929 |
| хутор Красная Горка |
| Численность населения (чел.) | 664 | 664 | 664 | 664 |
| Прирост населения (чел.) | - | 0 | 0 | 0 |
| хутор Папоротный |
| Численность населения (чел.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прирост населения (чел.) | - | 0 | 0 | 0 |
| хутор Травалев |
| Численность населения (чел.) | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Прирост населения (чел.) | - | 0 | 0 | 0 |

Ориентировочная половозрастная структура населения Хадыженского городского поселения на расчетный срок представлена в таблице 15.

Структура возрастного состава населения

Таблица 15

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |
| --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения (чел.) | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| На расчетный срок – 2030 г. |
| 25234 | 1944 | 2510 | 3728 | 2576 | 10758 | 6338 | 8138 | 14476 |
| % к общей численности | 7,70 | 9,95 | 14,77 | 10,21 | 42,63 | 25,12 | 32,25 | 57,37 |

3.3. Расчет проектной территории

Расчет проектной территории под жилую застройку населённых пунктов Хадыженского городского поселения произведён в соответствии с постановлением Законодательного собрания Краснодарского края №1381-П от 24 июня 2009 г. «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

На первую очередь численность постоянного Хадыженского городского поселения составит 23604 человек, на расчетный срок 25234 человек. Следовательно, на расчетный срок необходимо обеспечить территорией 3161 человека, из них 1531 человека на первую очередь. Кроме того, необходимо обеспечить территорией население, переселяемое из санитарно-защитных зон, которое составляет 1802 человека. Все население предлагается расселить в индивидуальной усадебной застройке и секционной застройке. Секционная застройка предполагается на первую очередь и расчетный срок, ориентировочно в ней расселится 2493 человека, из них 661 человек на первую очередь. Остальное население расселиться в индивидуальной усадебной застройке с приусадебными участками 0,15 га. Согласно п. 2.1.6. постановления Законодательного собрания Краснодарского края №1381-П при размере участка – 0,15 га, норма составляет 0,21 – 0,23 га на один дом. В связи со сложностью рельефа в хуторе Красная Горка размер участка снижен до 0,08 га, при котором норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет 0,13 – 0,15 га на один дом. Согласно п. 2.1.2. постановления Законодательного собрания Краснодарского края №1381-П для предварительного определения потребности в селитебной территории следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: при средней этажности жилой застройки от 4 до 8 этажей – 8 гектаров, что равняется плотности 125 чел/га.

В таблице 16 представлена ориентировочная потребность в территории под жилую застройку в Хадыженском городском поселении в разрезе населенных пунктов.

Таблица 16

| Населённые пункты Нововеличковского сельского поселения | Потребность в территории на I очередь строительства (2020 г.), га. | Потребность в территории на расчетный срок (2030 г.), га. |
| --- | --- | --- |
|  | Усадебная застройка | Секционная застройка | Усадебная застройка | Секционная застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Хадыженское городское поселение | 60,90 | 5,29 | 172,35 | 19,94 |
| город Хадыженск | 60,90 | 5,29 | 171,57 | 19,94 |
| хутор Красная Горка | - | - | 0,78 | - |
| хутор Папоротный | - | - | - | - |
| хутор Травалев | - | - | - | - |

3.4. Расчет учреждений обслуживания

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населения Хадыженского поселения.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», одобренными Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-Р; нормативными показателями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

табл. 17

расчет СКБ  2листа

лист 1

табл. 17

расчет СКБ  2листа

лист 2

табл. 18

расчет СКБ  2листа

лист 1

табл. 18

расчет СКБ  2листа

лист 2

табл. 19

расчет СКБ  2листа

лист 1

табл. 19

расчет СКБ  2листа

лист 2

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Хадыженского городского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план городского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, транспорта, энергетики и иного специального назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана городского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселения и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению как застройщиком, так и органами публичной власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Хадыженского городского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Хадыженского городского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности городского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Хадыженского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности городского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Хадыженского городского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий города и хуторов проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон городского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Хадыженского городского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями лесного фонда, а так же сельскохозяйственного назначения крупного землепользователя ЗАО «Горный сад» и 6 крестьянско-фермерскими хозяйствами.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Хадыженского городского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры города и хуторов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Основными планировочными осями существующей и проектируемой территориальной структуры Хадыженского поселения являются проектируемые автомобильные дороги г. Краснодар – Лазаревская и Обход г. Хадыженска, регионального значения г. Майкоп – г. Туапсе, второстепенными – г. Горячий Ключ – г. Хадыженск и г. Хадыженск – ст-ца Кабардинская. Удаленность от основных планировочных осей, мест приложения труда определяет интенсивность развития территорий.

В проектируемом поселении можно выделить три основные планировочные зоны: интенсивного градостроительного освоения (в первую очередь территории в границах населенных пунктов города Хадыженска и хуторов поселения), ограниченного хозяйственного использования, в том числе лесные (и рекреационные), сельскохозяйственного назначения.

ГП-1

Генеральный план Хадыженского городского поселения

В границах поселения в его северо-восточной части, примыкающей к границе города, в зоне преимущественного сельскохозяйственного освоения – зоне предгорных равнин и межгорных террасированных долин - расположены незначительные по площади земельные участки, используемые для сельскохозяйственных нужд.

Большая часть их проектом сохраняется по прямому функциональному назначению за исключением участков земель сельскохозяйственного назначения, включаемых в границу города Хадыженска.

Большая часть поселения – зона низкогорного, холмистого рельефа и среднегорного рельефа с расчлененностью долинами рек и отрогами Кавказского хребта – занята преимущественно землями лесного фонда. Благодаря этому территория поселения удивительно богата природными памятниками, редкими лекарственными травами, рыболовными и охотничьими угодьями, реками и озерами.

В рамках разрабатываемого проекта генерального плана нашла отражение стратегия долгосрочного развития Хадыженского городского поселения и муниципального образования Апшеронский район. Соответственно, на графических материалах отображены основные точки перспективного развития жилищного строительства, развития сектора обслуживания населения города и городского поселения, объектов рекреационного и санаторно-курортного назначения, а также объекты со статусом особо охраняемых территорий и зон с особыми условиями использования, привлекающих туристов и рекреантов: это памятники археологии, историко-культурного наследия, ботанические, геологические, источники минеральных природных вод и т. д.

В поселении выделена зона интенсивного градостроительного освоения - в первую очередь территории в границах города Хадыженска и хутора Травалева с проектируемыми объектами районного и краевого уровня.

Развитие поселения базируется на нескольких перспективных проектах района, связанных как с его мощным рекреационным потенциалом, так и с необходимостью реконструкции жилой части города, в меньшей степени – с возможностями промышленного развития.

Предлагаемые к освоению наиболее крупные и значимые инвестицинно привлекательные объекты Хадыженского городского поселения приведены в таблице 18.

Перечень инвестиционных проектов

Хадыженского городского поселения

Таблица 20

| № п/п | Адрес расположения | Наименование перспективной застройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Напротив турбазы «Светлячок» | Спортивная зона, комплекс курортного обслуживания |
| 2 | Ул. Красноармейская - Диагональная | Комплекс «Источник» в составе: павильон естественного источника минеральной воды, магазин, остановочный павильон, кафе - закусочная |
| 3 | Левый берег р.Пшиш, по продолжению ул. Аэродромной, район местечка «Белая Яма» | Зона отдыха с элементами плоскостных сооружений для занятий спортом, отдыха и развлечений, пляж, кафе сезонные |
| 4 | Ул. Аэродромная, микрорайон «Аэродромный» | Торгово–культурный центр микрорайона, магазины, кафе, почтовое отделение, кинозал . |
| 5 | Поляна «Коммунальная» Юго – западная часть пригородной зоны | Предприятие санаторно-курортного или туристического профиля; на резервных землях за границей города |
| 6 | Ул. Калинина, урочище «Майская Горка» | Детский спортивно – оздоровительный лагерь |
| 7 | Ул. Прудная - Коммуны территория парка | Городской парк «Майская Горка»: - ресторан на острове паркового пруда - площадки под аттракционы - аквапарк - диско – бар с видеозалом - пункт проката, тир |
| 8 | К западу от урочища «Майская Горка» | Развлекательный центр «Семь чудес света» на резервных землях за границей города |
| 9 | Ул. Московская в районе складов | Спортивная площадка |
| 10 | Не действующий опытный завод ЗИП | Гуманитарно-оздоровительный центр «Мечта» |
| 11 | напротив местечка «Белая яма» | Туристическая база конноспортивного туризма |
| 12 | За ул. Восточной | Детский оздоровительный санаторий за границей города |
| 13 | Х. Травалев | Туристический кемпинг «Казачий приют» на резервных землях за границей хутора |
| 14 | х. .Папоротный, левый берег р. Пшиш, район местечка «Шумы» и «Голубая Яма» | Спортивно – оздоровительный комплекс «Папоротный» за границей хутора |
| 15 | Ул. Совхозная, Яблоневая, Коммуны | Жилая усадебная застройка микрорайона «Совхозный» |
| 16 | Ул. Пионерская, территория ООО «Квадр» | Жилой комплекс «Левый берег» |
| 17 | Ул. Промысловая- Механическая | Микрорайон жилой застройки «Лодочная протока» |
| 18 | ул. Промысловая | 24-квартирный жилой дом |
| 19 | ул. Аэродромная | 56 -квартирный жилой дом |
| 20 | За переулком Родниковым | Жилой микрорайон из 60- индивидуальных коттеджей «Братский» |
| 21 | Ул. Галкина | Жилой микрорайон индивидуальных коттеджей и участки садоводческого товарищества «Садоводство ОРС» |
| 22 | Западная окраина города | Жилой микрорайон многоквартирных домов «Садоводство Пороховая» |
| 23 | Ул. Комарова, два участка по обе стороны | Жилой микрорайон индивидуальных коттеджей и многоквартирных домов «Садоводство Машзавод» |
| 24 | Ул. Нагорная | Жилой микрорайон индивидуальных коттеджей «Юго-западный» |
| 25 | Ул. Промысловая, производственная зона | Производственное предприятие строительного комплекса 4-5 класса |
| 26 | Туапсинский въезд, Апшеронский въезд | Объекты дорожного сервиса (два участка) в составе: АЗС, СТО, стоянки, гостиницы, кафе, рынки дорожной торговли и т.п. за границей города |
| 27 | Региональная автодорога г.Майкоп-г.Туапсе, поворот на Бычковы ванны | АГЗС за границей города |
| 28 | Ул. Промысловая | Автозаправочный комплекс |
| 29 | Региональная автодорога г.Майкоп-г.Туапсе, поворот на Бычковы ванны | Автокемпинг за границей города |

5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Хадыженского городского поселения

Город Хадыженск

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта с учетом развития курортных, жилых и производственных территорий на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- формирование и совершенствование курортной зоны;

- завершение формирования существующего общественного центра, создание общественных центров обслуживания на проектируемых территориях;

- формирование существующих кварталов города и их благоустройство;

- новое жилое и производственное строительство;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры.

Генеральный план является регулятивным документом, который призван в первую очередь, определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов для строительства и ее очередности.

Безусловное обеспечение благоприятных и экологически безопасных условий проживания населения города Хадыженска и обеспечения комфортных условий отдыхающим является одной из приоритетных задач генерального плана. Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок;

- прогнозируемое перепрофилирование или усовершенствование используемых технологических процессов производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ). Это относится к функционирующим в настоящее время предприятиям, расположенным в жилой зоне города для возможности сохранения градообразующей базы.

Предложенная генеральным планом территориально-планировочная организация предусматривает органичное развитие сложившейся структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной пространственной среды.

Территориально-планировочная организация города предусматривает деление его на планировочные районы. Горная река Пшиш делит территорию города на два планировочных района: Западный и Восточный. Транспортное сообщение Западного и Восточного районов осуществляется по одному существующему мосту через реку Пшиш в центральной части города по ул. Первомайской и двум проектируемым - в северной и южной части города.

Планировочная структура города Хадыженска подчинена направлениям сложившейся градостроительной ситуации: транспортной инфраструктуры – трем категорированным автодорогам, проходящим по городу в направлении восток - запад и север - юг (одна из них Майкоп - Туапсе за пределами расчетного срока рассматривается как не категорированная магистраль, а магистральная дорога городского значения), а также направлению русел рек Пшиш и Хадажка. Это и определило структуру застройки с направлением главных улиц с юга на север и с запада на восток. Планировка вновь осваиваемых территорий увязана со сложившейся композицией города и является ее естественным продолжением. В целом сложившаяся планировочная структура города генпланом сохранена.

Общегородской общественный центр исторически образовался в Восточном районе вдоль улиц Ленина и Первомайской. Проектом предусматривается его реконструкция, а также проектирование дополнительных центров обслуживания в существующих и проектируемых микрорайонах. Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом предусмотрено размещение шести подцентров: два - в северной части города, три - в западной и два - в южной части. В их состав входят: магазины, аптека, приемные пункты, КБО, отделение почтовой связи, отделение банка, кафе, рынок. Объекты общественного центра расположены компактно, предусмотрена организация стоянок личного автотранспорта.

Все существующие объекты общественной застройки проектом сохраняются.

Богатейшая природа Кавказских гор с чистейшим воздухом, лесами, богатыми своеобразной  флорой и фауной, живописными местами, созданными горными реками, мягкий теплый климат - все  это позволяет развивать туристический и санаторно-курортный сектор с возможностью активного отдыха, туризма, охоты. Основа санаторного лечения – собственная уникальная йодо-бромистая вода.

Развитие курортных территорий предусматривается в южной части города. На территории курортной зоны предусмотрены в основном комплексы круглогодичного курортного обслуживания.

Проектом уделено большое внимание развитию рекреационных территорий, так необходимых городу- курорту для отдыха как жителей города, так и для отдыхающих. Они предусмотрены в живописном месте вдоль берега реки Пшиш с учетом сохранения существующих лесонасаждений. В зоне отдыха предусмотрено строительство летних кафе, организация площадок для отдыха, спорта, пляжа.

ГП-2

Генеральный план города Хадыженска

Городу-курорту необходимо иметь благоустроенный городской парк. С этой целью генеральным планом предусмотрена реализация двух инвестиционных проектов районного значения. К западу от центральной части города запланирована реконструкция и благоустройство городского парка «Майская горка» с плавным переходом в лесопарковую зону за пределами проектной границы города, где на землях лесного фонда планируется организация развлекательного парка «Семь чудес света».

Планируемая жилая застройка города представлена большей частью уже запланированными кварталами и микрорайонами, намеченными к разработке администрацией города Хадыженска – это застройка новых микрорайонов Братский, садоводства ОРС, садоводства «Пороховая», садоводства «Совхозный», садоводства «Машзавод», микрорайона «Совхозный», микрорайона «Юго-западный», а также завершение освоения ранее начатых к реализации кварталов. На территориях, прилегающих к окраинам города, планируется преимущественно жилая застройка усадебного типа с предельными размерами участков, определяемыми администрацией городского поселения. Кварталы в центральной части города или в центре новых жилых образований представлены мало- и среднеэтажными жилыми домами секционного типа– от 2-х до 8 этажей. В исторически сложившейся центральной части города ряд кварталов усадебной застройке на расчетный срок генерального плана и более отдаленную перспективу подлежит реконструкции, которая заключается в постепенной замене ветхой индивидуальной застройки многоквартирным жилым фондом. Это прежде всего жилые кварталы 244, 261, 280, 281, 301, расположенными между улицами Профсоюзной и Школьной, а также жилые кварталы 155, 156, 171 по улице Садовой.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

К жилой застройке, расположенной в зонах различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию в соответствии с требованиями нормативных актов: речь идет о водоохраной зоне, зоне санитарной охраны зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от предприятий, кладбищ, региональных автодорог.

Жилая застройка, расположенная в пределах границ санитарно-защитных зон от действующих предприятий проектом предлагается к постепенному выносу по мере амортизации жилых домов. В первую очередь это касается жилых кварталов, образовавшихся в центре производственной зоны по переулку Техснабовскому, 40 квартал и улице Промысловой, 39 квартал.

Развитие производственной зоны запланировано к северо-востоку от города вдоль региональной автодороги – здесь же планируется размещение всех выносимых генеральным планом производственных комплексов и предприятий. На территории сложившейся производственной зоны в связи с реконструцией и перепрофилированием ряда предприятий возможно размещение проектируемых объектов производственного назначения.

Генеральным планом в соответствии с разработанной схемой территориального планирования муниципального образования Апшеронский район запланирован вынос региональной автодороги III технической категории г. Майкоп-г.Туапсе из города Хадыженска и хутора Красная Горка путем создания южного обхода города – ориентировочное прохождение автодороги показано на графических материалах проекта, выполненных в М 1:25000.

Реконструкцию и благоустройство существующей застройки необходимо проводить с учетом степени износа и состояния территории.

Согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 существующее пожарное депо рассчитано на обслуживание всех населенных пунктов поселения и подлежит расширению с размещением 6 единиц спецавтомашин согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95, для обеспечения нормативного времени доступности – запроектировано еще одно пожарное депо на южной окраине города.

Хутор Травалев

В основу планировочного решения хутора Травалев положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Особенности территориально-планировочной организации хутора заключаются в следующем: его застройка сформировалась линейно вдоль подъездной автодороги из г. Хадыженска в узком ущелье. Вплотную к сложившейся застройке со всех сторон подступает лес (земли лесного фонда). В силу вышеназванных причин развитие населенного пункта крайне ограничено – генеральным планом предусмотрено освоение небольших не занятых застройкой земельных участков для размещения усадебной жилой застройки и объектов повседневного и периодического обслуживания: детского сада с начальной школой, ФАП, здания общественного центра обслуживания  с минимально необходимыми функциями – отделение почтовой связи, аптека, магазин, кафе. Проектируется также парковая зона со спортивными площадками, сохраняются по прямому функциональному назначению сельский клуб со зрительным залом на 80 мест, магазин, реконструкции подлежит баня.

ГП-3

Генеральные планы малых населенных пунктов

Учитывая богатейшие природные ресурсы окружения хутора Травалев, уникальные природные места, расположенные в окрестностях - выше по долине реки, имеющей каменные теснины, перекаты и красивейший водопад, созданы природой горные озера, окруженные вековым пихтовым лесом. Это уникальное место известно под названием «Синие Озера». Через хутор Травалев берут начало многие пешеходные туристские маршруты направлением на х. Терзиян, гору Гейман и далее на Черноморское  побережье с выходом в поселок Аше и Лазаревское. По этой причине настоящим  проектом предусмотрено создание туристического кемпинга «Казачий приют» на южной окраине хутора на территории лесного фонда с сохранением естественного природного окружения без строительства капитальных зданий и сооружений, то есть допускается сезонного размещение палаточного городка и элементов обслуживания из временных конструкций. Кемпинг будет являться отправной точкой для коротких туристских маршрутов по ущелью реки Хадажка с посещением водопада и Синих озер и дальних с выходом к побережью Черного моря.

В северо-западной части в границах хутора на свободной от застройки территории запроектирована туристическая база с объектами рекреационного обслуживания.

На землях хутора обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку с обозначением очередности освоения. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией Хадыженского поселения.

Хутор Красная Горка

Также как и Травалев, хутор Красная Горка сформировался линейно вдоль региональной автодороги III технической категории г. Майкоп -г. Туапсе. Ввиду того, что автодорога соединяет районный центр и центр городского поселения, населенный пункт застроен еще более плотно. Территории для нового строительства отсутствуют. Расселение жителей хутора (новое жилищное строительство) предусматривается в городе Хадыженске.

Общественный центр формируется на базе существующих зданий клуба и магазина вдоль ул. Красногорская. Строительство детского сада с начальной школой предусматривается на территории барака, подлежащего сносу, ФАП с аптекой - по ул. Нефтяная.

Застройка хутора окружена землями лесного фонда и частично – сельскохозяйственного назначения. На последних предусмотрено размещение застройки хутора на далекую перспективу после решения вопроса о включении земельных участков в границы населенного пункта при возникновении такой необходимости.

Поскольку практически весь населенный пункт расположен в санитарно-защитной зоне от региональной автодороги, генеральным планом, как упоминалось выше, запланирован вынос региональной автодороги III технической категории г. Майкоп-г.Туапсе из хутора Красная Горка.

Хутор Папоротный

В настоящее время из-за отсутствия постоянной транспортной связи, инженерной инфраструктуры и по сути оторванности населенного пункта от цивилизации перспективы развития застройки на его территории отсутствуют. Поэтому проектом предлагается долгосрочный прогноз развития населенного пункта.

Хутор состоит из 3 жилых домов, расположенных в петлеобразном повороте реки Пшиш. Вокруг существующей застройки находятся земли сельскохозяйственного назначения.

Ввиду особенностей природного окружения наиболее вероятным является развитие туристического сектора. Генеральным планом предлагается резервирование территории для размещения объектов санаторно-курортного сектора и туристических гостиничных комплексов, объектов курортного обслуживания с инженерной инфраструктурой. Согласно стратегии развития района на прилегающей территории в долине реки Пшиш запроектирован спортивно-оздоровительный комплекс «Папоротный».

На перспективу зарезервирован земельный участок для размещения жилой зоны – экологичеки чистого коттеджного поселка.

5.2. Перспективы развития рекреационных

и санаторно-курортных территорий

Комплекс природно-климатических и природно-сырьевых факторов Хадыженского городского поселения предоставляет широкий спектр возможностей для развития туристической сферы деятельности, санаторно-курортного бизнеса, развития производственной сферы, базирующейся на ресурсах поселения.

Природные лечебные ресурсы Апшеронского района  настолько велики и разнообразны, что создают практически неограниченные возможности для развития климатических бальнеокурортов для лечения самого широкого спектра заболеваний.

Уникальность Хадыженскому поселению придает богатейшая гидроминеральная база, которая представлена минеральными водами бальнеологического и питьевого профиля, лечебными грязями.

Использование открытых источников минеральной воды в лечебных целях местным населением упоминается в первых исторических описаниях Черноморского побережья и прилегающих территорий. На территории поселения имеется 3 скважины минеральных вод, рекомендованных к практическому применению:

- №730 – среднеминерализированная, хлоридо-натривая, йодо-бромистая вода, аналогов которой нет, вода этого источника применяется главным образом для наружного лечения в виде ванн и процедур;

- №503 – маломинерализированная, гидрокарбонатная, хлоридо-натривая вода содержащая йод и бром столово-лечебного назначения типа «Арзани» и «Ессентуки» №4;

- №1 – хлоридо-натривая щелочная вода, содержащая йод и бром типа «Ессентуки» № 17, бутилируется под названием «Хадыженская».

Несмотря на то,  что потребность лечебной составляющей в предлагаемых районом услугах постоянно увеличивается, использование в санаторно-курортном лечении природных минеральных вод снижается. Растет тенденция замены их искусственными, суррогатными лечебными факторами с использованием различных видов современного оборудования зарубежного производства.

В настоящее время на территории города расположен один санаторий - «Минеральный» ОАО  «Роснефть - Краснодарнефтегаз », имеющий достаточно высокий уровень предоставляемых услуг в области лечения и отдыха как взрослых, так и детей. С 2001 года начал работу оздоровительно-спортивный  детский центр «Надежда», созданный крайкомом профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности.

Туристическая база «Светлячок» в стадии реконструкции. Начаты работы по реконструкции бывшего опытного завода АООТ «Резистор», в оздоровительно-гуманитарный центр «Мечта». Действует детский оздоровительный лагерь «Рябов хутор».

Уникальные природно-климатические особенности района создают наиболее благоприятные условия для развития туризма, укрепления здоровья человека и многократно повышают эффективность санаторно-курортного лечения и отдыха.

В целом рекреационные ресурсы района имеют высокую эстетическую, познавательную и оздоровительную ценности и могут быть широко использованы в различных видах туризма.

Схема размещения санаторно-курортных территорий

ГП-7

Наличие большого количества гор в Апшеронском районе предоставляет большие возможности для развития в регионе пешеходного, автомобильного, велосипедного, конного туризма, альпинизма, скалолазания, различных видов экстремального туризма - дельтапланеризма, джипинга и многих других.

Для туристов эти места завораживающе красивы и разнообразны, в настоящее время администрациями муниципального образования Апшеронский район и Хадыженского городского поселения прорабатывется разработано 15 туристических маршрутов, предлагаемых туристам-пешеходам, на автомобилях повышенной проходимости, а также для конных прогулок различной степени сложности.

К природным достопримечательностям района, использование которых возможно отнести к рекреационному потенциалу с целью привлечения туристов, можно отнести следующие объекты: Гуамское ущелье, Азишские пещеры, плато Лаго-Наки, водопады и озера верхней Хадажки, выход на Черноморское побережье через тоннель Шаумянского перевала, наличие собственных минеральных вод, не уступающим самым известным в мире, наличие простой питьевой воды «Серебрячка» а также Святого источника «Ильи-пророка» на горе с отметкой 360 метров над уровнем моря в местечке Городок, является местом паломничества православных христиан.

На территории поселения расположены земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно памятники природы:

1. Участок бука восточного.

2. Участок пихты Нордмана с тисом ягодным.

3. Участок пихты кавказской.

Необходимо отметить, что целостность природных комплексов, взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов в природной среде требуют осторожного вмешательства человека в процессе хозяйственной деятельности и общения с природой.

Развитие туристического и санаторно – курортного сектора на территории Хадыженского городского поселения послужит дальнейшему развитию как курортно – туристического центра с возможностью расширения уже существующих услуг этого направления и привлечению новых инвестиций для недорогого и активного отдыха среднего класса.

Развитие молодежного и семейного отдыха с элементами как туристического, так и оздоровительного характера, позволят создать благоприятную среду не только для отдыхающих, но и для жителей города.

Наличие существующего инженерного обеспечения позволит построить объекты в сжатые сроки и обеспечить их эксплуатацию по сравнительно умеренным ценам, что в свою очередь позволит увеличить налоговую базу как местных органов власти, так и краевых и, как следствие, даст толчок дальнейшему развитию города.

Город Хадыженск имеет статус курорта краевого значения значения – это освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория (согласно Закону Краснодарского края от 7 августа 1996 года № 41-КЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края»).

Для курортов регионального и местного значения устанавливаются границы и режимы округов санитарной (горно-санитарной) охраны, устанавливающие режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий. Указанный режим должен также предусматривать выполнение санитарно-оздоровительных, природоохранных и других мероприятий.

В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта выделяется до трех зон.

Режим первой зоны устанавливается для месторождений минеральных вод (для скважин, источников), месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, используемых в лечебных целях, а также для оборудованных лечебных пляжей и прилегающих к ним акваторий. На территории первой зоны запрещаются проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод. Для естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных организаций и предназначенных для санаторно-курортного строительства. На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению.

Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей питания и участков разгрузки минеральных вод, водосборных площадей месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных, а также для территорий, обеспечивающих защиту природных лечебных ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия. На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.

На территории города расположено 2 месторождения минеральных вод:

- Хадыженское, где добычу минеральных вод для бальнеолечения и на розлив  ведет ООО «Санаторий «Минеральный». В разработке 4 скважины – 730-бис, 730-бис-1, 730-бис-2, 530.

- Южно-Хадыженское – месторождение находится в нераспределенном фонде недр. Добыча минеральной воды на розлив ранее осуществлялась из скважины 503.

Все скважины в пределах лицензий умеют утвержденную первую зону санитарной охраны, в пределах которой строительство запрещено.

Для установления второй и третьей зон скважин, а также границ и режимов округов санитарной охраны иных месторождений полезных ископаемых, используемых в лечебных целях, необходимо выполнить проект округов санитарной (горно-санитарной) охраны курорта города Хадыженска. Установленный режим санитарной охраны курорта обеспечивается в первой зоне – пользователями, а во второй и третьей зонах – пользователями, землепользователями и проживающими в этих зонах гражданами.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Из-за отсутствия финансовых ресурсов не выполнена работа по установлению округов санитарной (горно-санитарной) охраны города-курорта Хадыженска, устанавливающих особый режим хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающих защиту и сохранение природных лечебных ресурсов поселения.

Размещение рекреационных территорий и объектов санаторно-курортного и туристического назначения показано на одноименном чертеже ГП-7.

5.3. Функциональное зонирование территории

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Хадыженского городского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту либо территории с различными зонами планировочных ограничений.

В Хадыженском городском поселении это в подавляющем большинстве земли лесного фонда, занятые лиственными лесами (преобладающие породы – кавказский дуб, бук, граб, каштан, дикая груша).

5.3.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

2. Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилой застройки, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3. К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Хадыженского городского поселения расположены объекты, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно памятники природы:

1. Участок бука восточного.

2. Участок пихты Нордмана с тисом ягодным.

3. Участок пихты кавказской.

Другие территории со статусом особо охраняемых территорий отсутствуют.

4.На территории Хадыженского городского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Отрадненский район», располагаются следующие 13 объектов культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Таблица 19

| № п/п | Наименование | Местонахождение | № по гос. списку пам. | Вид пам. | Кат. ист.-культ. знач. | Реш. о пост. на гос. охрану | Охр. зона, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом, в котором заседал штаб Таманской Красной армии, 1918 г. | г. Хадыженск, ул. Ленина, 48 | 472 | И | Р | 63 | 60 |  |
| 2 | Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975г. | г. Хадыженск, ул. Добролюбова | 470 | И | Р | 759 | 60 |  |
|  | Место, где работал химик академик И.М. Губкин, 1911-1913 гг. | г. Хадыженск, ул. Кирова, 129 | 471 | И | Р | 333 | 60 | Рекомендуется к переводу в памятное место |
|  | Обелиск, установленный в честь 100-летия города Хадыженска,1964г. | г. Хадыженск, ул. Ленина, у автостанции | 473 | И | Р | 63 | 60 |  |
|  | Майкопский нефтяной промысел, который за достигнутые успехи по добыче нефти награжден орденом Трудового Красного Знамени, 1923г. | г. Хадыженск, управление "Хадыженнефть" | 474 | И | Р | 333 | 60 | Рекомендуется к переводу в памятное место |
|  | Братская могила 77 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | г. Хадыженск, ул. Кирова, 116 | 476 | И | Р | 63 | 60 |  |
|  | Братская могила 20 красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | г. Хадыженск, ул. Коммуны | 477 | И | Р | 63 | 60 |  |
|  | Братская могила 5 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. | г. Хадыженск, турбаза "Светлячок" | 478 | И | Р | 63 | 60 | ул. Германенко |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. | г. Хадыженск, гора Точильная | 479 | И | Р | 63 | 60 | местоположение не установлено |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1952 г. | г. Хадыженск, Дом культуры нефтяников | 493 | МИ | Р | 63 | 40 |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1945 г. | г. Хадыженск, ул. Ленина, у школы № 6 | 494 | МИ | Р | 63 | 40 | утрачен |
|  | Высота 501,4, где старший сержант Н.М. Новицкий закрыл своим телом амбразуру дзота противника. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза, 10 октября 1942 г. | ж.д. станция "Хадыженская", близ ж.д. (пос. Станционный) | 469 | И | Р | 333 | 60 | находится за пределами административных границ Хадыженс-кого ГП |
|  | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. | ж.-д. станция "Хадыженская" (пос. Станционный) | 475 | И | Р | 540 333 | 60 | находится за пределами административных границ Хадыжен-ского ГП |

В 2008 году ОАО «Наследие Кубани»  были проведено обследование  территории для визуального осмотра объектов археологического наследия. Географические координаты центров курганов были определены с помощью  спутникового навигатора «Garmin» 76.

Список объектов археологического наследия, расположенных на территории Хадыженского городского поселения Апшеронского района

Таблица 20

| № пп | Наименова-ние объекта | Местонахождение объекта | № пам. на схеме | № по гос. списку | № кург. в групп-пе | Высота, м | Диаметр, м | Охр. зона, м | № док. о пост. на учет | Кат. ист.-культ. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа (11 курганов) | В 0,8 км к ЮВ от юго-восточной окраины г. Хадыженска, в лесном массиве на террасе левого берега р. Мутнянка. Координатная точка по центральному кургану: СШ 44о24’06,4”; ВД 39о33’47,6” | 1 | В | 1 | до 1 м | 6 м | 50 м | п.6,8 ст. 18 № 73-Ф3 | В |
|  |  |  |  |  | 2 | до 1 м | 6 м | 50 м |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | до 1 м | 6 м | 50 м |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | до 1 м | 6 м | 50 м |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | до 1 м | 6 м | 50 м |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | до 1 м | 6 м | 50 м |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | до 2 м | 8 м | 75 м |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | до 1 м | 6 м | 50 м |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | до 1 м | 6 м | 50 м |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | до 1 м | 6 м | 50 м |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | до 1 м | 6 м | 50 м |  |  |
| 2 | Курганная группа (около 100 курганов) | В 1 км к ЮЮВ от южной окраины х. Травалев, в лесном массиве на левом берегу р. Хадажка. Координатные точки границ группы: Север – СШ 44о21’09,4”; ВД 39о33’19,5” Юг – СШ 44о21’02,3”; ВД 39о33’18,6” Запад – СШ 44о21’05,8”; ВД 39о33’17,4” Восток – СШ 44о21’06,4”; ВД 39о33’25,5” | 2 | В |  | от 1 до 2 м | от 5 до 8 м | от 50 до 75 м | п.6,8 ст. 18 № 73-Ф3 | В |
| 3 | Курганная группа (18 курганов) | В 2 км к западу от юго-западной окраины г. Хадыженска, в лесном массиве на северо-восточной окраине заброшенного х. Папоротный. Координатные точки границ группы: -СШ 44°24΄30,3; ВД 39°29΄06,8; -СШ44°24΄34,3; ВД 39°29΄05,4; -СШ44°24΄33,4; ВД 39°29΄13,9. | 3 | В | 1 | до 1м | 6 м | 50м | п.6,8 ст. 18 № 73-Ф3 | В |
|  |  |  |  |  | 2 | до 2м | 12 м | 75м |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | до 1м | 6 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | до 1м | 8 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | до 1м | 5 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | до 1м | 7 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | до 1м | 5 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | до 1м | 5 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | до 2 м | 8 м | 75м |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | до 2м | 10 м | 75м |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | до 1м | 5 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | до 1м | 9 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | до 2м | 8 м | 75м |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | до 2м | 7 м | 75м |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | до 2м | 9 м | 75м |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 | до 2м | 9 м | 75м |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | до 2м | 10м | 75м |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 | до 1м | 6 м | 50м |  |  |
| 4 | Курганная группа (9 курганов) | В 2 км к западу от юго-западной окраины г. Хадыженска, в лесном массиве на северной окраине заброшенного х. Папоротный. Координатные точки границ группы: -СШ 44°24΄34,4; ВД 39°28΄50,7; -СШ44°24΄33,4; ВД 39°28΄50,7?; -СШ44°24΄32,1; ВД 39°28΄50,2. | 4 | В | 1 | до 1м | 7 м | 50м | п.6,8 ст. 18 №73-Ф3 | В |
|  |  |  |  |  | 2 | до 1м | 8 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | до 1м | 9 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | до 1м | 7 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | до 1м | 8 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | до 1м | 5 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | до 2м | 10м | 75м |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | до 1м | 5 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | до 1м | 6 м | 50м |  |  |
| 5 | Курганная группа «Станционный-1» (5 курганов) | г. Хадыженск, 1,5 км к западу от западной окраины города. Координатная точка по центру кургана 1: СШ 44о26’10”; ВД 39о29’52” |  |  | 1 | до 1м | 9 м | 50м | 60-п | В |
|  |  |  |  |  | 2 | до 1м | 10 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | до 1м | 12 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | до 1м | 11 м | 50м |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | до 1м | 9 м | 50м |  |  |
| 6 | Поселение "Станционный 1" | х. Травалев, 4,6 – 4,7 км от западной окраины хутора, между автодорогой Хадыженск – Туапсе и балкой. | По привязкам не прослеживается |  |  |  |  |  | 60-п | В |
| 7 | Стоянка "Хадыженская 1" | г. Хадыженск, 2,5 км к юго-востоку от города, устье р. Мутнянки | По привязкам не прослеживается | 6132 |  |  |  |  | 313-КЗ 429-КЗ | Р |
| 8 | Стоянка "Хадыженская 2" | г. Хадыженск, 2,8 км к юго-востоку от города, р. Мутнянка, терраса | По привязкам не прослеживается | 6133 |  |  |  |  | 313-КЗ 429-КЗ | Р |
| 9 | Стоянка "Хадыженская 3" | г. Хадыженск, 2,9 км к юго-востоку от города, р. Мутнянка, терраса | По привязкам не прослеживается | 6134 |  |  |  |  | 313-КЗ 429-КЗ | Р |
| 10 | Стоянка "Хадыженская 4" | г. Хадыженск, 2 км к юго-востоку от города, левый берег балки Глубокой (р. Хадажка) | По привязкам не прослеживается, на схему не вынесена | 6135 |  |  |  |  | 313-КЗ 429-КЗ | Р |

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст.25 указанного Закона для сохранения объектов культурного наследия устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана. Все виды работ на памятниках археологии и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

5.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В городском поселении отсутствуют источники хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вопросы водоснабжения населенных пунктов поселения отражены в разделе «водоснабжение» настоящей пояснительной записки.

Согласно заключению ООО «КубаньГеоЭкотор» на территории поселения имеется 3 месторождения минеральных вод с 7 скважинами. Все скважины в пределах лицензий умеют утвержденную первую зону санитарной охраны, в пределах которой строительство запрещено.

7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

В границах Хадыженского городского поселения зарегистрировано одиннадцать действующих лицензий. Распределенный фонд недр:

- 9 лицензий на добычу углеводородного сырья;

- 2 лицензии на добычу минеральных подземных вод.

Нераспределенный фонд недр:

- Южно-Хадыженское месторождения месторождение минеральных вод.

- Хадыженское месторождение кирпичных глин.

Разработкой углеводородов на рассматриваемой территории занимается ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» на 9 лицензионных участках:

- Лицензия КРД 3210 НЭ – Добыча нефти по месторождению «Асфальтовая гора»;

- Лицензия КРД 3213 НЭ – Добыча нефти по месторождению «Восковая гора»;

- Лицензия КРД 3219 НЭ – Добыча нефти по «Кабардинскому» месторождению;

- Лицензия КРД 3230 НЭ – Добыча нефти, газа, сброс промысловых вод с целью поддержания пластового давления (ППД) на месторождении «Нефтегорское»;

- Лицензия КРД 3231 НЭ – Добыча нефти по «Нефтянскому» месторождению;

- Лицензия КРД 3238 НЭ – Добыча нефти на «Северо-Тицинском» месторождении;

- Лицензия КРД 3246 НЭ – Добыча нефти на месторождении «Хадыженская площадка»;

- Лицензия КРД 3247 НЭ – Добыча нефти и газа по месторождению «Хадыженское», сброс (захоронение) добываемых с нефтью подземных и сточных вод для целей ППД;

- Лицензия КРД 3253 НЭ – Добыча газа на «Южно-Хадыженском» месторождении.

Также на территории поселения располагается «Хадыженское» месторождение глин. Находится в нераспределенном фонде недр. Расположено в 0,5 км от ЮЗ от окраины г. Хадыженска.

Схема зонирования и ограничений территории М 1:25000

ГП-4

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Строительство зданий и сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, производится после получения заключения органа управления недрами (Статья 25 Закона «О Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 г № 64.) и согласия недропользователя.

8. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены на чертеже ГП-4.1 настоящего проекта, перечень факторов возможного возникновения ЧС приведен в п. 1.10 настоящей пояснительной записки.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

5.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Хадыженского городского поселения

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона режимных территорий;

- Зона специального назначения

- Курортная зона.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.4.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1–2-х этажной индивидуальной застройки, в городе Хадыженске – малоэтажной многоквартирной секционного типа. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной и многоквартирной застройки.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П, установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

5.4.1.1.Жилая застройка. Жилищный фонд

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, что выше существующей обеспеченности по поселению, которая составляет 17,1 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность ниже стандарта дешевого дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана можно использовать стандарт дешевого дома, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого при расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для прирастающего и переселяемого населения.

В таблице 21 представлены основные показатели жилищного фонда Хадыженского городского поселения в настоящее время, на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана.

Таблица 21

| Показатели | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хадыженское городское поселение |
| Существующее положение | - | 377,2 | - | 377,2 | 17,1 |
| Расчетный срок | 30,9 | 346,3 | 138,9 | 485,2 | 19,2 |
| в том числе: первая очередь | - | 377,2 | 43,4 | 420,6 | 17,8 |
| город Хадыженск |
| Существующее положение | - | 359,5 | - | 359,5 | 17,1 |
| Расчетный срок | 30,5 | 329,0 | 138,4 | 467,4 | 19,4 |
| в том числе: первая очередь | - | 359,5 | 42,9 | 402,4 | 17,9 |
| хутор Красная Горка |
| Существующее положение | - | 9,7 | - | 9,7 | 14,6 |
| Расчетный срок | 0,4 | 9,3 | 0,5 | 9,8 | 14,8 |
| в том числе: первая очередь | - | 9,7 | - | 9,7 | 14,6 |
| хутор Папоротный |
| Существующее положение | - | 0,3 | - | 0,3 | 75,0 |
| Расчетный срок | - | 0,3 | - | 0,3 | 75,0 |
| в том числе: первая очередь | - | 0,3 | - | 0,3 | 75,0 |
| хутор Травалев |
| Существующее положение | - | 7,7 | - | 7,7 | 18,2 |
| Расчетный срок | - | 7,7 | - | 7,7 | 18,2 |
| в том числе: первая очередь | - | 7,7 | - | 7,7 | 18,2 |

5.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями города и хуторов и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и  высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

5.4.3. Производственная зона

Основу планировочной организации населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- перебазирование  на перспективу экологически  вредных  предприятий из жилой зоны города в проектируемую производственную зону;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории.

В силу специфики окружения каждого населенного пункта поселения, наличия лесов, крутого рельефа территории для развития производственной зоны на расчетный срок предусмотрены только в центре городского поселения городе Хадыженске с учетом санитарных норм и правил на базе сохраняемых и реконструируемых существующих предприятий, на перспективу (резервные территории) рекомендуется их размещение на сельскохозяйственных угодьях в восточной части от города

На территории населенных пунктов находится ряд производственных объектов, расположенных без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки. Это следующие действующие предприятия: ремонтный участок НГДП-1, теплица ЗАО «Горный сад», маслобойня по ул. Промысловая, коптильный мини-цех, ОАО «Хадыженский машиностроительный завод», «Хадыженсклеспром», нефтебаза Роснефть ОАО «Нефтепродукт», ПАТП, цех деревообработки с металлоцехом ООО «Престиж», множество деревообрабатывающих предприятий, убойный цех.

На расчетный срок генерального плана предусматривается:

- вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ). Это: ремонтный участок НГДП-1, теплица ЗАО «Горный сад», маслобойня по ул. Промысловая, коптильный мини-цех, ОАО «Хадыженсклеспром», нефтебаза Роснефть ОАО «Нефтепродукт», ПАТП, одиннадцать деревообрабатывающих предприятий, убойный цех. Не действующие предприятия города также подлежат перепрофилированию или более рациональному использованию не функционирующей территории для муниципальных нужд. Речь идет о следующих предприятиях: асфальтобетонный завод, база материального снабжения ООО «Краснодарнефтегаз», склады лесокомбината, опытный завод ЗИП, строительная база СМУ «Хадыженскжилстрой», база ОРСО НГДУ, овощехранилище;

- для организации нормативной СЗЗ предусматривается сокращение части территории прилегающей к жилой застройке градообразующих предприятий малого класса: ОАО «Хадыженский машиностроительный завод», пивзавод, ряд других под коммунально-складскую и административную зону этого же предприятия;

- размещение предприятий 4-5 класса в сложившейся производственной зоне города на базе выносимых предприятий согласно требованиям санитарных норм или не действующих;

- для размещения предприятий и объектов производственной зоны, выносимых из жилой зоны города, запроектирована производственная зона  на въездной дороге со стороны г. Апшеронска;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий;

- при размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Учитывая градообразующую ценность ряда прочих действующих предприятий (низкого класса) для экономики Хадыженского городского поселения, расположенных в зоне жилой застройки, а также капитальность зданий и сооружений, права собственности их владельцев, территории предприятий сохраняются. При этом необходимыми условиями их сохранения без ущерба прилегающей жилой застройке и окружающей среде является выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация санитарно-защитных зон, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической службы.

Установление или сокращение размеров санитарно-защитной зоны осуществляется учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с учетом результатов данных санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания выбросов загрязнения веществ и вредных физических воздействий, плана детальной планировки и застройки и при обязательном подтверждении достаточности СЗЗ данными систематических лабораторных наблюдений за состоянием среды обитания человека.

Также необходима организация санитарно-защитных зон по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются.

5.4.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры города и хуторов относятся участки пересекающих их автомобильных дорог: III технической категории регионального значения г. Майкоп – г. Туапсе, IV технической категории г. Горячий Ключ – г. Хадыженск регионального значения, г. Хадыженск–ст-ца Кабардинская межмуниципального значения.

Проектом предусмотрены территории для размещения объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль вышеназванных автодорог при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство кафе, автозаправочных станций, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, автосалонов, стоянок и т.п.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.4.5. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах существующей границы населенных пунктов Хадыженского поселения располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами, залежами и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной  документацией о территориальном планировании.

Территории зоны сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах существующих границ города Хадыженска и хуторов Красная Горка, Травалев, Папоротный могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

5.4.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств городского поселения.

Рекреационная зона города Хадыженска и хуторов Красная Горка, Травалев, Папоротный представлена проектируемыми парками, территориями проектируемых спортивных сооружений, зонами отдыха, проектируемым развлекательным центром «Семь Чудес Света», проектируемым городским парком и пригородной лесопарковой зоной в урочище Майская Горка.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как: эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды (формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.).

5.4.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В границах населенных пунктов Хадыженского городского поселения отсутствуют зоны особо охраняемых территорий, установленные в соответствии с действующим законодательством.

5.4.8.Зона специального назначения

В состав зоны специального назначения могут включаться зона, занятые: кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

К зоне специального назначения населенных пунктов Хадыженского городского поселения относятся территории существующих и проектируемых кладбищ.

Для организации СЗЗ на расчетный срок подлежит закрытию часть территории действующих кладбищ, прилегающая к жилой застройке города Хадыженска. На дальнейшую перспективу для захоронения предложены новые территории, расположенные с соблюдением нормативных СЗЗ.

5.4.9.Курортная зона

Постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 августа 1997 года № 332 «О признании отдельных территорий Краснодарского края курортами местного значения» городу Хадыженску в пределах его административных границ присвоен статус города-курорта местного значения.

Поскольку в данном проекте генерального плана Хадыженского городского поселения разработан в том числе генеральный план города-курорта, разработчиками выделена особая функциональная зона – зона размещения курортов.

В составе курортной зоны выделены объекты и комплексы санаторно-курортного назначения, оздоровительные базы, детские оздоровительные лагеря как существующие, так и проектируемые.

В  настоящее  время  на  территории  города  расположен один санаторий - «Минеральный» ОАО «Роснефть - Краснодарнефтегаз », имеющий достаточно высокий уровень предоставляемых услуг в области лечения и отдыха как взрослых, так и детей. С 2001 года начал работу оздоровительно-спортивный  детский центр «Надежда», созданный крайкомом профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности.

Туристическая база «Светлячок» с 1991 года в стадии реконструкции.

Действует детский оздоровительный лагерь «Рябов хутор».

Генеральным планом предложены новые территории для строительства объектов санаторного и оздоровительного профиля.

Объекты будут размещаться на земельных участках, прирезаемых к границам города, по вполне понятной причине – в настоящее время территориальные ресурсы города исчерпаны. Наиболее привлекательными являются территории, прилегающие к городу с южной стороны. Самый значительный из участков располагается между застройкой города и хутора Травалева и предназначен для строительства объектов только санаторного назначения. Начаты работы по реконструкции бывшего опытного завода АООТ «Резистор» (ЗИП) в оздоровительно-гуманитарный центр «Мечта». Для размещения объектов курортной зоны в южной части города выделены территории с определение предварительного назначения – детские оздоровительные лагеря, санатории, туристические базы и кемпинги, конноспортивная база, рассчитанные на обслуживание рекреантов различного достатка.

Проектом обозначена территория для долгосрочного развития санаторного бизнеса, расположенная  к юго-западу от проектной границы города. Вопрос об освоении территории может решаться только после включения этого земельного участка в границы города.

5.5. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение территорий города Хадыженска и хуторов Красная Горка, Травалев, Папоротный.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, благоустройство.

На графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сфере, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой и социальной сфере в городе Хадыженске намечено:

- строительство двух центров обслуживания в микрорайонах первоочередной застройки в составе: магазины, приемный пункт КБО, отделение связи, переговорный пункт, отделение банка, молочная кухня,  аптека,  кафе, рынок; один центр располагается в центре города в микрорайоне проектируемой многоквартирной застройки в пойме реки Пшиш, другой – в проектируемых жилых усадебных кварталах 410,411;

- строительство двух детских садов – один – рядом с кварталами 24 и 415, другой – в 457 квартале;

- реконструкция общеобразовательных школ с созданием пристроек или надстроек для увеличения количества обучающихся детей - школа №13 до 450 учащихся, школа №24 до 300 учащихся с прирезкой земельного участка в квартале 363;

- строительство общеобразовательной школы рядом с жилыми кварталами 68,69;

- реализация инвестиционного проекта - строительство торгово-культурного центра по ул. Российской в микрорайоне «Аэродромный»;

- строительство здания поликлиники со станцией скорой помощи в южной части города;

- строительство гостиницы на территории не действующего предприятия -  базы ОРС НГДУ;

- реализация инвестиционного проекта «Майская горка» - строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря;

- реализация инвестиционного проекта «Мечта» - строительство гуманитарно- оздоровительного центра на базе не действующего завода ЗИП.

Возможно также первоочередное освоение территорий, предусмотренных генеральным планом для размещения объектов и комплексов санаторно-курортного и рекреационного назначения и прочих инвестиционных проектов при благоприятном стечении обстоятельств и наличии финансирования.

В хуторах Травалев и Красная Горка на первую очередь необходимо строительство детских садов с начальной школой и ФАП.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего парка в центре поселения, скверов при общественных зданиях города и хуторов;

- улиц и дорог на существующей территории города и хуторов.

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- реконструкция ряда предприятий, о которых было сказано выше, с организацией административной и складской зоны вблизи жилой застройки;

- строительство предприятий различного (в пределах допустимого) класса в проектируемых промзонах.

- реконструкция здания не действующей бани;

-- строительство объектов дорожного сервиса вдоль региональной автодороги III технической категории г. Майкоп-г.Туапсе на рекомендуемых генеральным планом территориях;

- строительство индивидуальных гаражей на территории реконструируемых предприятий.

Проектом предусматривается реконструкция существующего пожарного депо для  возможности размещения 6 автомобилей.

В области жилищного строительства первоочередные мероприятия представлены большей частью уже запланированными кварталами и микрорайонами, намеченными к разработке администрацией города Хадыженска – это застройка новых микрорайонов Братский, садоводства ОРС, садоводства «Пороховая», садоводства «Совхозный», садоводства «Машзавод», микрорайона «Совхозный», микрорайона «Юго-западный», а также завершение освоения ранее начатых к реализации кварталов и микрорайонов. Выше в составе настоящей пояснительной записки приведены расчеты численности населения Хадыженского городского поселения на первую очередь строительства и потребности в обеспечении жилищным фондом прирастающего населения, заменяемого ветхого жилищного фонда и для улучшения жилищных условий существующего населения – раздел 5.4.1.1.

Расчет минимальной нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства в городе Хадыженске представлен в таблице 22.

СКБ первая очередь

г.Хадыженск

табл. 22

2 листа, лист 1

СКБ первая очередь

г.Хадыженск

табл. 22

2 листа, лист 2

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Хадыженского городского поселения в составе: г. Хадыженск, х.Травалев, х.Папаротный, х.Красная Горка на стадии проекта  генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Данный раздел проекта предусматривает выполнение инженерной подготовки  Хадыженского городского поселения в М 1:25000 и г. Хадыженск в М 1:5000.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления, подтопления, понижение уровня грунтовых вод,  борьба с оврагообразованием, эоловыми процессами, оползнями, селями, искусственное орошение и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО ″ГеоАрхСтройПроект″ в 2008г, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- склоновые процессы – поверхностный смыв, крип, оползни;

- эрозионные процессы - боковая и глубинная эрозия,  овражная эрозия;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- эоловые процессы - дефляция, ветровая эрозия почв;

- набухающие и элювиальные грунты;

- сейсмичность.

Хадыженское городское поселение расположено в долине р. Пшиш, в его среднем течении, в районе слияния рек Хадажки и Пшиш, в области развития низкогорного и среднегорного эрозионно-аккумулятивного рельефа. Относительные превышения поверхности составляет 180-200м.

Для Хадыженского городского поселения и г.Хадыженск доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются набухающие и элювиальные грунты, затопление, оползни, сели, сейсмичность.

Уровни залегания грунтовых вод колеблются в пределах от 2.0м до 5.0м и от 5.0м до 10м и более. Водовмещающими породами служат аллювиальные песчано-гравийные  грунты. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, притока со стороны водораздела и склонов. Областью разгрузки подземных вод служит р. Пшиш.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам относится к I, II и III категории (высокой) категории сложности в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97, часть 1.

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А) фоновая сейсмичность территории изысканий  для зданий и сооружений массового строительства составляет 8 баллов. Возможно увеличение или уменьшение балльности при более детальных изысканиях.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"  и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и затопления;

- противоселевые мероприятия;

- противооползневые мероприятия;

- защита от обвалов, осыпей;

- устранение просадочных свойств грунтов;

- защита от ветровой дефляциии.

3. Мероприятия по берегоукреплению.

4. Благоустройство водоемов.

5.Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

6.Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, подтопление, затопление, просадочность и набухание грунтов.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта. Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж ИП  в М 1:5000 и М 1:25000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

5.6.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем устройства сети водостоков.

Организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всего водосборного бассейна  Хадыженского городского поселения и г.Хадыженск.

Долины рек Хадажки и Пшиш, в пределах участка, имеют асимметричный поперечный профиль. Русло р. Пшиш шириной до 30-40 м имеет плоское дно. Напротив устья р. Хадажки находится старичное озеро. Уклон р. Пшиш менее 0,0015, уклон р. Хадажки – 0,02.

Вдоль русел рек Пшиш и Хадажка прослеживаются высокая и низкая поймы и  I надпойменная терраса (НПТ), отчленяющиеся друг от друга уступами высотой до 4 м в южной части, и до 1,5 м - в северной. Высота I НПТ над урезом воды – 4-6 м. Высокая пойма и II НПТ развиты фрагментарно. Высота II НПТ над урезом воды в р. Пшиш составляет 15м (ул. Кирова).

Многочисленные балки, имеющие, как правило, "V"- образный поперечный профиль, пересекают правый борт долины р. Хадажки, который  имеет крутизну 18-24, местами склон обрывистый. Крутизна левого борта р. Хадажки не превышает 10, борт также осложнен балками и лощинами. Поверхность террас осложнена неглубокими (глубиной до 0,8-1,4 м) современными эрозионными русловыми врезами временных водотоков, имеющих, как правило, коробчатый поперечный профиль. Длина балок различна  от 300-500м до 5.0км и более. Ширина по днищу 5-10м в среднем.

Водоразделы, т.е. это осевые части горных хребтов, на описываемой территории протягиваются узкими длинными  полосками и занимают незначительную площадь. Уклон их незначителен до 3-50.

Схемой инженерной подготовки намечено организовать поверхностный водосток по всей  территории.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных пунктов Хадыженского городского поселения и г. Хадыженск предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой и дренажной системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные каналы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Проектом предлагается устройство водосборных каналов открытыми лотками.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии сгидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Через уличные дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину определить на стадии рабочего проекта.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

Для полного благоустройства центральной части застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Данным проектом решается вопрос отведения дождевых стоков с центральной территории населенных пунктов Хадыженского городского поселения закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в станичную водосточную сеть.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства. Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах Хадыженского городского поселения составляет 12211  л/сек, в том числе:

г. Хадыженск – 16  водосборных бассейнов  - 10863 л/сек га:

№1-31 га-201 л/сек;

№2 - 38 га - 246 л/сек;

№3 - 13 га - 84 л/сек;

№4 - 6.8 га - 44 л/сек;

№5 - 14 га - 91 л/сек;

№6 - 15 га - 97 л/сек;

№7- 22.3 га - 145 л/сек;

№8 - 148 га - 959 л/сек;

№9 - 199 га - 1290 л/сек;

№10 - 127 га - 823 л/сек;

№11 - 282.6 га -1831 л/сек;

№ 12 - 92 га - 596 л/сек;

№13 - 411 га - 2663 л/сек;

№14 - 58.4 га - 378 л/сек;

№15 - 90 га - 583 л/сек;

№16 - 128.4 га - 832 л/сек.

Водосборный бассейн х. Травалев - 84.4 га - 547 л/сек;

Водосборный бассейн х. Папоротный - 73.2 га - 474 л/сек;

Водосборный бассейн х. Красная Горка - 50.4 га - 327 л/сек;

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Для отвода поверхностного стока намечаются мероприятия по водоотведению и устройству сети водостоков.

При разработке раздела учтены перспективы развития населенных пунктов Хадыженского городского поселения.

Рассмотрев рельеф г.Хадыженск, его территорию условно можно разделить на 16 водосборных бассейнов. На хуторах Травалев, Папоротный, Красная Горка выделено по 1 водосборному бассейну.

В каждом бассейне проходит главный коллектор. Вода, собранная главными коллекторами с водосборных бассейнов и прилегающих площадей, сбрасывается в водоприемники.

Главные коллекторы выполняются в железобетонных лотках сери 3.900-3.

При глубине заложения лотков более 1 м они перекрываются железобетонными плитами. При пересечении с автодорогами коллекторы проходят в трубах.

Стоки с водосборных бассейнов сводятся к главным коллекторам и далее к водоприемникам через очистные сооружения.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются  без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно технических условий.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера»,  очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки сточных вод «Свирь» для населенных пунктов до 10-15 тыс. человек.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в  общую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Степень очистки сточных вод и их состав, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″ и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей. Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на дальнейшей стадии  проектирования.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на дальнейшей стадии проектирования. При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

5.6.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Физико-геологические процессы

Застройка территории населенных пунктов Хадыженского городского поселения и г.Хадыженск, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории относятся:

- просадочность суглинков лёссовых;

- суглинистые покровные отложения характеризуются I типом по просадочности;

- эрозионный размыв берега; подтопление и заболачивание;

- оползни, осовы, осыпи, обвалы, оврагообразование;

- ветровая дефляция;

- изменения физико-механического состояния грунтов из-за переувлажнения;

- увеличения гидродинамического давления подземных вод или развития суффозии;

- увеличения нагрузки на склон вследствие возведения сооружений.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Хадыженского городского поселения и г.Хадыженск от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна балок, реки, наносов в паводковый период, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, балок, каналов с защитой от подтопления территории  с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Хадыженского городского поселения и г.Хадыженск в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от затопления, селей, подтопления и заболачиваемости;

- противоселевые мероприятия;

- противооползневые мероприятия, защита от обвалов, осыпей;

- устранение просадочных свойств грунтов;

- защита от ветровой дефляциии.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек,  расчистка дна реки, балок, каналов, профилирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорация. Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния

В пониженных местах, в пойме реки Пшиш, Хадажка и ее притоках, поймах обводненных балок  наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению инженерных и санитарных свойств.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом и затопление прибрежной части в паводковый период и в период выпадения ливневых дождей.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м в паводковое время.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается через очистные сооружения в водоприемники.

Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на проектируемой территории.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов	 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие, как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков. Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные.

Все равнинные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка  м3/сек, а также крайне выположенным характером  их продольного профиля. Особенностью этих рек является то, что сток их зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ.

Долина реки Пшиш в верхнем течении имеет вид узкого ущелья, вниз по течению она постепенно расширяется. Русло реки извилистое, течение реки в верховьях очень быстрое, а в низовьях течение слабое.

Река Хадашка является правым притоком реки Пшиш. По гидрологическому режиму река типично горная, протекает в узком ущелье. На территории города Хадыженска протекает единым незарегулированным руслом.

Режим донной аккумуляции характерен также для нижних иногда средних течений рек Пшиш, Хадажка и её притоков, приуроченных к области предгорных террасированных полого-наклонных равнин. С переходом к низкогорному поясу в долинах большинства малых рек начинают появляться признаки донной эрозии. В долине рек Пшиш и Хадажка хорошо выраженная низкая и высокая аккумулятивные пойменные террасы, а также другие признаки преобладания режима донного накопления.

Береговые  эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков. Инженерно-геологическое значение этих процессов, особенно эрозии берегов, весьма значительно. При этом следует иметь в виду, что значимость процесса определяется также трудностью проведения защитных мероприятий от его негативного воздействия.

В большинстве случаев береговые эрозионные процессы, так же, как и абразионные сопровождаются формирование вдольбереговых обвальных или оползневых уступов. Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми явлениями лишь при размыве пойменных террас. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и компетентностью пород.

Боковая эрозия.

На скорость боковой эрозии оказывают влияние величина стока рек и литологический состав размываемых террас. Среднемноголетние расходы р.Пшиша составляют 15,4м3/сек. На графике среднегодовых расходов р.Пшиш линия тренда представлена весьма сложной кривой. Начиная с 1962-1963г на протяжении 22 лет линия тренда снижается, причем средние значения для 1963 года составляли 20-25 м3/сек, а в1984 г. всего – 3,5м3/сек. С 1984 до 1999г. линия тренда несколько повысилась до 13м3/сек, а в настоящее время вновь снижается. Для скорости размыва имеет значение не столько среднегодовой сток, сколько величина и продолжительность паводковых стоков. Внутригодовое распределение расходов р.Пшиш складывается следующим образом: максимальные расходы наблюдаются в феврале-апреле, декабре; минимальные с июля по октябрь.

Таким образом, эрозионно-опасным является зимний период. В литологическом отношении в южной половине г.Хадыженска река течет по коренным отложениям, представленным плотными глинами с прослоями песчаников. Эти же породы слагают цоколи террас и являются слаборазмываемыми. В северной части площади (район Машзавода)  коренными породами являются существенно-глинистые сарматские отложения, погружающиеся в северном направлении под четвертичные отложения. Поэтому величина размывов здесь значительно выше, чем в южной половине города.

1990г – левый берег р.Пшиш вниз по течению от устья Хадажки. Средние размывы от 0,2 до 1,4-3,6м. Максимальный размыв по правому берегу р.Пшиш в 700м вниз от устья р.Хадажки – 8.2м. Свайная защита  подстанции оказалась в русле реки.

1993г – на левом берегу р.Пшиш , в 500м от моста на Машзавод вверх по течению, размыв 0.7-4,5 м.

1998-2000гг.- размыт левый берег на протяжении 180м на глубину 40-45м, после чего была сооружена дамба, отводящая поток от левого берега. В 200м вверх по течению от этого участка размыв составил 3.4м.

В районе ул.Победы на протяжении 120м размыв составил 1,5-2,5м

По ул.Кирова за этот же период отступание эрозионно-оползневого уступа в районе домов 201-249 составило всего 0,1 -0,15м.

В последних случаях эрозия часто сопровождается формированием оползневых массивов.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, в период выпадения ливневых осадков.

Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны, и для села Безымянное составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек, а так же в области предгорий, в районах развития рыхлых, слабосвязанных, делювиальных (склоновых) отложений. Деятельность водотоков и связанное  с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков распространена довольно широко как на равнинной, так и в горной части, но формы и интенсивность проявления её различны.

Вся предгорная зона северного склона Главного Кавказского хребта представляет собой холмистую местность с широко развитой системой балок и лощин. Частые ливни создают максимальный ливневый сток 200-250 мм.

Благоприятные условия способствуют повсеместному произрастанию густых лесов, кустарников и травянистой растительности, которые хорошо укрепляют склоны сложенные, в основном, рыхлыми четвертичными и слабосвязанными неогеновыми и палеогеновыми породами, представленными суглинками, песками, глинами, реже конгломератами, известняками и мергелями.

Однако первичная растительность на многих участках сильно нарушена, а местами полностью уничтожена деятельностью человека (вырубка лесов, распашка склонов). На таких участках интенсивно развивается овражная эрозия и средняя и сильная плоскостная эрозия. Характерной особенностью является равномерное  развитие отмерших, задернованных и залесенных балок и лощин по всей территории и крайне неравномерное, локальное приуроченное лишь к местам вырубки леса, распашки склонов, прокладки лесовозных дорог и скотопрогонных троп, развитие овражной эрозии первой, реже второй стадии.

Наиболее обширная территория, где развиты процессы эрозии временных водотоков, объединяет низкогорную и среднегорную часть района.

Степень расчлененности, чаще всего возрастает с высотой гор. Склоны по всей территории имеют эрозионно-опасную крутизну 10-150 и выше. Все склоны гор сложены терригенно-карбонатными флишевыми толщами палеогена, мела и юры. Ливни часты и весьма интенсивны, максимальная величина ливневого стока более 250 мм. Плоскостная эрозия повсеместно сильная и очень сильная. Скальные, лишенные растительности участки, чередуются в горах с горными лесными массивами и густым покровом альпийских лугов.

Эрозия временных водотоков представлена, в основном, длинными (часто по длине всего склона) балками, промоинами, расщелинами.

На склонах сложенных рыхлыми осадками, в том числе осыпями и оползнями, развиваются мелкие промоины и небольшие овраги.

Распространенность и активность овражной эрозии определяется сложным сочетанием природных факторов и хозяйственной деятельности человека.

В связи с этим, проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем выполаживания склонов, максимального сохранения почвенного покрова и растительности, предотвращение стока атмосферных вод в сторону существующих оврагов, засыпки мелких балок, регулирование стока в существующих выраженных балках по каналам, укрепления подрезанных склонов подпорными стенками, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

На участках растущих оврагов необходимо предусмотреть упорядочивание поверхностного стока (в каналах), укрепление склонов с посадкой древесно-кустарниковой растительности.

Для защиты берегов от размыва необходимо профилирование откосов с укреплением одерновкой или мощением. В населенных пунктах русло (как вариант) можно одеть в бетонные каналы или откосы 1:2 укрепить плитами.

Наиболее активным экзогенным процессом  является боковая и донная эрозия рек, каналов, балок.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел рек, балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки, каналов одерновкой, плитами, мощением, подпорными стенками;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от затопления, подтопления и заболачиваемости

На территории Хадыженского городского поселения и г.Хадыженск затопление происходит со стороны крутых склонов во время сильных ливней. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы реки.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления носит объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

На территории изысканий процесс подтопления носит площадной характер, в основном, только в паводковый период в пределах поймы.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным площадям отнесены территории левобережной и правобережной пойм рек Пшиша, Хадашки и их притоков.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Территория потенциального подтопления выделена на территории надпойменных террас.Затопление территории изысканий поверхностными водами возможно вблизи  пойм рек и на пониженных передовых частях надпойменной террасы  во время паводков.

Кроме того, на территории работ литологический состав грунтов благоприятствует образованию «верховодки» на надпойменных террасах и склонах.

Заболачивание территории юга России отличается  тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер. Заболачивание, причинами которого являются слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов, развивается в пойме, вблизи русла. Кроме этого заболачивание наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями и при оползневых процессах.

Выражено заболачивание в виде произрастания влаголюбивой растительности на переувлажненной земной поверхности.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники.  Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом  - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены      в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных   поймах рек и их притоков.

Заболачивание пойм этих рек  в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с техногенной деятельностью человека).

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

В южной части района (низкогорный рельеф), по балкам  и долинам реки отмечаются формы рельефа близкие к селеобразующим. Здесь селепроявления носят большей частью переходный характер между флювиальным  затоплением и селями, так называемое пролювиально-селевое затопление, характеризующееся слабым насыщением водных потоков твердой составляющей.

Водная составляющая этих селевых потоков формируется главным образом за счет выпадения сильных дождей, реже в результате совместного эффекта снеготаяния и обильных дождей.

В формировании твердой составляющей участвует комплекс элементарных экзогенных геологических процессов: плоскостной смыв, оползни, осыпи, обвалы.

Частота проявлений селевых процессов – практически ежегодно, с изменением силы проявления в зависимости от количества выпадения атмосферных осадков.

Инженерная защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов. При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо  провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Для ликвидации подтопления и затопления жилой зоны Хадыженского городского поселения и г. Хадыженск проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- строительство нагорных каналов для перехвата стоков со склонов и  выведением стоков по существующим каналам к реке Пшиш и Хадажке;

- восстановление естественных водотоков внутри застроенной и застраиваемой территориях, очистка от камыша, сорной растительности и завалов;

- строительство сети ливневой канализации с необходимыми очистными сооружениями;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

- строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- увязка сети водоотведения данного участка с общей схемой защиты от подтопления в регионе.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8  баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла  балок и рек, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

На заболоченных участках необходимо выполнить дренаж и после осушения посадить влаголюбивую растительность (биодренаж).

Противооползневые мероприятия

На описываемой площади оползни развиты на бортах долины р.Пшиш и вдоль высоких эрозионных уступов по берегам рек. Четкая закономерность в распределении оползней по площади не просматривается, можно лишь отметить, что наибольшее их количество тяготеет к зоне контакта палеогеновых и неогеновых отложений. Вероятно, стратиграфическое несогласие залегания пород обусловлено наличием погребенного разлома (при дешифрировании АФС разлом не откартирован). Наблюдаются оползни различных генетических типов – блоковые, блоково-консистентные, консистентные (оплывины-потоки) с захватом и без захвата коренных пород. Большая часть современных оползней развивается или активизируется в контурах древних оползневых форм, отдешифрированных по АФС. Наиболее крупными являются блоково-консистентные оползни, достигающие 300-500м в поперечнике. Далее приводится краткая характеристика наиболее крупных и опасных оползневых участков активизировавшихся с 1989 по 2007 год.

Левый борт долины р.Пшиш.

1988г.–оползневой участок на автодороге Хадыженск – Туапсе в 2км к западу от г.Хадыженска. Активизация на этом участке отмечается каждые 2 года. В настоящее время протяженность участка дороги поврежденного оползневыми процессами составляет 1км.

1989г. – два обширных блоково-консистентных оползня, расположенных на левом борту долины р.Пшиш в северной части города, от ул.Фурманова до ул. Гагарина, между улицами Курганной и Севастопольской. Годы активизации:1989-1991, 2000-2001 длина оползня вниз по склону до 400м, ширина до 200 м, угол склона 10-12. Высота стенки срыва 2-4 м, 25-45. Об активности оползня говорят небольшие трещины в фундаменте и стенах жилых домов, перекосы хозяйственных построек, слабое изменение микрорельефа на приусадебных участках (образование обводненных впадин, трещин отрыва).

1989г. – оползень между улицами Дзержинского и Урицкого слабо активный до настоящего времени, о чем свидетельствуют редкие мочаки и небольшие свежие трещины отрыва в теле оползня, которые наблюдаются постоянно. Амплитуда вертикального смещения грунтов по трещинам составляет – 0,2-0,3м. В опасной оползневой зоне находятся жилые дома № 24 и №30 по ул. Дзержинского.

Правый борт долины р.Пшиш.

1990-1991гг. – оползень-оплывина по ул.Садовой

1990,1992г. – блоково-консистентный оползень по ул.Восточной

1990,1993гг.– два оползня потока с захватом коренных пород между улицами Первомайской и Хребтовой. Оба развиты в контурах древнего оползня.

1993г. – блоково-консистентный оползень на автодороге Хадыженск – Апшеронск, в 400м к востоку от Хадыженска. Далее, в 550м обширный блоково-консистентный оползень шириной около 400м, длиной 450м, глетчерообразный. Годы активизации: 1982,1986,1993,2000. Стенка срыва оползня проходит в 30-50м выше полотна автодороги (севернее).

Следующий оползень находится в 350м от предыдущего, блоково-консистентный, переходящий в поток, ширина 120-200м, длина – 600м. Годы активизации: 1971,1982, 1986,2000гг.

В 50-70м к юго-востоку – блоково-консистентный, циркообразный, до 200м в поперечнике.  Годы активизации: 1971,1982, 1986,2000гг.

В 300м к востоку обширный, сложной конфигурации, блоково-консистентный, шириной до 600м, длиной – до 550м. Годы активизации: 1971,1982, 1986,2000гг.

В 250м к северо-востоку –блоково-консистентный, циркообразный. Годы активизации: 1971,1986гг

Пять последних оползней сформировались на склоне р.Мутнянки.

Под воздействием  оползневых процессов неоднократно деформировался водовод Серебрячка – Хадыженск. Трубопровод дважды переносили. Вследствие активизации оползней погибли сады на правом склоне р.Мутнянки.

В долине р.Хадажка, в восточной части х.Травалев отмечаются слабоактивные оползни по обоим бортам.

Эрозионные оползни развиты вдоль высоких уступов II НПТ, реже I НПТ. Наиболее крупные и опасные проявления этих процессов наблюдаются на правом берегу р.Пшиш вдоль ул.Кирова, где в 1995г. на протяжении 650м образовалось 10 блоковых оползней шириной от 6-8м до 30-35м, длиной 5-8м. Высота уступа  II НПТ 15м. В 2006г. активные эрозионные оползни отмечались также на правом берегу р.Пшиш по ул Кирова; вдоль уступов I НПТ на левом берегу р.Хадажки по ул.Рыбной, на левом берегу р.Пшиш по ул.Заводской, на правом берегу Пшиша по ул.Слесарной. В условиях плотной застройки долин рек в центральной части города в результате активизации эрозионно-оползневых процессов происходит разрушения домов.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Обвально-осыпные процессы.

Опасность обвально-осыпных процессов заключается большей частью в том, что обвалы даже не очень больших объемов могут привести к образованию подпруженных озер в узких днищах ущелий, прорыв которых может повлечь за собой прохождение паводков селевого характера.

Обвальные процессы в долинах реки, как правило, приурочены к эрозионным уступам и к участкам резкого сужения речных долин. Активизация этих процессов в основном происходит в зимне-весенний период года, когда особо активны агенты обвалообразования, такие как: повышенная увлажненность пород, морозное выветривание, боковая эрозия рек и др.

В отдельных случаях формирование и активизация обвально-осыпных процессов напрямую связанно с антропогенной деятельностью человека (например: строительство авто и ж/д  дорог).

Склоновые территории при их подрезке обладают оползневыми процессами, оползнями, осовами.

На освоенных прибрежных территориях, на которых по каким-то причинам защита не выполнена или выполнена недостаточно, предусмотреть осуществление полного комплекса противооползневых мероприятий в составе:

- регулирование отвода поверхностных стоков и талых вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании склонов);

- отвода поверхностных вод;

- агролесомелиорации.

Строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в зависимости от категории оползней.

В данном проекте к противооползневым мероприятиям отнесено:

- устройство дренажа, способного перехватывать подземные воды в глубине склона и предотвращающего таким образом выход их на поверхность склона и подошву откоса;

- правильная организация стока дождевых и талых вод, не допускающая поступление их на оползневые склоны;

- правильная организация сети фекальной канализации, водопровода и других сооружений, связанных с хранением запасов воды, обеспечивающая невозможность утечки воды и обводнение склонов;

- максимально использовать территории оползневых склонов для посадки деревьев и кустарников и приспосабливать для прогулок и отдыха населения; при озеленении склонов не следует делать загущенную посадку деревьев и кустарников для нормального проветривания склонов и предотвращения их переувлажнения.

- укрепление склонов с посевом трав предохранит от выветривания.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

5.6.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки, балок необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства села в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы предусмотреть с устройством обвалования, профилированием откосов 1:2 и укреплением одерновкой. В населенных пунктах для берегоукрепления и предотвращения затопления русло рекомендуется одеть в бетонный канал или профилированные откосы укрепить плитами или мощением. Как вариант, укрепление откосов, прибрежной полосы возможно сеткой Макмат с посевом трав.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

5.6.4. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заполнены наносами в паводковый период.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривает ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла балки, каналов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов плитами, мощением, одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

5.6.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

В границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

5.6.7. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- сейсмичность;

- возможность просадки и набухания грунтов.

В связи с чем, на территории Хадыженского городского поселения и г.Хадыженск необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

5.6.8. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве на территории Хадыженского городского поселения и г.Хадыженск  необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Вследствии литологической неоднородности отложений и довольно сложных гидрогеологических условий, при проектировании капитальных сооружений, необходимы детальные инженерно-геологические исследования.

При неообходимости возведения специальных сооружений необходимы детальные инженерные изыскания, совмещенные со специальными исследованиями экзогенных геологических процессов.

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- наиболее рационально строительство на свайных фундаментах;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- при проектировании оснований, сложенных набухающими грунтами, следует учитывать возможность: набухания этих грунтов за счет подъема уровня подземных вод или инфильтрации, увлажнения грунтов производственными или поверхностными водами; набухания за счет накопления влаги под сооружениями в ограниченной по глубине зоне вследствие нарушения природных условий испарения при застройке и асфальтировании территорий (экранирование поверхности); набухания и усадки грунта в верхней части зоны аэрации за счет изменения водно-теплового режима (сезонных климатических факторов); усадки за счет высыхания от воздействия тепловых источников.

- для устранения свойств набухания  должны предусматриваться следующие мероприятия:

- водозащитные мероприятия;

- предварительное замачивание основания в пределах всей или части толщи набухающих грунтов;

- применение компенсирующих песчаных подушек;

- полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.7. Инженерное оборудование территории

5.7.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Хадыженского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Хадыженское городское поселение входят: г.Хадыженск, х.Красная Горка, х.Травалев, х.Папоротный.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение района работ включает толщу четвертичных отложений, под которыми залегают коренные породы неогенового и палеогенового возраста.

В пределах изученной площади выделяют следующие стратиграфо-генетические комплексы (СГК) отложений:

-голоценовые аллювиальные отложения (aQIV);

-голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

-голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

-голоценовые элювиальные отложения (eQIV);

-голоценовые деляпсивные отложения (dрQIV);

-верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vdQIII);

-верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII);

-среднеплейстоценовые алювиальные отложения (аQII);

-эоплейстоценовые аллювиальные отложения (aQе).

Аллювиальные отложения поймы и русла горных рек представлены гравийными грунтами с песчаным заполнителем,  песками мелкими, крупными и изредка с линзами суглинков и глин.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены на пойме рек и представлены суглинками непросадочными, с включением прослоев песка и гравия.

Пролювиально-делювиальные отложения - распространены в пределах русел, балок, оврагов. Представлены обломочными грунтами с суглинистым заполнителем.

Элювиальные покровные отложения распространены повсеместно на поверхности водоразделов  и склонах. Представлены они дисперсной, обломочной, глыбовой и трещиноватой зоной коры выветривания коренных пород.

Деляпсивные отложения распространены на склонах, уступах террас. Представлены они  грунтами четвертичных и коренных пород нарушенной структуры.

Эолово-делювиальные отложения распространены на надпойменных террасах, представлены суглинками и глинами набухающими и ненабухающими.

Аллювиальные отложения надпойменных террас представлены гравийно-галечными грунтами, песками мелкими, средней крупности и гравелистыми.

Эоплейстоценовые аллювиальные отложения представлены глинами темно-коричневыми, легкими, твердыми с толщами  песков и гравия.

В соответствии с геологической картой Краснодарского края (Кондауров А.С., Молчанов Е.Г., ГУП «Кубаньгеология», 2006г.) под четвертичными отложениями на незначительной глубине залегают отложения неогеновой, палеогеновой и меловой системы.

Неогеновая система включает отложения:

Понтический ярус, отложения которого представлены глинами, песками, мергелями.

Мэотический ярус, в основании которого залегают валунные конгломераты, состоящие из известняков, мергелей, песчаников, сменяющихся вверх по разрезу светло-серыми известняками - ракушечниками.

Сарматский ярус представлен отложениями глин, песчаников, алевролитов. На поверхности напластования глин встречаются раковины. Северо-восточная половина площади (правый борт р. Пшиш) и северная часть левого борта в пределах описываемой площади сложены существенно глинистыми неогеновыми отложениями сарматского яруса с редкими прослоями песчаников.

Караганский ярус представлен глинами , мергелями, песчаниками.

Чокракский ярус представлен глинами, мергелями, доломитами, известняками.

Неогеновые образования залегают на  отложениях палеогена со стратиграфическим несогласием.

Палеогеновая система включает отложения:

Майкопская серия представлена в основном песчано-глинистыми образованиями и мергелями. Эти отложения обнажаются в береговых уступах реки Пшиш (ул.Слесарная) и  р.Хадажки (ул.Рыбная).

Хадыженская свита залегает согласно на отложениях Калужской свиты. Нижняя часть сложена мергелями светлыми, зелеными, зеленовато-серыми.

Белоглинская свита представлена повсеместно светлыми белыми известняками и мергелями.

Зыбзинская, кутаисская и калужская свиты.

Свита Горячего Ключа представлена глинами мергелистыми, песчаниками, алевролитами.

Свита Цице представлена переслаиванием глин, мергелей и песчаников.

Меловая система включает отложения:

Свита Котх, которая представлена известняками с пластами мергелей, глин, песчаников.

Свита Шапсухо представлена глинами, песчаниками глауконитовыми и алевролитами

Убинская свита представлена глинами, песчаниками и алевролитами.

Афипская свита представлена глинами, алевролитами, песчаниками, сидеритами, тутенштейнами.

Подземные воды не обладают агрессивным воздействием к бетонам и железобетонным конструкциям.

5.7.1.1. Водоснабжение

Существующее положение

Согласно письму ГУП «Кубаньгеология» от 25.04.2007г основным источником подземных вод является родниковый водозабор в долине реки Серебрячка Пшехинского месторождения. Мощность водозабора 35 тыс м3

По территории г.Хадыженска транзитом проходит водовод Ø 300мм от которого питаются г.Хадыженск, г.Нефтегорск, х.Красная Горка и другие поселения.

Существующие водопроводные сети г.Хадыженска частично закольцованы, частично тупиковые, Ø 20 – 500 мм, выполнены из разных материалов: сталь, чугун и полиэтилен.

Процент обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением – 66,8%.

Обеспечение водой х.Красная Горка осуществляется по схеме: вода из водовода поступает в резервуар чистой воды емк.1000м3 и, далее, по самотечно-напорному коллектору поступает к потребителям. Резервуар находится в аварийном состоянии

Существующие водопроводные сети проложены стальные. Глубина заложения трубороводов  0,8 – 1,2м. Сети требуют ремонта или замены.

Протяженность сетей:

-магистральных- 14 км;

- уличных  - 3400м.

В х.Травалев и х.Папоротный население пользуется индивидуальными скважинами.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Расчет водопотребления приведен в таблицах 23-26.

Таблицы 23-26- 4 листа

Лист 1

Таблицы 23-26- 4 листа

Лист 2

Таблицы 23-26- 4 листа

Лист 3

Таблицы 23-26- 4 листа

Лист 4

Расход воды составляет:

г.Хадыженск

- на современное состояние Q = 7698,44 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 8864,10 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 9505,91 м3/сут.

х.Красная горка

- на современное состояние Q = 243,19 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 261,45 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 261,45 м3/сут.

х.Травалев

- на современное состояние Q = 155,29 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 166,95 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 166,95 м3/сут.

х.Папоротный

- на современное состояние Q = 1,21 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 1,30 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 1,30 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Из водовода вода подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

В состав узла водозаборных сооружений входят:

- Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды( не менее двух);

- Насосная станция II подъема с электролизной;

- Фильтры-поглотители (по количеству резервуаров);

- Трансформаторная подстанция;

- Проходная;

- Административно-бытовой корпус.

Генеральным планом в г.Хадыженске предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих, с увеличением их диаметра для пропуска планируемого расхода воды на хозпитьевые - противопожарные нужды, После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо все сети центральной части станицы переключить на новые узлы.

В х.Травалев предусматривается строительство водопроводных сооружений производительностью 200 м3/сут,  в х.Красная Горка -300м3/сут.

В состав узла водозаборных сооружений входят:

1. Артезианские скважины-1 куст (в кусте 2 скважины - одна рабочая, одна резервная) для х.Травалев;

2. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды (не менее двух);

3. Насосная станция II подъема с электролизной;

4. Фильтры-поглотители (по количеству резервуаров);

5. Трансформаторная подстанция;

6. Проходная;

7. Административно-бытовой корпус.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 15 л/сек для г.Хадыженска и 5 л/с для х.Красная Горка, х.Травалев, х.Папоротный. Количество одновременных пожаров – два  для г. Хадыженска и один  для х.Красная Горка, х.Травалев, х.Папоротный.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,0 л/сек. каждая для  г.Хадыженска и 1 струя по 2,5 л/с  для х.Красная Горка

Общий расход составляет:

- 40 л/с для г.Хадыженска

- 7,5 л/с для х.Красная Горка

- 5,0 л/с для , х.Травалев, х.Папоротный

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Объем работ по водопроводу

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Хадыженск |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 11053,85 |
| 2 | Водопроводная сеть | 200 | полиэтилен | 6420,65 |
| 3 | Водопроводная сеть | 400 | полиэтилен | 28265,20 |
| 4 | Насосная 2-го подъема |  | ж/б | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| 5 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
|  | с фильтрами |  |  |  |
| х.Красная Горка |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 6700,00 |
| 2 | Резервуары с |  | ж/б | 2шт |
|  | фильтрами |  |  |  |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| х.Травалев |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 5870,00 |
| 2 | Резервуары с |  | ж/б | 2шт |
|  | фильтрами |  |  |  |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
|  | с электролизной |  |  |  |
| х.Папоротный |
| 1 | Артскважины с |  |  | 3шт |
|  | фильтрами тонкой |  |  |  |
|  | очистки |  |  |  |

5.7.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемого населенного пункта разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генеральных планов.

Существующая канализация

Согласно справке от 14.02.2008 г. сточные воды г.Хадыженска проходят очистку на очистных сооружениях производительностью 8 тыс.м3/сут.

Сети проложены из керамических, чугунных, асбестоцементных, стальных, полиэтиленовых труб Ø100 - 500мм.

Процент обеспеченности жилищного фонда канализацией 11,5%.

На сети для наименьшего заглубления трубопроводов предусмотрены насосные станции в количестве 9 штук мощностью 547 кВт.

В х. Красная Горка, х. Травалев, х. Папоротный централизованной сети канализации нет.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации для населенных пунктов.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет водоотведения приведен в таблицах 28 – 31.

Таблицы 28-31- 4 листа

Лист 1

Таблицы 28-31- 4 листа

Лист 2

Таблицы 28-31- 4 листа

Лист 3

Таблицы 28-31- 4 листа

Лист 4

Расход стоков составляет:

г.Хадыженск

- на современное состояние Q = 6691,84 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 7795,10 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 8975,81 м3/сут.

х.Красная горка

- на современное состояние Q = 209,99 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 228,25 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 228,25 м3/сут.

х.Травалев

- на современное состояние Q = 134,09 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 145,75 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 145,75 м3/сут.

х.Папоротный

- на современное состояние Q = 1,01 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 1,10 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 1,10 м3/сут.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в запроектированы канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на реконструируемые  очистные сооружения канализации производительностью 9000м3/сут в г.Хадыженске и проектируемые очистные сооружения производительностью 150 м3/сут в х.Травалев, 200м3/сут в х.Красная Горка, 2 м3/сут в х.Папоротный.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами ООО «Комплект экология» г.Курск, «Чистый сток» г.Краснодар.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ        < 3 мг/л;

БПКпол     < 3 мг/л;

NH4 → N < 0, 4 мг/л;

NО3 → N < 9, 1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем или балку

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Объем работ по канализации

Таблица 32

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Хадыженск |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 90386,27 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтилен | 12382,45 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтилен | 7736,60 |
| 4 | Трубы канализацион. самотечные | 400 | полиэтилен | 1417,85 |
| 5 | Трубы канализацион. самотечные | 500 | полиэтилен | 444,10 |
| 6 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтилен | 8798,40 |
| 7 | Трубы канализацион. напорные | 160 | полиэтилен | 6094,90 |
| 8 | Трубы канализацион. напорные | 200 | полиэтилен | 1059,20 |
| 9 | Насосные станции |  | стеклопластик | 21 |
| 10 | Очистные сооружения 9000м3/сут |  | ж/б | 1 |
| х.Красная Горка |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 5000,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтилен | 278,00 |
| 3 | Насосные станции |  | стеклопластик | 3 |
| 4 | Очистные сооружения 300м3/сут |  | ж/б | 1 |
| х.Травалев |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 3562,97 |
| 2 | Насосные станции |  | стеклопластик | 2 |
| 3 | Очистные сооружения 150м3/сут |  | ж/б | 1 |
| х.Папоротный |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 300,00 |
| 2 | Очистные сооружения 2м3/сут |  | ж/б | 1 |

Краткое описание проектируемого водозабора

Из водовода вода подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Фильтры – пголотители очищают поступающий воздух в резервуары.

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений составлены на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 100 - 300 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются на земледельческие поля орошения.

Насосные станции приняты заводского изготовления комплектные из стеклопластика , что исключает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 33

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Хадыженск |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 7698,44 | 9505,91 | 8864,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 7698,44 | 9505,91 | 8864,10 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 45739,70 | 32000,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 6691,84 | 8975,81 | 7795,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 6691,84 | 8975,81 | 7795,10 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 112367,27 | 78600,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 15952,50 | 11160,00 |
| х.Красная Горка |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 243,19 | 261,45 | 261,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 243,19 | 261,45 | 261,45 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 6700,00 | 4700,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 209,99 | 228,25 | 228,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 209,99 | 228,25 | 228,25 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 5000,00 | 3500,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 278,00 | 278,00 |
| х.Травалев |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 155,29 | 166,95 | 166,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 155,29 | 166,95 | 166,95 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 5870,00 | 4100,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 134,09 | 145,75 | 145,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 134,09 | 145,75 | 145,75 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 5870,00 | 4100,00 |
| х.Папоротный |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1,21 | 1,30 | 1,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1,21 | 1,30 | 1,30 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1,01 | 1,10 | 1,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 209,99 | 228,25 | 228,25 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 300,00 | 300,00 |
| Хадыженское городское поселение, всего: |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 8098,13 | 9935,61 | 9293,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 243,19 | 261,45 | 261,45 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 58309,70 | 40800,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 7036,93 | 9350,91 | 8170,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 7036,93 | 9350,91 | 8170,20 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 123537,27 | 86500,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 16230,50 | 11438,00 |

5.7.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Хадыженского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а) Подсчёт электрических нагрузок.

б) Разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 6 кВ.

в) Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Хадыженского городского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: город Хадыженск, хутор Красная Горка, хутор Травалев и хутор Папоротный.

Перспективная численность населения

Таблица 34

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Хадыженское городское поселение, всего | 22073 | 25234 | 23604 |
| 1 | г. Хадыженск | 20981 | 24142 | 22512 |
| 2 | х. Красная Горка | 664 | 664 | 664 |
| 3 | х. Травалев | 424 | 424 | 424 |
| 4 | х. Папоротный | 4 | 4 | 4 |

В составе генерального плана развития Хадыженского городского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 6 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 2 и 3.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 35

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| г. Хадыженск |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 16016 | 16659 |
|  | проектируемый | 4614 | 1516 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 3864 | 3864 |
|  | проектируемый | 3228 | 1823 |
| 3 | Наружное освещение | 241 | 225 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 20121 | 20748 |
|  | б) Проектируемые | 7842 | 3339 |
|  | Итого: а) + б) | 27963 | 24087 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 19574 | 16861 |
| х. Красная Горка |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 161 | 167 |
|  | проектируемый | 42 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 74 | 74 |
|  | проектируемый | 88 | 60 |
| 3 | Наружное освещение | 7 | 7 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 242 | 248 |
|  | б) Проектируемые | 130 | 60 |
|  | Итого: а) + б) | 372 | 308 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 260 | 215 |
| х. Травалев |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 184 | 184 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 43 | 43 |
|  | проектируемый | 207 | 100 |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 4 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 231 | 231 |
|  | б) Проектируемые | 207 | 100 |
|  | Итого: а) + б) | 438 | 331 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 307 | 232 |
| х. Папоротный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 25 | 25 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 25 | 25 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 25 | 25 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 18 | 18 |
| Хадыженское городское поселение, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 16386 | 17035 |
|  | проектируемый | 4656 | 1516 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 3981 | 3981 |
|  | проектируемый | 3523 | 1983 |
| 3 | Наружное освещение | 252 | 236 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 20619 | 21252 |
|  | б) Проектируемые | 8179 | 3499 |
|  | Итого: а) + б) | 28798 | 24751 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 20159 | 17326 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время городское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-110/35/6 кВ "Хадыженская-2" мощностью 10,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС-110/35/6 кВ "Хадыженская-2":

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 10,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Замену ОД, КЗ-110 кВ в цепи трансформатора Т-1 на элегазовый выключатель.

-	Реконструкцию ОРУ 110 кВ по схеме 110-5АН типового проекта 14198 ТМ.

-	Выполнить телемеханизацию устанавливаемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Апшеронских РРЭС с заменой существующего оборудования телемеханики ТМ-120-КП на КОМПАС-2,0.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2020 году 7 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 820 кВт до 1830 кВт;

- строительство к 2020 году 10 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ общей мощностью 2054 кВт;

- строительство к 2020 году ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 1,78 км;

- реконструкцию к 2030 году 2 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 200 кВт до 410 кВт;

- строительство к 2030 году 15 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ общей мощностью 3890 кВт;

- строительство к 2030 году ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 3,97 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Адыгейских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Хадыженского городского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-110, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к V району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 1,40 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 1,80 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-6 кВ – 40,05 км (для г. Хадыженск).

Протяжённость проектируемых ВЛ-6 кВ – 5,75 км (для г. Хадыженск).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Хадыженского городского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий г. Хадыженск приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей г. Хадыженск приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 36

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Хадыженск |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 181,6 | 245,0 | 211,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 35,7 | 64,2 | 51,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 145,9 | 180,7 | 159,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8656 | 10147 | 9373 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6955 | 7486 | 7072 |
| Красная Горка |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,2 | 3,3 | 2,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,5 | 1,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,8 | 1,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 3267 | 4903 | 4059 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2203 | 2678 | 2203 |
| х. Травалев |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,0 | 3,8 | 2,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 2,2 | 1,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4778 | 9054 | 6844 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3802 | 3802 | 3802 |
| х. Папоротный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5483 | 5483 | 5483 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5475 | 5475 | 5475 |
| Хадыженское городское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 186,0 | 252,3 | 216,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 36,8 | 67,9 | 54,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 149,2 | 184,3 | 162,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8428 | 9997 | 9186 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6761 | 7305 | 6885 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 43,25 | 49,00 | 45.03 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | - сети 35 кВ | км | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  | - сети 6 кВ | км | 40,05 | 45,80 | 41,83 |

5.7.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для «Генерального плана Хадыженского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края (2 этап)» выполнен на основании задания на проектирование и справок о теплоснабжении Хадыженского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края от 25.июня.2008г., выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Хадыженского городского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: город Хадыженск, хутор Травалев, хутор Красная горка, хутор Папоротный.

Теплоснабжение города Хадыженска  в настоящее время осуществляется от двенадцати котельных, которые отапливают административные здания, детские сады,  школы и жилые дома. Сети и сооружения теплоснабжения на территории населенного пункта хутора Травалев, хутора Красная горка и хутора Папоротный отсутствуют.  Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 37

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Хадыженск |
| Котельная № 1 | 2,52 | 2,52 | газ |
| Котельная № 2 | 2,00 | 2,00 | газ |
| Котельная № 3 | 1,30 | 1,30 | газ |
| Котельная № 4 | 0,50 | 0,50 | газ |
| Котельная № 5 | 0,50 | 0,50 | газ |
| Котельная № 6 | 0,50 | 0,50 | газ |
| Котельная № 7 | 0,40 | 0,40 | газ |
| Котельная № 8 | 0,40 | 0,40 | газ |
| Котельная № 9 | 0,20 | 0,20 | газ |
| Котельная № 10 | 0,20 | 0,20 | газ |
| Котельная № 11 | 0,20 | 0,20 | газ |
| Котельная № 12 | 3,00 | 3,00 | газ |
| Итого |  | 11,72 |  |
| Всего |  | 11,72 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Хадыженского городского поселения в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов города Хадыженска в границах проектируемого генерального плана предусматривается от двенадцати существующих и тринадцати новых районных котельных, строительство десяти из которых планируется на I очередь строительства (2020г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов хутора Травалев, хутора Красная горка в границах проектируемого генерального плана предусматривается двух новых районных котельных, расположенных в каждом населенном пункте.  Теплоснабжение объектов хутора Папоротного в границах проектируемого генерального плана не предусматривается.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельно стоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 18(С.

2. Средняя температура отопительного периода –  2,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 154 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди  строительства (2020г.)

Таблица 38

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| г.Хадыженск |
| Котельная №1 (существующая) | 2,36 | - | - | 2,36 | 2,52 |
| Котельная №2 (существующая) | 1,87 | - | - | 1,87 | 2,00 |
| Котельная №3 (существующая) | 1,21 | - | - | 1,21 | 1,30 |
| Котельная №4 (существующая) | 0,48 | - | - | 0,48 | 0,50 |
| Котельная №5 (существующая) | 0,48 | - | - | 0,48 | 0,50 |
| Котельная №6 (существующая) | 0,48 | - | - | 0,48 | 0,50 |
| Котельная №7 (существующая) | 0,37 | - | - | 0,37 | 0,40 |
| Котельная №8 (существующая) | 0,37 | - | - | 0,37 | 0,40 |
| Котельная №9 (существующая) | 0,19 | - | - | 0,19 | 0,20 |
| Котельная №10 (существующая) | 0,19 | - | - | 0,19 | 0,20 |
| Котельная №11 (существующая) | 0,19 | - | - | 0,19 | 0,20 |
| Котельная №12 (существующая) | 2,80 | - | - | 2,80 | 3,00 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,60 | 0,64 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,35 | 0,35 | 1,20 | 1,90 | 2,00 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,35 | 0,10 | 0,15 | 0,60 | 0,64 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,48 | 0,20 | 0,25 | 0,93 | 1,00 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,32 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,55 | 0,20 | 0,55 | 1,30 | 1,40 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,60 | 0,64 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,26 | 0,15 | 0,15 | 0,56 | 0,60 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,30 | 0,32 |
| Итого |  |  |  |  | 19,82 |
| х.Травалев |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Итого |  |  |  |  | 0,56 |
| х.Красная горка |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Итого |  |  |  |  | 0,56 |
| Всего |  |  |  |  | 20,94 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства (2030г.)

Таблица 39

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| г.Хадыженск |
| Котельная №1 (существующая) | 2,36 | - | - | 2,36 | 2,52 |
| Котельная №2 (существующая) | 1,87 | - | - | 1,87 | 2,00 |
| Котельная №3 (существующая) | 1,21 | - | - | 1,21 | 1,30 |
| Котельная №4 (существующая) | 0,48 | - | - | 0,48 | 0,50 |
| Котельная №5 (существующая) | 0,48 | - | - | 0,48 | 0,50 |
| Котельная №6 (существующая) | 0,48 | - | - | 0,48 | 0,50 |
| Котельная №7 (существующая) | 0,37 | - | - | 0,37 | 0,40 |
| Котельная №8 (существующая) | 0,37 | - | - | 0,37 | 0,40 |
| Котельная №9 (существующая) | 0,19 | - | - | 0,19 | 0,20 |
| Котельная №10 (существующая) | 0,19 | - | - | 0,19 | 0,20 |
| Котельная №11 (существующая) | 0,19 | - | - | 0,19 | 0,20 |
| Котельная №12 (существующая) | 2,80 | - | - | 2,80 | 3,00 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,60 | 0,64 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,35 | 0,35 | 1,20 | 1,90 | 2,00 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,35 | 0,10 | 0,15 | 0,60 | 0,64 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,48 | 0,20 | 0,25 | 0,93 | 1,00 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,32 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,55 | 0,20 | 0,55 | 1,30 | 1,40 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,60 | 0,64 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,75 | 0,80 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,26 | 0,15 | 0,15 | 0,56 | 0,60 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,30 | 0,32 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 1,50 | 0,70 | 0,70 | 2,90 | 3,10 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 3,00 | 1,00 | 1,20 | 5,20 | 5,60 |
| Итого |  |  |  |  | 29,32 |
| х.Травалев |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Итого |  |  |  |  | 0,56 |
| х.Красная горка |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Итого |  |  |  |  | 0,56 |
| Всего |  |  |  |  | 30,44 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных, частный сектор от индивидуальных водонагревателей.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 40

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Хадыженск |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,024366 | 0,063285 | 0,043534 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,024366 | 0,063285 | 0,043534 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 11,72 | 29,32 | 20,94 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 11,72 | 29,32 | 20,94 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 8,500 | 13,500 | 11,500 |
| х.Травалев |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001164 | 0,001164 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001164 | 0,001164 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,56 | 0,56 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,56 | 0,56 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,350 | 0,35 |
| х.Красная горка |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001164 | 0,001164 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001164 | 0,001164 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,56 | 0,56 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,56 | 0,56 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,350 | 0,35 |
| Хадыженское сельское поселение |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,024366 | 0,063285 | 0,043534 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,024366 | 0,063285 | 0,043534 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 11,72 | 30,44 | 20,94 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 11,72 | 30,44 | 20,94 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 8,500 | 14,200 | 12,200 |

5.7.4.Газоснабжение

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Хадыженского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «Газпром трансгаз Кубань» и справками ОАО «Апшеронскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов среднего давления, выданных заказчиком.

В состав Хадыженского городского поселения входят четыре населенных пункта : г.Хадыженск, х.Травалев, х.Красная Горка и х.Папоротный.

Источником газоснабжения населенных пунктов городского поселения является существующий ГГРП г.Хадыженска.

Давление газа на выходе из ГГРП г. Хадыженска – 0,3 Мпа (3,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Хадыженского городского поселения Апшеронского района осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Газпром трансгаз-Кубань».

Один населенный пункт Хадыженского городского поселения Апшеронского района - г.Хадыженск - газифицирован природным газом . Процент газификации составляет 91,2%.

Хутор Травалев, хутор Красная Горка и хутор Папоротный в настоящее время природным газом не снабжаются.

На момент разработки генерального плана городского поселения населенные пункты предусматривается снабжать природным газом от существующей ГГРП х.Хадыженска.

Головные сооружения :

- газорегуляторный пункт (ГГРП).

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью  26,15км. На территории городского поселения  ГГРП -1шт, ГРП – 17 шт., ШРП – 23 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории городского поселения осуществляет ОАО «Апшеронскрайгаз»  в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По поселению проложены существующие газопроводы высокого давления.

Протяженность существующих газовых сетей среднего давления - 26,15 км.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию городского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Таким образом, к 2030 году все населенные пункты городского поселения  будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства .

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов к ним протяженностью – 17.5 км, в том числе:

-г.Хадыженск – 6,3 км ;

- х.Травалев – 10,2 км.

- х.Красная Горка - 1,0 км.

Ввиду малого количества населения (4 человека) в х.Папоротный газоснабжение хутора в проекте не предусматривается.

Мощность существующей АГРС ОАО «Газпром» г.Хадыженск не позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Проектная производительность ГГРП г.Хадыженска составляет 60 тыс.м³/ч.

Расчеты показали , что существующий ГГРП г.Хадыженска обеспечит потребность в газе  г.Хадыженска, х.Травалев, х.Красная Горка с учетом их перспективного развития .

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

В настоящее время в г.Хадыженске действуют 12 отопительных котельных, подключенных к сетям среднего давления.

Проектом предусматривается строительство 17 новых котельных для отопления общественных зданий, в том числе:

- г.Хадыженск – 13шт;

- х.Травалев - 2шт;

- х.Красная Горка – 2шт.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Хадыженского городского поселения Апшеронского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2030 г. и на I очередь строительства до 2020 г. Результаты расчетов представлены в таблицах 41 - 43.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 41

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хадыженское городское поселение, всего | м³/ч | 26262 | 24897 |
|  | г.Хадыженск | -«- | 24961 | 23596 |
|  | х.Травалев - х.Травалев | -«- | 476 | 476 |
|  | - х.Красная Горка | -«- | 825 | 825 |
|  | - х.Папоротный | -«- | - | - |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 42

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хадыженское городское поселение, всего | тыс. м³/год | 46885 | 44,413 |
|  | г.Хадыженск | -«- | 44642 | 42170 |
|  | х.Травалев - х.Травалев | -«- | 822 | 822 |
|  | - х.Красная Горка | -«- | 1421 | 1421 |
|  | - х.Папоротный |  | - | - |

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 43

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г | В т.ч. на Iоч. стр. 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 91,2 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Хадыженскому г/п - всего, в т.ч. ччисле: | млн. м3/год | 39,609 | 46,884 | 44,412 |
|  | г.Хадыженск | -«- | 39,609 | 44,642 | 42,17 |
|  | х.Травалев - х.Травалев | -«- | - | 0,822 | 0,822 |
|  | - х.Красная Горка | -«- | - | 1,42 | 1,42 |
|  | - х.Папоротный | -«- | - | - | - |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления: | км |  |  |  |

5.7.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Хадыженского городского поселения Апшеронского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Хадыженского городского поселения, выданной Апшеронским ЛТУ по состоянию на 13.02.08г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Хадыженского городского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Хадыженского городского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Апшеронский линейно-технический участок (ЛТУ) Восточного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Апшеронский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Апшеронское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Хадыженского городского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: город Хадыженск, хутор Красная Горка, хутор Травалев и хутор Папоротный.

Перспективная численность населения

Таблица 44

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Хадыженское городское поселение, всего | 22073 | 25234 | 23604 |
| 1 | г. Хадыженск | 20981 | 24142 | 22512 |
| 2 | х. Красная Горка | 664 | 664 | 664 |
| 3 | х. Травалев | 424 | 424 | 424 |
| 4 | х. Папоротный | 4 | 4 | 4 |

Телефонизация

Телефонизация городского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

-	SI-2000 (ОПС-4), расположена в г. Хадыженск по ул. Ленина, 29. Монтированная емкость АТС - 2368 номеров, задействовано 2307 номеров. К АТС подключено 5 абонентов х. Красная Горка и 7 абонентов х. Травалев.

-	SI-2000 (ПСЭ-4/3), расположена в г. Хадыженск по ул. Промысловая, 24. Монтированная емкость АТС - 416 номеров, задействовано 356 номеров;

-	«Протон-ССС» (ведомственная АТС ОАО «ЮгСатКом»), расположена в г. Хадыженск по ул. Первомайская, 121. Монтированная емкость АТС - 400 номеров, задействовано 317 номеров.

От ОПС-4 имеется соединительная линия к г. Апшеронск (5Е1).

От ПСЭ-4/3 имеется соединительная линия на ОПС-4 (2Е1).

От ведомственной АТС имеется соединительная линия на ОПС-4 (1Е1).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Хадыженского городского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			361 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			358 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 445 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Хадыженском городском  поселении при численности населения 23604 человек должно составить:

236040,445=10504 номеров, в том числе:

- г. Хадыженск				9995 номеров;

- х. Красная Горка				262 номера;

- х. Травалев					251 номер;

- х. Папоротный				4 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 10550 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Хадыженского городского поселения 25234 человек должно составить:

25234 (0,442=11153 номеров, в том числе:

- г. Хадыженск				10627 номеров;

- х. Красная Горка				262 номера;

- х. Травалев					251 номер;

- х. Папоротный				4 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 11200 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Хадыженского городского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 (ОПС-4) до 6000 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 (ПСЭ-4/3) до 4020 номеров;

-	строительство в х. Красная Горка АТС типа SI-2000 емкостью 270 номеров;

-	строительство в х. Травалев АТС типа SI-2000 емкостью 260 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые и новые АТС (четырех абонентов х. Папоротный подключить к АТС SI-2000 (ОПС-4).

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 (ОПС-4) до 6500 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 (ПСЭ-4/3) до 4170 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Развитие ведомственной АТС «Протон-ССС» будет проводиться по планам ОАО «ЮгСатКом».

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Хадыженского городского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Хадыженском городском поселении имеется проводное радиовещание. Радиоузел «Енисей D/2» мощностью 2,5  кВт установлен в 2003 году в г. Хадыженск по ул. Ленина, 29. Количество радиоточек – 1070.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Хадыженского городского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

Сигналы вещательных передатчиков могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Хадыженском городском  поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в г. Хадыженск с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Апшеронск, находящегося в 16 км от Хадыженского городского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Хадыженском городском  поселении в настоящее время имеется 2 отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Кроме того к расчетному сроку в г. Хадыженск планируется строительство еще 6 отделений связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Хадыженского городского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 45

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Хадыженск |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 39 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 9356 | 10627 | 9995 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 7594 | 8599 | 8104 |
| х. Красная Горка |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 2 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 262 | 262 | 262 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 206 | 206 | 206 |
| х. Травалев |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 3 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 251 | 251 | 251 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 215 | 215 | 215 |
| х. Папоротный |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 4 | 4 | 4 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 4 | 4 | 4 |
| Хадыженское городское поселение, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 37 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 9873 | 11144 | 10512 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 8019 | 9024 | 8529 |

5.8. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Хадыженского городского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут, в городских – 10 минут.

Согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 проектом планируется реконструкция (расширение) существующего пожарного депо в городе Хадыженске до 6 автомашин и строительство нового также на 6 автомобилей в южной части города, рассчитанных для обслуживания всех населенных пунктов поселения.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.9. Развитие транспортной инфраструктуры

Внешний автомобильный транспорт

Автотранспортная система Хадыженского городского поселения и Апшеронского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог. По территории поселения проходят в направлении запад-восток - автомобильная дорога III технической категории регионального значения г. Майкоп – г. Туапсе, к ней примыкают две автодороги IV технической категории: в направлении восток-запад г. Горячий Ключ – г. Хадыженск регионального значения и в направлении север-юг г. Хадыженск–ст-ца Кабардинская межмуниципального значения.

В настоящее время львиная доля транспортных перевозок осуществляется по автомобильной дороге регионального значения г. Майкоп – г. Туапсе.

Все дороги территориального значения имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

На чертежах ГП-10 и ГП-11 показаны основные элементы существующей дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

Генеральным планом в соответствии с разработанной схемой территориального планирования муниципального образования Апшеронский район обозначено ориентировочное прохождение проектируемых автомобильных дорог г. Краснодар – Лазаревская и обхода г. Хадыженска, запроектированного для выноса региональной автодороги III технической категории г. Майкоп-г.Туапсе из города Хадыженска и хутора Красная Горка.

В местах пересечения проектируемых автодорог и существующих региональных и межмуниципальных предусматривается устройство автомобильных развязок. Предлагаемая схема расположения транспортных развязок на стадии генерального плана принята условно и могут служить основанием для резервирования территорий для разработки проектов пересечений и примыканий автомобильных дорог транспортного узла Хадыженского городского поселения.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено создание сети дорожного автосервиса (автокемпингов, станций технического обслуживания, стоянок, гостиниц, предприятий торговли, в том числе оптовой и т.д.). Новое строительство объектов дорожного сервиса занимает свободные от застройки земельные участки, расположенные при въезде и выезде из Хадыженска вдоль автодороги г. Майкоп-г.Туапсе.

Сеть улиц и дорог в населенных пунктах

Проектом предлагается развитие уличной сети каждого населенного пункта, основанное на сохранении существующей сети улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в городе и хуторе сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети города Хадыженска и хуторов Красная Горка, Травалев, Папоротный выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда: ул. Первомайская, ул. Туапсинская, ул. Промысловая в г. Хадыженске, ул. Чкалова в х. Травалев, ул. Красногорская в х. Красная Горка,

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

Дороги и улицы в новых проектируемых районах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой в основном высокой плотности, что и определило ширину в красных линиях 10,0 - 35,0 м, ширину проезжей части 3,5 7,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 25,0 м, ширина проезжей части 7,0, 8 м.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, в зонах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками. На стоянках должно выделяться не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения и устройству тротуаров вдоль всех улиц и дорог.

В городе предусматривается пешеходно-транспортная категория улиц. К ней относятся: ул. Первомайская, ул. Туапсинская, ул. Промысловая, ул. Красноармейская, ул. Аэродромная, ул. Кирова, ул. Механическая, ул. Комарова, ул. Курганная, ул. Интернациональная.

Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Для хранения личного автотранспорта жителей проектируемых жилых домов предусмотрена соответствующая территория, располагаемая либо на свободных о застройки участках, либо на территории не действующих предприятий, подлежаших реконструкции.

В центре поселения на пересечении улиц Школьная и Кошевого сохраняется автостанция со стоянкой пассажирского автотранспорта местного и междугороднего сообщения.

5.10. Озеленение

Существующее положение

Территория города Хадыженска и  хуторов Красная Горка, Травалев, Папоротный представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

По температурному режиму климат района относится к умеренно–континентальному с повышенным увлажнением. Продолжительность солнечного сияния здесь составляет 1600- 2400 часов в год. Количество суммарной солнечной радиации, поступающей на данную территорию, колеблется от 118 ккал/см2 на севере Апшеронского района до 120 ккал/см2 на юге. Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. В предгорьях сумма осадков за теплый период увеличивается до 500 мм, а в горах -800-900 мм. Среднегодовое количество осадков в изучаемом районе составляет 734 мм в год. Среднемесячная температура воздуха на изучаемой территории колеблется от -9°С, в зимнее время до +25°С, в летние месяцы и составляет 8,9°С за год.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

В настоящее время зеленый фонд города и хуторов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Зеленые насаждения общего пользования города Хадыженска городского поселения представлены небольшим парком в центре.

Уровень обеспеченности зелеными насаждениями по поселению составляет  – 5,4 м2 на 1человека.

На территории хуторов зеленые насаждения общего пользования отсутствуют.

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

  - индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

  - рекреационные (лесопарки и т. д.).

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом населенных пунктов наряду с существующими входят проектируемые парки в новых микрорайонах города, проектируемые скверы в х. Травалев, Красная Горка, озелененные зоны отдыха на берегу реки Пшиш, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему, а также проектируемые лесопарки города-курорта. К западу от центральной части города запланирована реконструкция и благоустройство городского парка «Майская горка» с плавным переходом в лесопарковую зону за пределами проектной границы города, где на землях лесного фонда на перспективу планируется организация развлекательного парка «Семь чудес света».

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые парки и скверы, а также реконструируемые существующие парк озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Менее высокие живые изгороди из кустарников рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль реки и балки.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, кладбищ, региональных автодорог и жилых улиц и дорог, прибрежных территорий водных объектов.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и балок проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территорий, улучшит её состояние.

В таблицах 46-48 представлены балансы территорий зеленых насаждений населенных пунктов поселения.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

Баланс территории зеленых насаждений

Город Хадыженск

Таблица 46

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеленения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га |
| 1 | Насаждения общего пользования: - парки, лесопарки, скверы, бульвары, насаждения зоны отдыха | 70 % | 3,15 | 2,21 | 52,36 | 36,65 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования (детский сад, школа, медицинские учреждения) | 50% | 15,14 | 7,57 | 23,01 | 11,51 |
| 3 | Насаждения специального назначения в т.ч.: - санитарно-защитные зоны | 40 % | - | - | 41,32 | 16,53 |
|  | - прибрежная защитная полоса | 70 % | - | - | 102,85 | 72,00 |
| 4 | Улицы | 20 % | 260,86 | 52,17 | 313,37 | 62,67 |
|  | Итого: |  | 279,15 | 61,95 | 532,91 | 199,36 |

Баланс территории зеленых насаждений

Хутор Травалев

Таблица 47

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеленения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га |
| 1 | Насаждения общего пользования: - парки, лесопарки, скверы, бульвары, насаждения зоны отдыха | 70 % | - | - | 0,40 | 0,28 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования (детский сад, школа, медицинские учреждения) | 50% | 0,10 | 0,05 | 0,42 | 0,21 |
| 3 | Насаждения специального назначения в т.ч.: - санитарно-защитные зоны | 40 % | - | - | 1,16 | 0,46 |
|  | - прибрежная защитная полоса | 70 % | - | - | 11,18 | 7,83 |
| 4 | Улицы | 20 % | 6,40 | 1,28 | 10,93 | 2,19 |
|  | Итого: |  | 6,50 | 1,33 | 24,09 | 10,97 |

Баланс территории зеленых насаждений

Хутор Красная Горка

Таблица 48

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеленения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га |
| 1 | Насаждения общего пользования: - парки, лесопарки, скверы, бульвары, насаждения зоны отдыха | 70 % | - | - | 1,09 | 0,76 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования (детский сад, школа, медицинские учреждения) | 50% | - | - | 0,71 | 0,36 |
| 3 | Насаждения специального назначения в т.ч.: - санитарно-защитные зоны | 40 % | - | - | 2,42 | 0,99 |
| 4 | Улицы | 20 % | 7,50 | 1,50 | 7,95 | 1,59 |
|  | Итого: |  | 7,50 | 1,50 | 12,17 | 3,70 |

5.11. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории города и хуторов в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на обустроенном полигоне, организация которого необходима на месте существующей свалки ТБО, подлежащей рекультивации. Место расположения усовершенствованного полигона - на расстоянии около 1 км. к северо-западу от Хадыженска.

В перспективе после реализации проекта по обустройству полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса в городе Апшеронске согласно Закону Краснодарского края №1649-КЗ от 29 декабря 2008 г., принятому ЗСК КК 24 декабря 2008 г., территория усовершенствованной  свалки ТБО города Хадыженска будет в свою очередь переоборудована в пункт первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля над его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкции с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль над состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для города Хадыженска и хуторов Красная Горка, Травалев, Папоротный, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе настоящего проекта.

5.12. Проектное предложение по изменению категории земель

Хадыженского городского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Хадыженского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Хадыженское городское поселение Апшеронского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

На обозримое будущее территориальное и функциональное развитие малых населенных пунктов городского поселения хуторов Красная Горка, Травалев, Папоротный настоящим проектом предусматривается в существующих границах. Проектом предложены территории для их развития за пределами расчетного срока (на далекую перспективу) после решения вопроса о включении соответствующих территорий в границы населенных пунктов.

Город Хадыженск давно исчерпал свои территориальные резервы, зачастую объекты различного функционального назначения строились на землях, прилегающих к сложившейся границе города, как сельскохозяйственного назначения, так и лесного фонда. Настоящим генеральным планом предусматривается развитие города Хадыженска с прирезкой земель сельскохозяйственного назначения, непосредственно примыкающих к границе города. Проектная граница города предусматривает компактность жилого образования и упорядочивание окраинных территорий города и узаконивание ряда земельных участков, застроенных за пределами существующих границ города, определенных в соответствии с постановлением ЗСК, но не стоящих на кадастровом учете в установленном порядке.

Необходимость выхода границ города-курорта на прилегающие сельскохозяйственные земли вызвана также острой необходимостью развития курортно-туристического сектора и сопутствующих объектов обслуживания с учетом долгосрочной перспективы и организации рекреационных территорий для горожан и гостей курорта и решению экологических проблем, когда необходимо расселение граждан, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Данным проектом учитывается возможность незначительной трансформации и перевода земель поселения из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог, АЗС, мостов, развязок, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций; устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов и кладбищ традиционного захоронения. Но все эти вопросы будут решаться на дальнейших стадиях проектирования в соответствии с действующим законодательством.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Земли, предусмотренные проектом для развития города, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом, в соответствиями с требованиями действующего законодательства.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию города.

Далее в таблице 49 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель

Хадыженского городского поселения по категориям

в сравнении с существующим положением

Таблица 49

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существую- щее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Хадыженского городского поселения, в т.ч.: | 20335,00 | 100 | 20335 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 1598,78 | 7,86 | 1805,78 | 8,88 |
| Город Хадыженск | 1463,79 | 7,20 | 1670,78 | 8,22 |
| хутор Травалев | 84,20 | 0,41 | 84,20 | 0,41 |
| хутор Красная Горка | 50,15 | 0,25 | 50,15 | 0,25 |
| хутор Папоротный | 0,65 | 0,003 | 0,65 | 0,003 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 753,22 | 3,70 | 577,02 | 2,84 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 250 | 1,23 | 250 | 1,23 |
| 4. Земли водного фонда | 76 | 0,37 | 76 | 0,37 |
| 5. Земли лесного фонда | 17357 | 85,36 | 17357 | 85,36 |
| 6. Земли запаса | 300 | 1,48 | 269,20 | 1,32 |

5.13. Проектный баланс территорий населенных пунктов

город Хадыженск

Таблица 50

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь населенного пункта в проектных границах всего из них: | га | 1670,78 | 100,00 |
|  | -земли населенного пункта | га | 1662,58 | 99,51 |
|  | -земли лесного фонда | га | 8,2 | 0,49 |
| 1. | Жилая зона | га | 847,01 | 50,70 |
| 1.1 | - территория существующей жилой застройки с приусадебными участками | га | 608,67 | 36,43 |
| 1.2 | - территория жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь | га | 45,85 | 2,74 |
| 1.3 | - территория жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 83,13 | 4,98 |
| 1.4 | - территория существующей малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки | га | 21,57 | 1,29 |
| 1.5 | -территория реконструируемой жилой застройки с приусадебными участками для размещения среднеэтажной жилой застройки | га | 11,73 | 0,70 |
| 1.6 | -территория малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, проектируемая на первую очередь | га | 5,65 | 0,34 |
| 1.7 | -территория малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, проектируемая на расчетный срок | га | 19,84 | 1,19 |
| 1.8 | -резервная территория малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки | га | 13,14 | 0,79 |
| 1.9 | -территория садоводческих объединений граждан | га | 18,95 | 1,13 |
| 1.10 | -территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | га | 18,48 | 1,11 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 25,45 | 1,52 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятий связи, объектов торговли, общественного питания | га | 20,92 | 1,25 |
| 2.2 | - территория учреждений здравоохранения | га | 4,53 | 0,27 |
| 3. | Зона режимных объектов | га | 8,87 | 0,53 |
| 4. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 134,15 | 8,03 |
| 4.3 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 49,34 | 2,95 |
| 4.4 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 6,26 | 0,37 |
| 4.5 | -территория предприятий IV-V класса в зоне застройки, требующей выноса | га | 2,13 | 0,13 |
| 4.6 | -реконструируемая производственная территория | га | 35,10 | 2,10 |
| 4.7 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 41,32 | 2,48 |
| 5. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 314,39 | 18,82 |
| 5.1 | - территория улиц, проездов, стоянок | га | 313,37 | 18,76 |
| 5.2 | - территория объектов дорожного сервиса | га | 1,02 | 0,06 |
| 6. | Зона объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения | га | 48,33 | 2,89 |
| 6.1 | -территория существующих объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения | га | 11,44 | 0,68 |
| 6.2 | - территория проектируемых объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения | га | 35,26 | 2,11 |
| 6.3 | - территория источников минеральной воды | га | 1,63 | 0,10 |
| 7. | Зона рекреационного назначения | га | 200,64 | 12,01 |
| 7.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, зоны отдыха) | га | 4,60 | 0,27 |
| 7.2 | - территория лесопарковых зеленых насаждений | га | 47,76 | 2,86 |
| 7.3 | - территория зеленых насаждений водоохранного назначения | га | 102,85 | 6,16 |
| 7.4 | - плоскостные спортивные сооружения | га | 3,32 | 0,2 |
| 7.5 | -территория пляжей | га | 1,39 | 0,08 |
| 7.6 | - водная территория | га | 40,72 | 2,44 |
| 8. | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 77,52 | 4,64 |
| 8.1 | - резервные территории для развития жилой застройки | га | 23,66 | 1,42 |
| 9. | Зона специального назначения | га | 6,22 | 0,37 |
| 9.1 | - кладбище традиционного захоронения действующее | га | 3,64 | 0,22 |
| 9.2 | - кладбище традиционного захоронения закрытое | га | 2,58 | 0,15 |

Хутор Травалев

Таблица 51

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в границах, всего | 84,20 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 37,34 | 44,35 |
| 1.1 | - территория существующей застройки с приусадебными участками | 29,08 | 34,54 |
| 1.2 | - территория жилой застройки с приусадебными участками, проектируемой на расчетный срок | 7,88 | 9,36 |
| 1.3 | -территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 0,38 | 0,45 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,25 | 0,30 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | 0,21 | 0,25 |
| 2.2 | - территория медицинских учреждений | 0,04 | 0,05 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 12,19 | 14,48 |
| 3.1 | - улицы, дороги, проезды, площади | 10,93 | 12,98 |
| 3.2 | - территория объектов коммунального назначения и инженерного оборудования | 0,10 | 0,12 |
| 3.3 | - зеленые насаждения | 1,16 | 1,38 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 16,05 | 19,06 |
| 4.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, плоскостные спортивные сооружения) | 0,40 | 0,47 |
| 4.2 | - территория проектируемых объектов санаторно-курортного и туристического назначения | 4,47 | 5,31 |
| 4.3 | - территория зеленых насаждений водоохранного назначения | 11,18 | 13,28 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 18,37 | 21,81 |

Хутор Красная Горка

Таблица 52

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в границах, всего | 50,15 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 34,05 | 67,90 |
| 1.1 | - территория существующей застройки с приусадебными участками | 32,99 | 65,78 |
| 1.2 | - территория жилой застройки с приусадебными участками, проектируемой на расчетный срок | 0,51 | 1,02 |
| 1.3 | -территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 0,55 | 1,10 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,52 | 1,04 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | 0,36 | 0,72 |
| 2.2 | - территория медицинских учреждений | 0,16 | 0,32 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 10,56 | 21,06 |
| 3.1 | - улицы, дороги, проезды, площади | 7,95 | 15,85 |
| 3.2 | - территория объектов коммунального назначения и инженерного оборудования | 0,19 | 0,38 |
| 3.3 | - зеленые насаждения | 2,42 | 4,83 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 1,09 | 2,17 |
| 4.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, плоскостные спортивные сооружения) | 1,09 | 2,17 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 3,93 | 7,83 |

Хутор Папоротный

Таблица 53

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в границах, всего | 0,65 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 0,65 | 100,00 |